«Автоматический гранатомёт станковый  (АГС-17)».

1.Назначение, боевые свойства и боевое применение АГС-17. Порядок неполной раз-борки  и сборка после неполной разборки. Общее устройство и понятие о работе.

#### Назначение

30-мм автоматический гранатомёт на станке предназначен для поражения живой силы  и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах и за естественны--ми складками местности(в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

Боевые свойства:

1.прицельная дальность              -1700м;

2.режим огня :

- одиночный;

- автоматический (до 450выст/мин);

3.масса гранатомёта(без станка) – 18кг;

4.масса станка                               - 12кг;

5.масса коробки с выстрелами    - 14,5кг;

6.ёмкость коробки                        - 29 выстрелов;

7.начальная скорость гранаты    - 185м/сек;

8.масса выстрела                          - 0,35кг;

9.масса гранаты                            - 0,28кг;

10.масса взрывчатого вещества    - 0,036кг;

11.радиус сплошного поражения – не менее 7м.

В комплект гранатомёта входят:

3 коробки для выстрелов с 9 лентами по 10 звеньев каждая,

чехол для переноски тела, 2 лямки для переноски станка, комплект ЗИП и формуляр.

На 6 гранатомётов предусмотрена 1 трубка холодной пристрелки.

Боевое применение гранатомёта:

Гранатомёт АГС-17 находится на вооружение в гранатомётном взводе  мсб и является мощным

огневым средством для поражения живой силы и огневых средств противника на дальностях

от 300 до 700м. Стрельба из гранатомёта ведётся настильной или навесной траекторией,

короткими до 5 выстрелов и длинными до 10 выстрелов очередями или непрерывно. Имеющийся

на гранатомёте переключатель автоматического и одиночного огня позволяет вести стрельбу

автоматическим и одиночным огнём. Наиболее эффективна стрельба из АГС-17 с открытых ОП

настильной траекторией, наилучшее поражение целей при ведении огня  из АГС-17 достигается:

- при внезапном открытии огня;

- при стрельбе по целям расположенным компактно, на ограниченном участке местности;

- при стрельбе по заранее пристрелянным целям и проверенными стрельбой исходными

установками.

Гранатомётный взвод в наступлении и в обороне, как правило, используется централизованно

для огневой поддержки рот на направлении сосредоточения основных усилий батальона.

Автоматическое действие гранатомёта АГС-17 основано на принципе использования энергии

отдачи свободного затвора.

Порядок  неполной  разборки  гранатомёта .

Перед разборкой гранатомёта необходимо:

-отделить прицел(повернуть ручку эксцентрика по часовой стрелке, сдвинуть прицел влево);

-отделить коробку для выстрелов(нажать снизу на защёлку, приподнять коробку за ручку);

-проверить, нет ли выстрела в патроннике(открыть приёмник, отвести затвор, осмотреть

патронник, резко подать затвор вперёд, поставить ударник на шептало);

1.Отделить приёмник от ствольной коробки:

-нажав на защёлки, открыть приёмник, повернув его вперёд до постановки на фиксаторы;

-повернуть лоток с осью приёмника на 45* и, покачивая приёмник и лоток, отделить приёмник от ствольной

коробки.

2.Открыть затыльник:

-перевести левую рукоятку в походное положение – оттянуть в сторону, повернуть вверх и вперёд;

-правая рукоятка в боевом (горизонтальном) положении;

-удерживая левую рукоятку, оттянуть ручку замыкателя затыльника в сторону, повернуть вверх на 180*,

откинуть затыльник назад.

3.Отделить замыкатель затыльника от ствольной коробки:

-совместить выступ замыкателя затыльника с вырезом в ствольной коробке, извлечь вправо.

4.Отделить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания от ствольной коробки:

-отвести затвор назад на 20-30мм , приподнять крышку ствольной коробки вверх.

5.Отделить затвор с возвратными пружинами от ствольной коробки:

-смещая затвор назад, отделить от него возвратные пружины.

6.Отделить спусковую планку от ствольной коробки:

-совместить отверстие на планке с шипом внутри ствольной коробки слева;

-отделить планку.

7.Отделить ударно-спусковой механизм от ствольной коробки:

-проверить положение ударника на шептале;

-повернуть лоток вперёд до упора, расцепить головку оси приёмника с направляющей ударно-спускового

механизма:

-смещая ударно-спусковой механизм назад, отделить его от ствольной коробки.

8.Отделить ствольную коробку от станка:

-оттянуть фиксатор вправо, поднять заднюю часть ствольной коробки (не допускать касания стволом грунта);

-приподнимая ствольную коробку вперёд и вверх, вывести цапфы верхней люльки станка из цапфенных гнёзд.

9.Отделить ствол от ствольной коробки:

-сдвинуть защёлку замыкателя ствола, вытолкнуть выколоткой замыкатель ствола.

Порядок сборки гранатомёта после неполной разборки:

1.Присоединить ствол к ствольной коробке:

-вставить ствол в патрубок, совместить риски на стволе и патрубке;

-с правой стороны ствольной коробки вставить замыкатель и закрепить его защёлкой.

2.Присоединить ствольную коробку к станку:

-ввести цапфы верхней люльки станка в цапфенные гнёзда ствольной коробки, наклонив её вперёд;

-оттянуть фиксатор вправо;

-опустить ствольную коробку вниз до упора, отпустить фиксатор.

3.Присоединить ударно-спусковой механизм к ствольной коробке:

-повернуть лоток вперёд до упора;

-проверить постановку ударника на шептало (упереть прилив ударника в твёрдый предмет и, нажимая на

направляющую, подать ударник вперёд);

-ввести выступы ударника и направляющей в пазы на левой стенке ствольной коробки;

-совместить полукруглый вырез направляющей с головкой оси приёмника , опустить лоток приёмника.

4.Присоединить спусковую планку к ствольной коробке:

-поместить передний конец спусковой планки в вырез на левой стенке ствольной коробки;

-совместить отверстие в планке с шипом ствольной коробки, продвинуть планку вперёд.

5.Присоединить возвратные пружины к затвору и затвор к ствольной коробке:

-вставить возвратные пружины в затвор и затвор в ствольную коробку;

-снизить досылатель до упора;

-продвинуть затвор до полного захода возвратных пружин в ствольную коробку.

6.Присоединить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания к ствольной коробке:

-вставить упоры крышки в выемы на основаниях цапфенных гнёзд ствольной коробки;

-опустить заднюю часть крышки на ствольную коробку.

7.Присоединить замыкатель затыльника к ствольной коробке:

-вставить замыкатель в отверстие ствольной коробки, совместить выступ замыкателя с вырезом на левой стенке

ствольной коробки;

-повернуть ручку замыкателя затыльника вверх;

8.Закрыть затыльник:

-повернуть левую рукоятку гранатомёта вперёд до упора;

-повернуть ручку замыкателя затыльника вниз до упора против хода часовой стрелки на 180*;

-оттянуть левую рукоятку гранатомёта и перевести её в боевое (горизонтальное) положение;

9.Присоединить приёмник к ствольной коробке:

-повернуть лоток с осью приёмника на 45*;

-надеть проушины приёмника на ось;

-опустить лоток и закрыть приёмник.

Общее устройство гранатомёта:

Гранатомёт состоит из тела гранатомёта, станка и прицела.

Тело гранатомёта состоит из частей и механизмов:

1.Ствол;  2.Ствольная коробка;  3.Затвор;  4.Возвратные пружины;  5.Приёмник;

6.Ударно-спусковой механизм;  7.Крышка ствольной коробки с механизмом перезаряжания.

Станок состоит:

1.Основание;  2.Вертлюг;  3.Нижняя люлька;  4.Верхняя люлька;

5.Механизм вертикальной наводки

Прицел состоит:

1.Корпус с угломером и механизмом углов возвышения;

2.Головка с оптической системой.

2.НАЗНАЧЕНИЕ и УСТРОЙСТВО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ и МЕХАНИЗМОВ

ГРАНАТОМЁТА , ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ , ИНСТРУМЕНТА и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

СТВОЛ – для направления полёта гранаты. Снаружи ствол имеет: на дульном срезе – взаимноперпендикулярные

прорези; в средней части – ребристую поверхность; на утолщённой части – вырез для замыкателя ствола и скос для

направления выстрела при досылании его в патронник.

СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА – для соединения частей и механизмов гранатомёта, направления движения затвора

и для обеспечения запирания канала ствола затвором.

ЗАТВОР служит:

- для досылания выстрела в патронник;

- для запирания канала ствола;

- для производства выстрела;

- для удержания, извлечения и отражения гильзы;

- для приведения в действие ударника и механизма подачи ленты.

ЗАТВОР состоит из ОСТОВА, ДОСЫЛАТЕЛЯ с ФИКСАТОРАМИ, ИЗВЛЕКАТЕЛЯ, БОЕВОЙ ПЛИТЫ, БОЙКА,

РЫЧАГА БОЙКА, РАЗОБЩИТЕЛЯ и ГИДРОТОРМОЗА.

ВОЗВРАТНЫЕ ПРУЖИНЫ  служат:

- для возвращения затвора в переднее положение и удержание его в этом положении;

- для торможения затвора при его движении назад.

Каждая ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА имеет НАПРАВЛЯЮЩУЮ, СТЕРЖЕНЬ и ЗАМОК.

ПРИЁМНИК – для направления и передвижения ленты с выстрелами при стрельбе и отражении гильзы.

ПРИЁМНИК состоит из ОСНОВАНИЯ ПРИЁМНИКА, МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ЛЕНТЫ и МЕХАНИЗМА

ОТРАЖЕНИЯ ГИЛЬЗЫ.

УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ - для постановки ударника на боевой взвод , спуска его с боевого

взвода, нанесения удара по рычагу бойка, регулирования темпа стрельбы, постановки гранатомёта на предохранитель.

УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ состоит из УДАРНИКА, ШТОКА, БОЕВОЙ ПРУЖИНЫ,НАПРАВЛЯЮ-

ЩЕЙ, ШЕПТАЛА, ФЛАЖКА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ.

КРЫШКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ предохраняет от загрязнения ствольную коробку и размещённые в ней

части гранатомёта, а также служит для размещения в ней механизма перезаряжания.

СТАНОК ГРАНАТОМЁТА(САГ-17) – для придания устойчивости гранатомёту при стрельбе.

ПРИЦЕЛ ГРАНАТОМЁТА (ПАГ-17) – для наводки гранатомёта при стрельбе по целям на различные

расстояния.

Увеличение прицела – 2,7 , поле зрения – 12*. Прицел состоит из корпуса, в котором собраны угломер и механизм

углов возвышения, и головки с оптической системой.

Корпус – для соединения всех частей прицела, имеет ось с овальной выемкой и штифтом – для присоединения

прицела к гранатомёту; планку – для крепления патрона подсветки шкал и уровней.

В верхней части корпуса собран УГЛОМЕР – для горизонтальной наводки гранатомёта. Угломер состоит из угло-

мерного кольца с указателем, барабанчика угломера с указателем, отводки и поперечного уровня.

Угломерное кольцо имеет шкалу = 60-00, цена 1деления = 1-00. Над кольцом закреплён отражатель – для освещения

шкалы ночью. Барабанчик угломера имеет шкалу, цена деления = 0-01(1тыс).

Отводка – для расцепления и сцепления червячного винта с червячным колесом. Поперечный уровень – для

определения бокового наклона АГС и его горизонтирования.

Механизм углов возвышения – для вертикальной наводки гранатомёта. Он состоит из шкалы больших делений

прицела с указателем, барабанчика прицела с указателем и продольного уровня.

Шкала больших делений прицела = 14-00, цена деления = 1-00; имеет отражатель – для освещения шкалы ночью.

Барабанчик прицела имеет шкалу, цена деления = 0-01(1тыс). Продольный уровень – для контроля и придания

гранатомёту заданного угла возвышения при стрельбе с ЗОП.

Головка прицела – для визирования на цель(точку наводки); в ней собрана оптическая система. На головке имеется

сзади – наглазник; слева – мушка и целик – для прямой наводки АГС-17 в случае повреждения оптической системы;

сверху – основание под патрон подсветки сетки прицела; спереди – 2 винта под светофильтр.

Оптическая система прицела состоит из объектива, оборачивающей призмы, сетки, окуляра и защитного стекла.

( рисунок)

Сетка прицела – пластинка, на которой нанесены шкалы углов прицеливания и боковых поправок. Шкала углов

прицеливания выполнена в виде угольников и штрихов, позволяет вести стрельбу из АГС-17 на дальности до 700м

(из АГС-17 ранних выпусков – до 550м). Цена деления между вершинами угольников – 100м, а между вершинами

угольника и штриха – 50м, цифры 1,2,3,4,5, 6,7 соответствуют сотням метров. Влево и вправо от верхнего угольника

находится шкала боковых поправок, равная    0-60, цена деления 0-05(5тыс), обозначена 20, 40, 60.

(рисунок сетки прицела)

Для работы с прицелом ночью в комплекте прицела имеется система освещения, состоящая из корпуса с тумблерами

двух патронов подсветки, ламп, АКБ и проводов.

(рисунок)

Для работы с прицелом применяются светофильтры: нейтральный – в яркую солнечную погоду, оранжевый – в пас-

мурную погоду для повышения контрастности изображения.

Прицел с комплектом ЗИП к нему хранится и транспортируется в укладочном ящике.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ к ГРАНАТОМЁТУ:

К каждому гранатомёту положены ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: трос, ролик, шайбы, стопорные кольца, пружины

для замены поломавшихся частей.

ИНСТРУМЕНТ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – для использования при разборке, сборке, чистке и смазке гранатомёта.

К ним относятся: пенал, протирка, щётка, выколотка, тонкая выколотка, маслёнка, чехол и лямки.

На 6 АГС-17 предусмотрена 1 ТХП (ТХП-1-30).

(рисунок)

- ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫСТРЕЛА к АГС-17, ПОНЯТИЕ о РАБОТЕ ЕГО ЧАСТЕЙ

и МЕХАНИЗМОВ .

Для стрельбы из АГС-17 применяется 30-мм выстрел с осколочной гранатой ВОГ-17.

ВЫСТРЕЛ ВОГ-17 состоит из ОСКОЛОЧНОЙ ГРАНАТЫ, ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА и ГОЛОВНОГО

ВЗРЫВАТЕЛЯ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (ВМГ).

(рисунок)

Осколочная граната – для поражения живой силы осколками; состоит из корпуса, ведущего пояска, пружины

( осколочной рубашки ) и разрывного заряда.

Пороховой заряд – для сообщения гранате начальной скорости; состоит из гильзы, капсюля-воспламенителя и

нитроглицеринового пороха.

Головной взрыватель – для обеспечения разрыва гранаты при встрече её с целью (преградой); состоит из

ударного и воспламенительного механизмов и предохранительного механизма дальнего взведения.

Ударный механизм обеспечивает срабатывание ВМГ при встрече с преградой.

Воспламенительный механизм обеспечивает срабатывание предохранительного механизма.

Предохранительный механизм дальнего взведения обеспечивает безопасность ВМГ в служебном обращении и

дальнее взведение. Механизмы взрывателя размещены во втулке с осью, которая поджимает мембрану.

Выстрелы в окончательно снаряженном виде помещаются в бумажные гильзы и укладываются в герметичные

металлические коробки по 48 штук. В ящике: 2 коробки, нож для вскрытия коробок, инструкция пользования ножом.

Маркировка наносится чёрной краской на стенки и крышку ящика, на крышку металлической коробки и гранату.

Гранаты в боевом снаряжении окрашены в чёрный цвет.

ЛЕНТА для ВЫСТРЕЛОВ – служит для помещения выстрелов и подачи их в приёмник гранатомёта; состоит

из отдельных кусков по 10 звеньев каждый. Куски ленты между собой	 соединяются с помощью выстрела, звенья-

с помощью шплинтов. Звено имеет: передние и задние захваты, хвостовик, соединительное кольцо и соединитель-

ный выступ. Снаряжение ленты производится вручную или снаряжательной машинкой.

КОРОБКА для ВЫСТРЕЛОВ – служит для помещения ленты с 29 выстрелами; она имеет ручку для переноски

крышку и створку, закрываемые защёлками, шторку – для закрывания горловины коробки при транспортировке;

обойму с зацепом и зубом – для присоединения коробки к АГС-17; внутри – спиральную направляющую (улитку) –

для направления движения ленты; выступ – для удержания ленты.

- ОСМОТР ГРАНАТОМЁТА и ПОДГОТОВКА ЕГО к СТРЕЛЬБЕ.

Осмотр АГС-17 проводится периодически в сроки, установленные Уставом внутренней службы,

а также все гранатомёты перед стрельбой и перед выполнением боевой задачи.

АГС-17 осматривают в собранном и разобранном виде. Для осмотра в разобранном виде:

произвести полную или неполную разборку и протереть части насухо; сличить номера частей

и тщательно осмотреть каждую часть и механизм, удостовериться, что на металлических частях

нет забоин, вмятин, погнутостей, сорванной резьбы, ржавчины и грязи, способных вызвать

нарушение нормальной работы механизмов, и нет ли качки прикреплённых деталей.

Кроме того:

1.При осмотре ствола – особое внимание на состояние канала ствола (разгар канала ствола и ржавчина,

раковины, стёртость полей нарезов или округление углов полей нарезов).

Недостатки канала ствола заносятся в формуляр гранатомёта.

2.При осмотре ствольной коробки – забоины и вмятины на копирах; исправность клиньев съёмника и

спусковой планки; работу защёлки коробки для выстрелов, ручки эксцентрика кронштейна прицела и

спускового рычага.

3.При осмотре затвора – перемещение досылателя по пазам затвора; вмятины и забоины на боевой плите;

работу рычага бойка, разобщителя, извлекателя и штока цилиндра гидротормоза; нет ли течи керосина через

уплотнения в гидротормозе.

4.При осмотре приёмника – работу рычага подачи, подавателя, фиксирующих пальцев, отражателя, защёлки.

5.При осмотре крышки ствольной коробки и механизма перезаряжания – фиксирование обоймы в

переднем положении; состояние троса.

6.При осмотре ударно-спускового механизма – работу шептала и фиксатора штока ударника, перемещение

ударника по пазам направляющей; фиксирование ручки регулятора темпа стрельбы в положениях МИН и МАКС.

7.При осмотре станка – работу рукояток зажимов ног, складывание ног станка, плавность механизма вертикаль-

ной наводки, работу зажимов горизонтальной и вертикальной наводки.

8.При осмотре коробок для выстрелов и лент – вмятины и заусеницы, мешающие движению ленты,

надёжность стопорения крышки, створки и шторки коробки, фиксирование коробки на АГС-17; ленты не должны

быть растянуты.

9.При осмотре выстрелов – нет ли наружных повреждений, ржавчины, помятостей на ВМГ, корпусах гранат

и гильзах; крепление гранат в дульцах гильз; нет ли на капсюлях зелёного налёта, не выступают ли капсюли выше

поверхности дна гильз; нет ли среди боевых выстрелов учебных. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ для стрельбы

боеприпасы, имеющие наружные повреждения, особенно повреждение мембран.

ПОДГОТОВКА  ГРАНАТОМЁТА  к  СТРЕЛЬБЕ:

Проводится под руководством командира отделения с целью обеспечения безотказной работы

во время стрельбы. Порядок подготовки:

- произвести чистку АГС-17, осмотреть в разобранном виде и смазать; собрать и осмотреть в собранном виде;

- осмотреть ПАГ-17, произвести при необходимости выверку прицела;

- осмотреть коробки с лентами;

- непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола, осмотреть выстрелы и снарядить ими ленты,

уложить ленты с выстрелами в коробки.

5. УХОД  за  ГРАНАТОМЁТОМ,  ЕГО  ХРАНЕНИЕ  и  СБЕРЕЖЕНИЕ.

АГС-17 должен содержаться всегда в полной исправности и быть готовым к стрельбе.

Это достигается своевременной чисткой и смазкой, правильным хранением гранатомёта,

Бережным обращением с ним и своевременным устранением поломок и повреждений.

Чистка АГС-17, находящегося в подразделении, производится:

- после стрельбы – немедленно по окончании стрельбы в поле; чистятся и смазываются канал ствола и затвор,

затем производится чистка АГС-17 по возвращении со стрельбы;

- после занятий в поле без стрельбы – по возвращении с занятий;

- в боевой обстановке и на длительных учениях – ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов

в учениях;

- если АГС-17 стоит без применения – не менее одного раза в неделю.

Для чистки и смазки гранатомёта применяются:

- жидкая ружейная смазка – при температуре воздуха от +5 до –50*С.

- ружейная смазка – при температуре воздуха выше +5*С.

- раствор РЧС – для чистки канала ствола и частей гранатомёта, подвергшихся воздействию пороховых газов;

применяется при температуре воздуха от +50 до –10*С.

- ветошь или бумага КВ-22 – для обтирки, чистки и смазки гранатомёта.

- пакля (короткое льноволокно), очищенное от кострики – только для чистки канала ствола.

- фланелевая салфетка и обезжиренная вата – для чистки прицела.

Чистка и смазка АГС-17, внесённого зимой в тёплое помещение, производится через 10-20 минут (после того как он отпотеет). Когда появятся капли воды, нужно, не дожидаясь высыхания влаги, насухо протереть части и механизмы гранатомёта и смазать их.

Ответственность за хранение АГС-17, прицелов и выстрелов в подразделении несёт командир

подразделения. При казарменном расположении АГС-17, установленный на станке, хранится на стеллаже, при этом ударник должен быть спущен с боевого взвода. При временном расположе-

нии в каком-либо здании гранатомёт и прицел хранить в сухом месте, в удалении от дверей,

печей и обогревательных приборов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ с АГС-17 и ВЫСТРЕЛАМИ

К  НЕМУ  ПРИ  СТРЕЛЬБЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать к стрельбе лиц, не имеющих твёрдых практических навыков в выполнении приёмов и правил стрельбы  из гранатомёта;

- вести огонь из гранатомёта, ствол которого засорён грязью, песком, снегом и т.д.

- производить работы с заряженным гранатомётом, не связанные со стрельбой;

- производить разборку выстрелов или исправление их элементов;

- пользоваться молотком или другими предметами для выравнивания выстрелов в ленте;

- применять для стрельбы выстрелы, имеющие качку гранаты в гильзе, зелёный налёт на капсюле, трещины

на гильзе, вмятины и повреждённую мембрану; в случае падения выстрела его необходимо изъять из обращения и уничтожить. Выстрел, упавший с высоты более 3м, подлежит уничтожению на месте.

- трогать неразорвавшиеся после стрельбы гранаты; такие гранаты необходимо уничтожать на месте их

падения с соблюдением требований безопасности; при глубоком снежном покрове, не позволяющем определить место падения неразорвавшихся гранат, разрешается не разыскивать их, а подорвать весной,

сразу после стаивания снега; однако по окончании стрельбы необходимо установить сплошное ограждение

района падения гранат с надписями, запрещающими движение в ограждённой зоне.

Во всех случаях, когда гранатомёт заряжен и не ведётся стрельба, ставить его на предохранитель; снимать

гранатомёт с предохранителя перед открытием огня. При обращении с выстрелами необходимо:

- не допускать падения выстрелов;

- перевозить или переносить выстрелы только в укупорке или в коробках для выстрелов;

- хранить выстрелы на ОП летом в тени, защищая их от воздействия солнечных лучей;

- оберегать выстрелы от влаги;

- вскрывать укупорку с выстрелами только перед снаряжением ленты;

- ПРИЁМЫ  СТРЕЛЬБЫ  из  ГРАНАТОМЁТА.

Гранатомёт обслуживается наводчиком и помощником наводчика; в состав расчёта может

входить подносчик.

Для переноски гранатомёта в собранном виде:

- наводчик – придаёт телу гранатомёта горизонтальное положение, поворачивает ствол влево (вправо) до упора

и закрепляет механизмы наводки, после чего берётся за задние ноги у сошников;

- помощник наводчика – левой (правой) рукой берётся за переднюю ногу у сошника, а другой рукой переносит

коробку с выстрелами;

- подносчик (если имеется) – переносит две коробки с выстрелами.

АГС-17 могут переносить три человека: каждый из которых берётся одной рукой за ногу у сошника, а другой

рукой переносит коробку с выстрелами.

Для переноски гранатомёта в разобранном виде:

- наводчик – переносит тело гранатомёта в чехле, прицел ПАГ-17 – в футляре и одну коробку с выстрелами;

- помощник наводчика – переносит на лямках станок и в руках одну-две коробки с выстрелами;

- подносчик (если имеется) – переносит 2 коробки с выстрелами, взяв их у наводчика и помощника наводчика.

В зависимости от условий местности и огня противника стрельба из АГС-17 может вестись

из положения лёжа, с колена, сидя, стоя из окопа или с БТР, имеющего специальное оборудование. При выборе положения для стрельбы следует учитывать, что с увеличением

высоты линии огня снижается устойчивость гранатомёта во время стрельбы.

8.ЗАДЕРЖКИ  ПРИ  СТРЕЛЬБЕ из ГРАНАТОМЁТА  и  СПОСОБЫ их УСТРАННИЯ.

АГС-17 при правильном уходе и обращении с ним является надёжным и безотказным оружием.

Однако в результате неосторожного обращения с гранатомётом, загрязнения и износа частей,

а также при неисправности выстрелов могут быть задержки при стрельбе. В случае задержки

при стрельбе следует попытаться устранить её перезаряжанием АГС-17. Если перезаряжанием

задержка не устранилась или после устранения снова повторяется, необходимо разрядить

гранатомёт, выяснить причину задержки и устранить её, при этом не применять чрезмерных

усилий, которые могут привести к поломке частей.

Задержка.

Непродвижение выстрела

в приёмнике при заряжа-

нии или при стрельбе.

Пропуск подачи выстрела.

Затвор в переднем положе-

нии, выстрела не произошло.

Осечка. Затвор в переднем

Положении, выстрела не

Произошло.

Причина задержки.

1.Неполный отход затвора в заднее

положение при заряжании.

2.Нерезкое отпускание рукоятки

перезаряжания.

3.Неполный отход затвора вследствие

загрязнения подвижных частей.

4.Неподача выстрела из-за увеличенного

шага ленты(растяжение ленты).

Выпадание выстрела, поданного к вход-

ному окну ствольной коробки, из

звена ленты.

1.Недостаточный выход бойка, связанный

с недоходом затвора в переднее положение.

2.Загрязнение гранатомёта.

3.Неисправность выстрела.

4.Неисправность бойка.

ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ на ДАЛЬНОСТЬ до 700 метров:

- установить угломер  - 30-00; прицел – 0-00;

- механизмом точного горизонтирования вывести пузырёк поперечного уровня на середину;

- отпустить зажимы горизонтального и вертикального наведения АГС-17;

- механизмами наведения навести на цель угольник или вершину штриха сетки прицела согласно дальности

до цели, затянуть зажимы;

- снять предохранитель, нажать спусковой рычаг.

## ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ на ДАЛЬНОСТЬ более 700 метров:

- установить угломер – 30-00; прицел – механизмом углов возвышения согласно дальности до цели по таблице

на крышке ствольной коробки;

- отпустить зажимы механизмов наведения АГС-17;

- механизмом точного горизонтирования вывести пузырёк поперечного уровня на середину;

- механизмом горизонтального наведения навести ЦПМ в цель;

- затянуть зажимы механизмов наведения;

- снять предохранитель, нажать спусковой рычаг.

### ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ АГС-17 ПОДАЁТСЯ КОМАНДА «ЗАРЯЖАЙ» :

- ПН – открывает приёмник, вынимает конец ленты из коробки, устанавливает пустое звено над входным окном так, чтобы хвостовик звена с выстрелом лежал на съёмнике, закрывает приёмник и крышку коробки;

- Н – отводит затвор назад до упора и резко отпускает рукоятку перезаряжания, ставит АГС на предохранитель;

ДЛЯ РАЗРЯЖАНИЯ АГС-17 ПОДАЁТСЯ КОМАНДА «СТОЙ, РАЗРЯЖАЙ» :

НАВОДЧИК:                                                                     ПОМОЩНИК НАВОДЧИКА:

- ставит АГС на предохранитель;                                  - открывает приёмник, снимает ленту, отделяет коробку от АГС

- отводит затвор назад и отпускает                                - подхватывает рукой выстрел, выпадающий из выводного

рукоятку, снимает с предохранителя,                            окна, закрывает приёмник, вынимает ленту из коробки,

делает контрольный спуск, взводит                               присоединяет выстрел к ленте, укладывает ленту в коробку,

ударно-спусковой механизм, ставит                              закрывает крышку коробки.

АГС на предохранитель.