общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 10: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ ОРИЕНТИРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 3: «Определение дирекционных углов ориентирных направлений с помощью АНБ-1»

2016 г.

###### Вид занятия: практическое /ночное/.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Учебные цели занятия:

Знать:

- порядок определения дирекционных углов ориентирных направлений с помощью АНБ-1;

- последовательность полевых измерений;

- контроль определения.

Уметь:

- готовить буссоль ПАБ-2АМ к работе ночью;

- находить Полярную звезду на небосводе;

- работать с ПАБ-2АМ при определении азимутов истинных (дирекционных углов).

Воспитывать любовь к технике, чувство ответственности за ее исправность и правильную эксплуатацию.

Место занятия: поле.

Учебно-материальное обеспечение:

- Техника и вооружение: буссоль ПАБ-2АМ.

Литература:

1. Обязательная:

- РБР ТГП РВ и А СВ и А стр. 136-138. прилож. 5;

- учебник Тт РВ и А стр. 203-206;

- ТО и ИЭ ПАБ-2АМ.

2. Дополнительная:

- указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений стр.23-26.

Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 10 |  |
| II | Основная часть 1.Определение дирекционных углов ориентирных направлений с помощью АНБ-1. | 70 |  |
| III | Заключительная часть | 10 |  |

Вопросы для опроса

1.Порядок перевода ПАБ-2АМ из походного положения в боевое.

2.Порядок определения истинного азимута ориентирных направлений с помощью АНБ-1.

3.Порядок отыскания Полярной звезды на небосводе.

# Общие методические указания по проведению занятия

1. За 10-12 дней до начала первого занятия подать заявку начальнику лаборатории о подготовке буссолей ПАБ-2А и зарядке АКБ подсветки.

2. Накануне занятия проверить исправность и комплектность ПАБ-2А, зарядку АКБ и исправность подсветки.

3. Накануне занятия в часы самоподготовки:

- напомнить порядок определения азимута истинного ориентирных направлений с помощью АНБ-1 (см. занятие 2),

- рассчитать сближение меридианов на район занятий

берег р. Москва В= 55°06’ 24”	L= 38°46’40”	(=- 0-03,

- потренировать курантов на электрифицированном стенде в отыскании Полярной звезда на небосводе, в подготовке буссоли и АНБ-1 к работе ночью, в приемах работы с буссолью и АНБ-1 при определении азимутов истинных,

- дать список материального обеспечения занятия.

4. В случае ненастной погоды занятие проводить на действующем макете созвездия Малая Медведица (кл. 1ЗЗ).

5. Подготовить контрольные данные:

- на местности - дирекционный угол ориентирного направления геодезическим (гироскопическим способом),

- в классе – значение дирекционного угла на местный предмет.

6. Перед началом отработки учебного вопроса повторить теоретический материал методом опроса 2-3 курсантов.

7.В ходе занятия следить за соблюдением требований безопасности.

8. В целях формирования командно- методических навыков в соответствии с планом их привития назначать курсантов на должности командиров топогеодезических отделений, ставить обучаемых в условия,при которых они должны самостоятельно принять решение, нести ответственность за правильную подготовку приборов, их сохранность и правильное использование.

Практические занятия проводить на тактическом фоне. Обстановку доводить в объеме, в котором она доводится до солдата.

Обращать внимание на правильность выполнения приемов с приборами, выполнение временных нормативов.

Поддерживать на занятии высокую дисциплину.

Методические указания по вводной части

I. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, при необходимости сделать замечание и потребовать устранения недостатков.

2.Проверить материальное обеспечение занятия.

3. Довести требования безопасности под роспись каждому курсанту

4. Поставить задачу на совершение марша в район занятия.

5. По прибытии на учебную точку объявить тему, цели занятия, учебные вопросы.

Вопрос 1.Определение дирекционных углов ориентирных направлений с помощью АНБ-1

Методические указания по изучению вопроса.

1. Учебные вопросы отрабатывать на фоне тактической обстановки.

2. На первой точке отрабатываются показательные приемы и действия. Показ производится после краткого объяснения и как правило по разделениям:

- приведение ПАБ и АНБ-1 в боевое положение;

- подключение подсветки;

- отыскание Полярной Звезды;

- нахождение северного направления истинного меридиана, снятие отсчета Оп; - наведение прибора на ориентир снятие отсчета Оо;

-вычисление азимута истинного ориентирного направления

## А=Оо-Оп;

- вычисление дирекционного угла ориентирного направления

(=А-((();

- контроль определения дирекционного угла ориентирного направления (определение азимута истинного 3-4 раза, разница не более 0-03);

- ориентирование ПАБ по дирекционному углу и закрепление его на местности (забить колышек и составить абрис дирекционных углов рис.1).

Рис1.

3. Все показанные преподавателем приемы и действия курсанты вначале повторяют по разделениям, а на последующих точках выполняют самостоятельно.

4.При контроле точности определения дирекционного угла ориентирного направления курсанты докладывают значение дирекционного угла по контрольной буссоли.

## Заключительная часть.

1. Подвести итог занятия;

- напомнить отработанные вопросы,

- какие знания, умения приобретаются на этом занятии и их практическое применение.

2. Ответить на возникшие вопросы.

3. Объявить оценки за занятие.

4.Совершить марш в ППД, сдать приборы в лабораторию кафедры.