общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 10: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ ОРИЕНТИРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 9: «Определение и передача дирекционных углов ориентирных направлений»

2016 г.

Вид занятия: практическое.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Учебные цели занятия:

Знать:

- порядок определения и передачи дирекционного угла астрономическим способом;

- последовательность полевых измерений;

- контроль точности определения и передачи дирекционного угла.

Уметь:

- составлять таблицу заранее рассчитанных дирекционных углов Солнца;

- определять дирекционные углы ориентирных направлений астрономическим способом по часовому углу светила и одновременным отмечанием по небесному светилу;

-работать с ПАБ-2А при астрономическом способе определения и передачи дирекционных углов ориентирных направлений.

Иметь опыт:

- определения дирекционного угла ориентирного направления астрономическим способом и с помощью магнитной стрелки буссоли.

Воспитывать любовь к технике, чувство ответственности за ее исправность и правильную эксплуатацию.

Место занятия: поле.

Учебно-материальное обеспечение:

1.Техника и вооружение: ПАБ-2АМ, таблица дирекционных углов Солнца.

Литература:

1. Обязательная:

-РБР ТГП РВиА стр. 95-98;

-учебник ТГП РВиА стр.199-203, 213-214.

2.Дополнительная:

-Указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений стр. 20-22, 32—85.

## Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 10 |  |
| II | Основная часть 1.Определение дирекционного угла на ориентир по таблице дирекционных углов Солнца 2.Передача дирекционных углов ориентирных направлений одновременным отмечанием по небесному светилу | 100 60 |  |
| III | Заключительная часть | 10 |  |

Вопросы для опроса

1.Порядок перевода ПАБ-2АМ в боевое положение.

2.Порядок определения дирекционного угла ориентирного направления по таблице дирекционных углов светила.

Общие методические указания по проведению занятия

1.За 10-12 дней до начала занятия подать заявку начальнику лаборатории о подготовке ПАБ-2АМ.

2. Накануне занятия проверить исправность и комплектность буссолей.

3. Накануне занятия в часы самоподготовки:

- напомнить порядок определения дирекционных углов ориентирных направлений по таблице дирекционных углов Солнца, передачу дирекционного угла одновременным отмечанием по небесному светилу и работу постов передачи и приема ориентирования;

- составить таблицу дирекционных углов Солнца на день занятия;

- дать список материального обеспечения занятия.

4. Подготовить контрольные данные. На местности определить дирекционный угол с точки стояния контрольной буссоли геодезическим (гироскопическим) способом.

5. В ходе занятия следить за соблюдением требований безопасности.

6.Занятие проводить на топогородке (берег р. Москва).

7. В целях формирования командно- методических навыков в соответствии с планом их привития назначать курсантов на должности командиров топогеодезических отделений, ставить обучаемых в условия, при которых они должны самостоятельно принять решение, нести ответственность за правильную подготовку приборов, их сохранность и правильное использование.

Занятие проводить на тактическом фоне. Обстановку доводить в объеме, в котором она доводится до солдата.

Обращать внимание на правильность выполнения приемов с приборами, выполнение временных нормативов.

Поддерживать на занятиях высокую дисциплину.

Методические указания по вводной части:

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, при необходимости сделать замечания и потребовать устранения недостатков.

2. Проверить наличие материального обеспечение занятия.

3. Довести требования безопасности под роспись каждому курсанту.

4. Поставить задачу на совершение марша в район занятия.

5.По прибытии на первую учебную точку объявить тему, цели занятия учебные вопросы.

Вопрос I. Определение дирекционного угла на ориентир по таблице дирекционных углов солнца

Методические указания по изучению вопроса

1. На первой точке отрабатываются показательные приемы и действия. Показ преподавателем производится после краткого объяснения и по разделениям:

- приведение ПАБ-2АМ и АНБ-1 в боевое положение;

- снятие отсчета по ориентиру Мор;

- наведение прибора на Солнце. Фиксирование времени Т и снятие отсчета Мсв;

- вычисление Q=Мор-Мсв;

- по времени Т из таблицы дирекционных углов Солнца вычисление (о

(ор.н=(о+Q;

- контроль определения дирекционного угла;

- ориентирование ПАБ-2АМ по дирекционному углу и закрепление его на местности (забить колышек, составить абрис дирекционных углов).

2. Все показанные преподавателем приемы и действия курсанты вначале повторяют по разделениям, а на последующих точках самостоятельно.

3. Особое внимание обратить на среднее положение пузырька уровня АНБ-1 и правильность снятия отсчетов.

4. При контроле точности определения дирекционного угла, курсанты докладывают значение дирекционного угла по контрольной буссоли.

5. Оценить курсантов.

ВОПРОС 2. Передача дирекционных углов ориентирных направлений одновременным отмечанием по небесному светилу

Методические указания по изучению вопроса

1. Напомнить курсантам порядок работы постов передачи и приема ориентирования.

2. Назначить пост передачи ориентирования.

3. На первой точке отрабатываются показательные приемы и действия на одной буссоли по разделениям.

4. Тренировать курсантов в передаче дирекционного угла ориентирного направления одновременным отмечанием по небесному светилу меняя пост передачи ориентирования.

5. При контроле точности определения дирекционного угла курсанты докладывают значение дирекционного угла по контрольной буссоли.

6. Оценить курсантов.

## Заключительная часть

1. Подвести итог занятия:

- напомнить отработанные вопросы;

- какие знания, умения приобретаются на этом занятии и их практическое применение.

2. Ответить на возникшие вопросы.

3. Объявить оценки за занятия,

4. Совершить марш в ППД, сдать приборы в лабораторию кафедры.