общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 11: «ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ПО КАРТЕ»

ЗАНЯТИЕ 3: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК ХОДАМИ»

2016 г.

Вид занятия: групповое.

Продолжительность занятия: 2 часа.

### Учебные цели занятия:

Знать:

- порядок обработки результатов полевых измерений при привязке элементов боевого порядка ходом в 2-3 стороны, условия применения, исходные данные , разновидности ходов.

Уметь:

- производить расчеты при обработке результатов полевых измерений.

Место занятия: класс.

Учебно-материальное обеспечение: карта М 1:50000 (CНOB), АК-4, МПЛ-50, циркуль-измеритель, хордоугломер, НИХ, АЛЛ, ЭКВМ, плакат № 55, стенды класса.

Литература:

1.Обязательная

1. Учебник "Топогеодезическая подготовка РВ и А», ДСП стр.257-261.

2. Руководство по боевой работе ТГП РВ и А СВ ДСП стр.68-69.

2.Дополнительная

1. Указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений стр.52-53.

## Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время(мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть: 1.Условия применения, виды ходов, их сущность и правила прокладки. 2.Вычисление ходов. | 70 30 40 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

## Вопросы для опроса

1.Сущность полярного способа привязки, показать чертежом.

2.Полярный способ определения координат с вычислением дальности засечкой с помощью базы под прямым углом, показать чертежом.

3.Полярный способ определения координат с вычислением дальности засечкой с помощью базы под острым углом, показать чертежом.

Варианты летучки

Определить координаты ОП, если определен дирекционный угол на НТ и дальность (Д), координаты начальной точки определены по карте.

| Вариант | Хнт | Унт | (паб-нт | Д | Хоп | Уоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36225 | 87297 | 21-81 | 113 | 36290 | 87213 |
| 2 | 36885 | 76345 | 47-00 | 360 | 35810 | 76697 |
| 3 | 37483 | 77292 | 51-56 | 291 | 37298 | 77517 |

## Общие методические указания по проведению занятия

1. За 2- 3 дня подготовить материальное обеспечение и литературу.

2. Накануне занятия организовать самоподготовку, повторить материал занятия №1 по этой теме, а также материалы темы №9 (ПГЗ).

3. Занятие проводить в специализированном классе.

4. Порядок проведения занятия:

-напомнить материал лекции по данной теме,

-раскрыть первый вопрос, используя плакаты и схемы,

-второй вопрос раскрыть, решая типовой пример.

5. В ходе изложения материала показать необходимость его изучения для практической деятельности офицера- артиллериста.

Методические указания по вводной части.

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, готовность к занятию, при необходимости сделать замечания и добиться их устранения.

2. Довести тему, цели занятия и литературу .

3. Провести краткий опрос 2-3-х курсантов по пройденной теме, остальные решают летучку.

Вопрос 1. Условия применения, виды ходов, их сущность и правила прокладки

Методические указания по изучению вопроса

1. Изложение материала сопровождать показом на плакате и стенде, поясняя порядок выполнения полевых намерений.

3. Указать сущность разновидностей ходов, их точность и наиболее применяемый в артиллерии.

4. Показать методы контроля при обработке результатов полевых измерений, обратить внимание на определение знаков приращений сторон хода.

5. Материал по видам ходов показать в виде таблицы.

6. Кратко подвести итог вопроса.

## Содержание вопроса

Ходом называется способ последовательного определения координат точек местности (вершин ломаной линии) полярным способом.

Ход применяют в условиях полузакрытой и закрытой местности, когда с привязываемой точки (Р) нет прямой видимости на начальную точку.

Ходы подразделяются на:

-разомкнутый;

-замкнутый;

-висячий.

Разомкнутый ход опирается своими концами на две исходные (контурные) точки М и N с известными координатами Хм,Ум и XN,УN, одна из которых принимается за начальную, а другая - за конечную.

Замкнутый ход опирается на один исходный пункт и образует замкнутую фигуру.

При прокладке разомкнутого или замкнутого хода одна или несколько точек хода (вершин ломаной линии) являются привязываемыми точками (ОП, КПП, посты).Общая длина разомкнутого хода не должна превышать 5км.

Разомкнутый ход обеспечивает контроль полевых измерений и вычислений, поэтому он является основным и наиболее надежным видом ходов.

###### Висячий ход опирается на исходный пункт только одним своим концом, имеет 2-3 стороны.

###### Висячий ход заканчивается на привязываемой точке Р .При висячем ходе исключается контроль результатов привязки. Применяется при небольших удалениях привязываемой точки от начальной.

В артиллерийских подразделениях координаты привязываемых точек определяют сначала висячим ходом, а затем, при наличии времени, прокладывают разомкнутый ход.

Исходные данные для выполнения полевых измерений и вычислительных работ:

1).Определение координат начальной точки:

- по карте геодезических данных с впечатанными координатами),

- по карте (аэроснимку) М 1:25000 - 1:100000

2). Определение дирекционных углов:

- гироскопическим способом;

- астрономическим способом,

- геодезическим способом,

- с помощью магнитной стрелки буссоли.

3). Измерение расстояний:

-с помощью 2-х метровой дальномерной рейки,

-мерной лентой.

## Правила прокладки ходов

1).Выбрать удобный маршрут прокладки хода с наименьшей длиной хода и числом сторон. Длины сторон должны быть не менее 100м.

2) Примычные углы на исходных пунктах измерять по возможности от двух ориентирных направлений.

3) При измерении углов поворота первое наведение делать всегда на предыдущую точку.

4) Измеряются и записываются углы, влево по ходу лежащие

5) Точку хода закрепить на местности камешком,( оставлять треногу предыдущей буссоли).

6) Снимать и переносить прибор на следующую точку только после того как будет установлено что при измерении угла и расстояния не допущено ошибок.

7) Результаты вычислений приращений координат и координат точек хода округляют до 1 м.

## Полевые измерения

Ход могут прокладывать ориентированным или неориентированным прибором. Полевые работы при прокладке любого хода заключаются в измерении примычного угла между сторонами хода или дирекционного угла на следующую точку и длины сторон хода.

###### Ход ориентированным прибором значительно сокращает время выполнения полевых работ. Его особенность заключается в том, что на каждую привязываемую точку (вершину ломаной линии) определяют дирекционный угол. Перенесенный прибор устанавливают над точкой отмечаясь по начальной (предыдущей) точке, дирекционный угол изменяют на (30-00 и наводят на нее прибор. Длины сторон измеряют установленным порядком.

#### Вопрос 2. Вычисление ходов

Методические указания по изучению вопроса

1. Содержание вопроса рассмотреть на примере.

2. Ход обработки полевых измерений и порядок вычисления дать под запись.

3. Разобрать на примере принцип контроля при прокладке разомкнутого хода.

4. Подвести краткий итог вопроса.

Содержание вопроса

Вычисление координат хода производится одновременно с проведением полевых работ и сводится к последовательному решениюПГЗ.

Дирекционный угол первой стороны хода определяют по формуле

α1 = αo + βо;

последующих

αn = (αn-1 (30-00) +βn.

Пример 1.

Определить координаты ОП разомкнутым ходом. Полевые измерения выполнить с помощью буссоли, 2- х метровой дальномерной рейки. Координаты начальной точки- мост (7619) и конечной точки- церковь (7518) определены по карте М 1:50000.

Хм = 76545 , Ум= 19200	Хn = 75934 , Уn = 18490.

На начальной точке астрономическим способом определен дирекционный угол на ориентир (ор =18-31.

В ходе полевых измерений получены:

| (0 | (1 | (2 | (3 | Д0 | Д1 | Д2 | Д3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-18 | 21-89 | 36-17 | 28-44 | 265м | 344м | 188м | 208м |

Решение:

1. Вычислить (М-1 = (ор+(о = 18-31+24-18 = 42-49

2. Вычислить приращения координат и координаты первой точки :

(Х1=Д1sin(15-00-(м-1) = 265 sin 2-51 = -69;

(У1=Д1sin(м-1 = 265 sin 12-49 = -256;

### Х1=76476	У1=18444.

3.Вычислить ( второй стороны хода (1-2:

( 1-2 = (( м-1(30-00)+(2 и далее;

( n-n+1 = (( n-1-n ( 30-00)+ (2;

(1-2 = (42-49-30-00) + 21-89 = 34-38.

4 Вычислить приращения координат и координаты второй точки:

(Х2 = -308 м;

(У2 = -152 м;

Х2=76168	У2=18792.

5. Вычислить последующие стороны хода, приращения координат и координаты точек хода:

(2-3 = 40-55;

(Х3=-84, (У3=-168,

Х3=76084, У3=18624;

(3-n = 38-99;

(ХN= -122 , (УN = -168;

ХN = 75962 , УN = 18456.

Ход ориентированным прибором

Пример 2.

Определить координаты ОП висячим ходом по карте масштаба 1:50000 от начальной точки - перекресток дорог (7517).

КВ выбрал промежуточную точку, с которой видна начальная (контурная) и основное орудие батареи. Над точкой расставил буссоль, с помощью магнитной стрелки буссоли определил дирекционный угол на НТ и на основное орудие.

1.Получены результаты полевых измерений:

(1-нт=10-80	,(1-оп=57-81;

Д1=240м	,Д2=140м.

Решение:

1.Снять координаты НТ с карты:

Хнт=75380	,Унт=17415.

2.Определить:

(нт-1 = (1-нт(30-00 = 10-80+30-00 = 40-80.

3.Вычислить координаты точки 1:

((=40-80-30-00=10-80

(Х1 = Д1sin(15-00-((нт-1) = 240 sin(15-00-10-80) = -102 м;

(У1 = Д1sin((нт-1 = 240 sin10-80 = -217 м;

Х1 = 75278,У1 = 17198.

4.Определить координаты ОП:

(Хоп=Д2sin(15-00-((1-оп) = 140sin 12-81 = -136 м;

(Уоп=Д2sin((1-оп = 140 sin 2-19 = -32 м;

Хоп=75514,	Уоп=17156.

В отличии от примера № 2, результаты примера №1 можно проконтролировать. На конечной точке вычисляется невязка в координатах:

Dх = Хк выч.-Хк.карты

Dу = Ук выч.- Ук карты,

Где Хк выч , Ук выч - полученные вычислением координат конечной точки, Хк карты , Ук карты - координаты конечной точки, полученной по карте.

Расхождения в координатах конечной точки разомкнутого хода в зависимости от его длины и масштаба карт не должны превышать на равнинной и холмистой местности величин:

###### Карта М1:50000:

-45 м- длина хода до 3 км;

-50 м- длина хода до 5 км;

###### Карта М 1:100000:

-110 м- длина хода до 3 км;

-120 м- длина хода до 5 км.

Если расхождения (невязки) в координатах более 20 м, но не превышают допустимых, в координаты привязываемых точек вводят поправки, вычисленные по формулам:

(Х= -dх (S/S;	(У= -dy (S/S;

где dх,dy-невязки координат;

S - суммарная длина хода ,м;

(S - длина хода от начальной точки до привязываемой, м.

###### В условиях примера № 1

1.dх = Хк выч.-Хк карты = 75962-75934 = +28,

dу = Ук выч.-Ук карты = 18456-18490 = -34.

2.Невязка более 20 м, но не превышает допустимых значений, значит необходимо ввести поправки (Х; (У:

## S=Д1+Д2+Д3+Д4=265+344+188+208=1005 м;

(S=265+344=609;

(Х= -dх (S/S = =-17 м;

(У==-dy (S/S ==+21 м;

Хоп=76168+(-17)=76151;

Уоп=18792+(+21)=18813.

Если при контроле одна или обе невязки в координатах конечной точки (по абсолютной величине) превышают допустимые значения, то проверяют записи и вычисления, если ошибок не обнаружено, привязку проводят заново, при возможности выбирают другие контурные (исходную и конечную) точки.

заключительная часть.

## Заключительная часть

1. Подвести итог занятия, подчеркнуть важность рассмотренных вопросов, особенно для лесистой местности.

2. Объявить оценки, отметить курсантов, усвоивших материал и указать кому необходимо больше заниматься самостоятельно.

3. Дать задание на самоподготовку:

-изучить рекомендованную литературу;

-решить по 2 примера по каждому вопросу;

-подготовиться к летучке по пройденному материалу.