общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 11: «ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ПО КАРТЕ»

ЗАНЯТИЕ 4: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК ЗАСЕЧКАМИ»

2016 г.

### Вид занятия: групповое.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Учебные цели занятия:

Знать:

- порядок определения координат точек засечками по обратным дирекционным углам, по измеренным расстояниям и углам.

Уметь:

- обрабатывать результаты полевых измерений и получать координаты привязываемой точки, осуществлять контроль привязки.

Место: класс.

Учебно-материальное .обеспечение: учебный комплект карт

М 1: 50000. МПЛ-50, АК-4, хордоугломер, циркуль- измеритель, плакаты, № 47,101,102, стенды, калька.

Литература:

1.Обязательная

1. Учебник " Топогеодезическая подготовка РВ и А" ДСП. стр.261-264.

2. Руководство по боевой работе ТГП РВ и А СВ.ДСП, стр. 69-71.

2.Дополнительная

1.Указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений, 54-56.

Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть 1.Условия применения, разновидности засечек. 2.Сущность обратной засечки. 3.Решение обратной засечки. | 70 15 20 35 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

Вопросы для опроса:

1.Условия применения, правила прокладки хода неориентированным прибором, (висячий ход).

2.Условия применения, правила прокладки хода ориентированным прибором , (разомкнутый ход).

3.Разновидность ходов, их принципиальное различие.

Летучка

###### Определение координат ОП висячим ходом в 2 стороны

| Вариант | Ха | Уа | (0 | (0 | (1 | Д1 | Д2 | Хв | Ув |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15429 | 94105 | 54-18 | 48-53 | 15-68 | 247 | 134 | 15239 | 93887 |
| 2 | 13499 | 17396 | 10-85 | 33-43 | 18-18 | 162 | 193 | 13326 | 17629 |
| 3 | 12975 | 06330 | 24-96 | 44-98 | 19-16 | 166 | 78 | 13136 | 06466 |

## Общие методические указания по проведению занятия

1. За 2-3 дня до занятия подготовить материальное обеспечение и литературу.

2. Накануне занятия организовать самоподготовку, повторить материал лекции (зан.1) и вспомнить материал по «Военной топографии»: Ориентирование на местности по карте.

3. Занятие проводить в специализированном классе.

4. Порядок проведения занятия:

- напомнить материал лекции по данной теме:

- в первом вопросе изложить теоретический материал;

- во втором вопросе раскрыть сущность и разновидности обратной засечки;

- в третьем вопросе разобрать решение задач по одному варианту каждой разновидности.

5.В ходе изложения материала показать необходимость его изучения для

практической деятельности в ходе привязки элементов боевого порядка.

Методические указания по вводной части

1.Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид ,наличие материального обеспечения, готовность к занятию.

2.Довести тему, цели занятия и литературу для изучения материала.

3.Провести краткий опрос: 2-3 курсанта отвечают у доски, остальные решают летучку.

# Вопрос I. Условия применения, разновидности засечек

Методические указания по изучению вопроса.

1. Изложение материала сопровождать показом на плакате, стенде класса.

2. Обратить внимание на условия применения засечек, раскрыть их

разновидности.

3 Обратить внимание на возможность контроля путем проведения измерений по дополнительному ориентиру (контурной точке) или используя другой вид засечки.

4. Кратко подвести итог по вопросу.

Содержание вопроса

Засечкой называется способ определения координат привязываемой точки по координатам двух и более начальных точек, при их прямой видимости на два и более местных предмета ( контурные точки).

Виды засечек:

- прямая;

- обратная;

- комбинированная.

Угол засечки ( угол между направлениями с привязываемой точки на исходную) должен быть от 5-00 до 25-00.

Прямая засечка.

При определении координат точки используют 2-3 исходные ( контурные)

точки. При наличии прямой видимости между исходными точками прямую засечку выполняют неориентированным прибором, в противном случае- ориентированным прибором.

Обработку проводят графическим или аналитическим методом. При графическом методом стороны треугольника погрешностей не должны превышать 3 мм. При использовании СТМ, АЛЛ, ЭКВМ и наличии 3-х исходных точек расхождения дважды полученных координат не должны превышать:

- 50м для карты М 1: 50000;

- 100м для карты М 1: 100000.

За окончательный результат принимают среднее значение координат, округленное до 1 м.

Обратная засечка:

- по обратным дирекционным углам / ориентированным прибором/;

- по измеренным углам;

- по измеренным расстояниям,

Этот способ привязки производится наиболее часто, обрабатывается графически и аналитически. При графическом методе обработки треугольник погрешностей не должен превышать 3мм, за положение привязываемой точки принимают его центр.

Условия применения характерны для местности, позволяющей с привязываемой точки наблюдать не менее 3-х контурных точек. Сущность привязки сводится к измерению дирекционных углов на контурные (исходные) точки, горизонтальных углов между ними или расстояний до них с привязываемой точки.

Комбинированная засечка. применяется в тех случаях, когда нет возможности (по условиям видимости, проходимости, удаленности между исходными точками) применять прямую или обратную засечки. В ходе полевых измерений работа проводится и с исходной и с привязываемой точек.

# Вопрос 2 Сущность обратной засечки

Методические указании по изучению вопроса

1. Обратить внимание, что при применении обратной засечки все измерения проводятся с привязываемой точки и в ходе вычисления получаем ее координаты.

2. Изложение материала сопровождать показом по плакату и стендам

3.Порядок проведения полевых измерений дать под запись.

4. Схемы различных видов засечек вычертить в тетрадь.

5. Кратко подвести итог по данному вопросу.

## Содержание вопроса

Засечка по обратным дирекционным углам (ориентированным прибором).

На начальной точке определяют дирекционные углы на исходные (контурные) точки одним из способов: гироскопическим, астрономическим, с помощью магнитной стрелки буссоли. Измеренные углы изменяют на 30-00 и получают обратные . По этим углам прочерчивают на карте направления с исходных точек /А, В, С/. Пересечение этих направлений - является искомой точкой .

Необходимо как можно точнее определить дирекционные углы на исходные точки, выбрать надежные исходные точки, имеющиеся на карте и на местности. Применяется как для привязки ОП так и КНП.

При обратной засечке по измеренным расстояниям с определяемой точки измеряют расстояния до 3-х и более исходных точек. Затем на карте с исходных точек прочерчивают дуги радиусами, соответствующими измеренным расстояниям. Пересечение дуг- искомая точка.

Наиболее часто применяется при привязке КНП, обусловлено наличием дальномера.

Обратная засечка по измеренным углам выполняется по четырем исходным точкам / четвертая- для контроля/.

На местности измеряют горизонтальные углы между исходными точками (, (, (. После чего берут лист кальки, наносят по центру привязываемую точку Р, произвольно прочерчивают из нее прямую линию и последовательно чертят измеренные углы. Эти прочерченные направления обозначают названиями местных

предметов слева направо.

После чего кальку накладывают на карту / аэроснимок/ и, поворачивая ее, совмещают направления на кальке с соответствующими точками карты /

аэроснимка/. После совмещения всех направлений перекалывают искомую точку Р с кальки на карту. /аэроснимок/ и снимают координаты точки с карты.

# Вопрос 3. Решение обратной засечки

Методические указания по изучению вопроса

1. Групповым методом решаем 2-3 примера, в первую очередь засечку по обратным дирекционным углам, измеренным углам, при наличии времени-по измеренным расстояниям.

2. Обратить внимание курсантов на точность проводимых графических работ / центр АК-4 размешать в точку, обозначаемую центр условного знака, карандаш должен быть хорошо заточен, координаты снимать с помощью циркуля- измерителя.

3. Сравнить полученные результаты, отметить характерные ошибки.

4. Напомнить, что ошибка в 1-2 мм по карте М 1: 50000, дает ошибку в 50-100м координат привязываемой точки.

5.Подвести итог по данному вопросу.

## Содержание вопроса

Решить примеры по определению координат точки на карте М 1: 50000 СНОВ.

Пример 1. Определить координаты и высоту КНП, если в ходе ТГП с КНП определены дирекционные углы:

-по точке 1 - церковь Михайлово (6819), (1=56-68;

-по точке 2 - пункт ГГС с отм.217, 5 (6718), (2=51-60;

-по точке 3 - курган 212, 1 (6618), (3=44-08.

Решение:

I. Вычислить дирекционные углы обратных направлений с известных точек на определяемую:

(1 =56-68 - 30-00 = 26-68;

(2 = 51-69 - 30-00 = 21-60;

(3= 44-08 - 30-00  = 14-08.

2. При точках 1, 2, 3 построить обратные дирекционные углы направлений на определяемую точку /КНП/. Пересечение этих направлений даст положение искомой точки, высоту определить по карте:

Хкнп =6679, Укнп=19865, h=204м.

Пример 2.

Определить координаты и высоту ОП, если в ходе ТГП на ОП измерены

горизонтальные углы между начальными точками карты:

- А - дом лесника (7113);

- В - знак береговой сигнализации (7311);

- С - мост (7313);

- Д - пункт ГГС с отм.233,5 (7415).

Углы: ( =5-40, (= 4-58, ( = 9-58.

Решение. I.

На листе кальки с помощью хордоугломера (АК-4) строим углы, соответствующие измеренным на местности.

Накладываем кальку на карту , совмещаем направления на кальке с точками на карте. Вершину углов с кальки перекалываем на карту и снимаем координаты ОП:

Хоп = 72570, Уоп=15300 , h=220м.

Пример 3.

Определить координаты и высоту ОП, если в ходе ТГП с КНП измерены расстояния:

- до точки I- церковь Щербаково (8213)-Д1= 1250м;

- до точки 2- курган 215,3 (8214)-Д2= 750м;

- до точки 3 - памятник (8115)-Д3=1590м.

Решение.

На карте из этих точек прочерчиваем дуги радиусами равными соответственно измеренным расстояниям, переведенным в масштаб карты. Пересечение, этих дуг дает положение ОП:

Хоп = 81490,Уоп = 14120, h = 185м.

## Заключительная часть

I. Подвести итог занятия, отметить важность рассмотренных вопросов, как приемлемых способов привязки в ходе боевой работы.

2. Отметить курсантов усвоивших материал и тех, кому необходимо разобраться с порядком определения координат на самоподготовке.

3. Дать задание на самоподготовку:

- выучить пройденный матерная,

- решить по примеру на каждую разновидность засечки.

4. Поставить задачу на подготовку к летучке по пройденному материалу.