общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 11: «ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ПО КАРТЕ»

ЗАНЯТИЕ 6: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК ОБРАТНЫМИ ЗАСЕЧКАМИ»

2016 г.

# Вид занятия: практическое.

# Продолжительность занятия: 2 часа.

Учебные цели занятия:

Знать:

- порядок обработки результатов полевых измерений при ТГП обратной засечкой.

Уметь:

- определять координаты ОП (КНП) обратной засечкой по карте графическим способом (по обратным дирекционным углам, по измеренным дальностям или углам).

Место занятия: класс.

Учебно-материальное обеспечение.

1.Плакаты, стенды класса, топокарты.

2.АЛЛ, ЭКВМ, таблицы РБР ТГП, АК-4, МПЛ-50, хордоугломер, циркуль-измеритель.

Литература:

1.Обязательная

1.Учебник «Топогеодезическая подготовка», ДСП, стр.261-264.

2.Руководство по боевой работе ТГП РВ и А СВ,ДСП, стр.69-71.

2.Дополнительная

1.Указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений стр.54-56.

Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть 1.Определение координат обратной засечкой по обратным дирекционным углам. 2.Определение координат обратной засечкой по измеренным углам. 3.Определение координат обратной засечкой по измеренным расстояниям. | 70 30 25 15 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

Вопросы для опроса:

1.Разновидности засечек, условия применения.

2.Сущность обратной засечки по обратным (, показать схемой.

3.Сущность обратной засечки по измеренным расстояниям и углам, показать схемой.

## Летучка

| Вари-ант | Хнт | Унт | (паб-нт | (паб-оп | Б | ( | Хоп | Уоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22311 | 39253 | 2-41 | 17-18 | 125 | 13-25 | 21706 | 39226 |
| 2 | 21292 | 38205 | 8-67 | 21-16 | 110 | 16-18 | 208844 | 37807 |

1 вариант:(нт-оп=30-48;Д=507.

2 вариант:(нт-оп=36-44;Д=598.

### Общие методические указания по проведению занятия

1.За 2-3 дня подготовить материальное обеспечение занятия и литературу.

2.Занятие проводить в специализированном классе.

3.Рассказать практическое значение и условия применения данного способа привязки.

4.Накануне занятия организовать самоподготовку, оказать помощь тем, кто не усвоил материал. Организовать повторение пройденного материала.

5.Занятие проводить с максимально практической нагрузкой, т.е. записать несколько условий задач.

6.В ходе решения задач оказывать помощь курсантам, слабо усвоившим материал, пропустивших групповое занятие.

Методические указания по вводной части

1.Принять рапорт, проверить наличие курсантов, внешний вид, готовность к занятию .

2.Довести тему и цели занятия,учебные вопросы.

3.Провести краткий опрос 2-3 курсантов у доски, остальные решают летучку.

Вопрос 1. Определение координат обратной засечкой по обратным дирекционным углам

Методические указания по изучению вопроса

1.Напомнить, что решение данного способа привязки может осуществляться графически или аналитически, мы рассмотрим графический, аналитический будет рассмотрен позже при привязке на геодезической основе.

2.Напомнить исходные данные для привязки данным способом, порядок проведения полевых измерений.

3.Рассмотреть пример решения одной засечки, используя учебный комплект карт.

4.Дать пример для самостоятельного решения, сверить результаты.

5.Подвести краткий итог по данному вопросу.

Содержание вопроса.

Пример 1.

Определить координаты и высоту, если в ходе ТГП с КНП определены дирекционные углы:

-по точке 1- церковь Михайлово (6819),(=56-68;

-по точке 2- пункт ГГС 217,5 (6718),(=51-69;

-по точке 3- курган 212,1 (6618),(=44-08.

Решение:

1.Вычисляем обратные направления с известных точек на определяемую:

(1-кнп=26-68	, (2-кнп=21-69, (3-кнп=14-08.

2.На карте при начальных точках 1, 2, 3 строим обратные направлений на определяемую точку (КНП). Пересечение этих направлений дает положение искомой точи (КНП):

Хкнп=66790, Укнп=-20865.

Если образуется треугольник погрешностей, то положение привязываемой точки- центр треугольник, при условии, что длина его сторон не более 3 м.

Определяем высоту КНП по карте h=240 м.

Пример 2

Определить координаты и высоту ОП, если определены дирекционные углы:

- на точку 1- сарай (7112), (1=5-70;

- на точку 2- сооружение башенного типа (7110), (2=55-75;

- на точку 3- пункт ГГС с отм.198,4 (7009), (3=45-45.

Ответ:

Хоп=70480, Уоп=11290, h=205.

Вопрос 2. Определение координат обратной засечкой по измеренным углам

Методические указания по изучению вопроса

- Напомнить, что этот способ привязки является разновидностью ОЗ.

- Напомнить исходные данные, условия применения данного способа.

- Рассмотреть пример решения засечки групповым способом, а затем самостоятельно, сверить результаты.

- Указать характерные ошибки

- Кратко подвести итог по данному вопросу.

Содержание вопроса.

Данный случай ОЗ применяется в тех случаях, когда поправка буссоли еще не определена (или ее невозможно определить), при ведении боевых действий в незнакомой местности, а также когда контурные точки хорошо видны и опознаваемы на карте.

# Пример 1

Определить координаты и высоту ОП, если в ходе ТГП с ОП определены горизонтальные углы между начальными точками карты: (=5-40, (=4-58, (=9-58.

Начальные точки:

-А- дом лесника (7313);

-В- знак береговой сигнализации (7311);

-С- мост (7313);

-Д- пункт ГГС с отм.233,5 (7415).

Решение:

1.Найти контурные точки на карте. На листе кальки с помощью хордоугломера (АК-4) строим углы равные измеренным на местности.

2.Накладываем кальку на карту так, что бы прочерченные на ней направления совместились на карте с НТ. Перекалываем вершину углов на карту и снимаем координаты точки (ОП):

Хоп=72570, Уоп=15300.

3.Определяем высоту ОП h=220 м.

Пример 2.

Определить координаты и высоту ОП, если в ходе ТГП ОП измерены горизонтальные углы на НТ: (=4-51, (=6-63, (=14-72, где

-А- отдельный сарай (6811);

-В-мост (6610);

-С- пункт ГГС с отм.171,8 (6610);

-Д- пункт ГГС с отм.197,1 (6508).

Ответ:

Хоп=66630, Уоп=09160, h=173 м.

Вопрос 3. Определение координат обратной засечкой по измеренным расстояниям

## Методические указания по изучению вопроса

1.Напомнить порядок решения данного способа, исходные данные, условия применения.

2.Рассмотреть решение примера групповым способом, затем самостоятельно, сверить результаты, оказать помощь курсантам, слабо уяснившим материал.

3.Указать характерные ошибки.

4.Подвести итог по данному вопросу.

Содержание вопроса.

Данный способ привязки наиболее чаще применяется для привязки КНП (т.е. при наличии приборов, позволяющих измерить дальность (400 м), имеется прямая видимость на контурные точки и данные точки надежно опознаваемые на местности и имеются на карте.

Пример 1.

Определить координаты и высоту КНП, если в ходе привязки с КНП измерены расстояния:

- до точки 1- церковь Щербаково (8213), Д1=1250 м;

- до точки 2- курган 215,3 (8212), Д2=750 м;

- до точки 3-памятник (8115), Д3=1590 м.

Решение:

1. На карте из точек 1,2,3 прочерчиваем дуги радиусами, равными соответственно измеренным расстояниям, переведенным в масштаб карты.

Пересечение этих дуг дает положение ОП:

Хоп=81490, Уоп=14120.

2.Определяем высоту ОП hоп=175 м

Пример 2

Определить высоту и координаты Оп, если определены расстояния до НТ:

- до точки- мост (8121), Д1=1110 м;

- до точки- мост (8120), Д2=1230 м;

- до точки- пункт ГГС с отм.224,0 (8020), Д3=1180 м.

Ответ:

Хоп=80450, Уоп=21345, hоп=172 м.

#### Заключительная часть

1.Подвести итог занятия:

-напомнить условия применения данных способов привязки;

-отметить активно работающих курсантов;

-объявить и выставить оценки в журнал.

2.Дать задание на самоподготовку:

-повторить материал лекции и указанной литературы;

-решить по 2 примера по каждому вопросу;

-поставить задачу на подготовку к летучке по пройденному материалу.