общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 11: «ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ПО КАРТЕ»

ЗАНЯТИЕ 7: «ДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОП (КНП)»

2016 г.

# Вид занятия: практическое.

Продолжительность занятия: 6 часов.

Учебные цели занятия

Знать:

- порядок производства полевых измерений при топогеодезической привязке полярным способом и ходом;

-порядок обработки результатов полевых измерений, порядок проведения контроля результатов определения координат.

Уметь:

- производить полевые измерения, осуществлять ТГП ОП (КНП), исполнять отчетные документы (карточку топогеодезической привязки).

Иметь опыт:

-осуществления топогеодезической привязки элементов боевого порядка артиллерии, и ее контроля,

- оформления отчетных документов в ходе топогеодезической привязки.

Воспитывать любовь и чувство ответственности за изучение материала занятия и правильную эксплуатацию приборов.

Место занятия : поле.

Учебно - материальное обеспечение: топокарты М 1:50000 района занятий, буссоли ПАБ-2А, дальномерные рейки, планшеты под карты, циркуль- измеритель, хордоугломеры, АК-4, МПЛ-50, карточки ТГП, Руководство по боевой работе ТГП РВ и А СВ.

Литература:

1.Обязательная

1.Учебник «Топогеодезическая подготовка». ДСП. Стр.254-261;270-271

2.Руководство по боевой работе ТГП РВ и А СВ.ДСП стр.67-69

2.Дополнительная

1.Указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений стр.4-8; 37-53.

Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 25 |  |
| II | Основная часть 1.Определение координат ОП (КНП) полярным способом. 2.Определение координат ОП (КНП) ходами. | 230 100 130 |  |
| III | Заключительная часть. | 15 |  |

Вопросы для опроса:

1.Сущность и порядок ТГПр ОП (КНП) полярным способом, исходные данные.

2.Разновидность определения дальности для привязки полярным способом.

3.Сущность и порядок ТГПр ОП (КНП) ходом, исходные данные.

4.Условия применения данных способов для ТГПр ОП(КНП).

### Общие методические указания по проведению занятия

1.За 7-10 дней до занятия дать задание на самоподготовку и подготовку материального обеспечения.

2.За 1-2 дня уточнить на местности порядок проведения занятия, наличие и видимость контурных и привязываемых точек.

3.Накануне занятия организовать самоподготовку, рассмотреть отрабатываемые вопросы, повторить теоретическую часть, дать задание по решению задач, отрабатываемых на практическом занятии.

4.Сформировать расчеты из 2-х человек.

5.На берегу р. Москва привязываемые точки указать каждому расчету.

6.Контроль результатов работы произвести после представления карточек ТГП ОП (КНП).

7.Для формирования командно-методических навыков , в соответствии с планом их привития, назначать курсантов на должности командиров топогеодезического отделения, которые должны нести ответственность за качественную подготовку приборов, правильность полевых измерений и вычислений.

Ставить обучаемых в условия, при которых они должены принять самостоятельное решение, организовать и возглавить работу топогеодезического отделения.

Проявлять высокую требовательность к курсантам в вопросах соблюдения воинской дисциплины.

8.При проведении занятия обратить внимание на правильность выполнения приемов при работе с приборами и выполнение временных нормативов.

9.Занятие проводить на тактическом фоне. Обстановку доводить на уровне, на котором она доводится до командира отделения.

Методические указания по вводной части.

1.Принять рапорт ЗКВ, проверить наличие курсантов, материальное обеспечение, готовность к занятиям.

2.Осуществить переход к месту проведения занятия.

3.Объявить тему и цели занятия, уточнить порядок проведения занятия.

4.Осуществить краткий опрос курсантов.

### Вопрос 1. Определение координат ОП (КНП) полярным способом

## Методические указания изучению вопроса

1.Провести топографическое ориентирование на местности.

2.Указать исходные данные и заслушать курсантов о способе определения координат и дирекционных углов.

3.Поставить задачу на определение поправки буссоли.

4.По мере определения поправки буссоли назначенные расчеты получают задачу на ТГП ОП (КНП)( указанной точки).

5.Привязку осуществлять с определением расстояния до начальной точки с помощью базы под прямым углом, а контроль привязки- под острым углом.

6.Результаты работы представить в виде карточки ТГП ОП(КНП).

7.Оценить работу каждого расчета, при необходимости указать ошибки.

8.По мере выполнения поставленной задачи отдать указания расчетам на выполнение второго вопроса.

Вопрос 2. Определение координат ОП (КНП) ходами

Методические указания по изучению вопроса

1.Поставить задачу расчетам на привязку ОП (КНП) ходом.

2.5-6 расчетов начинают работу от железного столба, 4-5 расчетов от деревянного, чтобы избежать помехи друг другу.

3.Прокладку хода осуществить ориентированным прибором в 3 стороны.

4.Условно создать обстановку: что другой способ в данных условиях невозможен.

5.Отработать отчетный документ - карточку ТГП ОП (КНП).

6.Оценить результаты каждого расчета.

7.В ходе проведения полевых измерений указать характерные ошибки, оказать помощь курсантам, которые отсутствовали на групповых занятиях или не усвоили материал.

8.Подвести итог отработанного вопроса.

Заключительная часть

1.Подвести итог занятия:

-объявить оценки и отметить курсантов усвоивших материал;

-подвести итоги по отработанным вопросам;

-отметить наиболее характерные ошибки.

2.Проверить наличие секретных документов, оружия и боеприпасов.

3.Дать задание на самоподготовку:

-подготовиться к очередному занятию;

-изучить рекомендованную литературу;

-подготовиться к опросу и летучке.

4.Совершить марш в ППД.