общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 11: «ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ПО КАРТЕ»

ЗАНЯТИЕ 8: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОП (КНП)»

2016 г.

Вид занятия: практическое (полевое).

### Продолжительность занятия: 4 часа.

Учебные цели занятия

Знать:

- порядок производства полевых измерений при топогеодезической привязке обратными засечками.

Уметь:

- произвести полевые измерения, осуществить ТГП ОП(КНП), оформить карточку ТГП, осуществить контроль.

Иметь опыт:

-осуществления топогеодезической привязки элементов боевого порядка артиллерии, и ее контроля,

- оформления отчетных документов в ходе топогеодезической привязки.

Воспитывать любовь к технике и вооружению, прививать чувство ответственности за сохранность и правильную эксплуатацию приборов.

Место занятия: поле.

Учебно-материальное обеспечение: топокарты М 1: 50000 района занятий; буссоли ПАБ-2А (М), дальномерные рейки, планшеты под карты, циркуль-измеритель, хордоугломеры, АК-4, МПЛ-50, калька, карточка ТГПр, руководство по боевой работе ТГП РВ и А СВ.

Литература:

1.Обязательная

1. Учебник "Топогеодезическая подготовка" (ДСП).с.261-.264.

2. Pvководство по БР РВ и А СВ /ДСП/, стр.69-71.

2.Дополнительная

1.Указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений, стр.54-56.

Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 25 |  |
| II | Основная часть 1.Определение координат ОП (КНП) обратными засечками. | 140 |  |
| III | Заключительная часть | 15 |  |

Вопросы для опроса:

1.Виды топогеодезической привязки.

2.Исходные данные для ТГП.

3.Способы привязки по карте с помощью приборов.

4.Способы определения ориентирных направлений.

5.Исходные данные для осуществления ТГП засечками.

6.Разновидности засечек.

Общие методические указания по проведению занятия

1. За 7-10 дней до занятия дать задание на самоподготовку и подготовку материального обеспечения.

2. За 2-3 дня до занятия подготовить материальное обеспечение, уточнить на местности порядок проведения занятия, наличие и видимость контурных (начальных) точек.

3. Накануне занятия организовать самоподготовку, добиться изучения рекомендованной литературы, решить 2 3 примера по данной теме, заготовить карточки ТГПр на занятие.

4. В ходе занятия организовать работу по привязке ОП (КНП) обратными засечками:

- по обратным дирекционным углам;

- по измеренным углам.

5. Показать порядок полевых измерений при определении координат точки обратной засечкой по измеренным расстояниям.

6. Оценить каждого курсанта по решению 2-х задач.

7. Для формирования командно-методических навыков назначать курсантов на должности командиров топогеодезических отделений, ставить их в условия , при которых они должны самостоятельно принять решение, возглавить учебно-боевую работу отделения, несли ответственность за подготовку приборов, правильность полевых измерений и вычислений.

8. Использовать на занятии опыт боевого применения артиллерийских подразделений при ведении боевых действий в локальных войнах и конфликтах последних лет, а также при проведении контртеррористической операции в Чеченской республике.

Проявлять высокую требовательность к курсантам в вопросах соблюдения воинской дисциплины.

9. При проведении занятия обратить внимание на правильность выполнения приемов при работе с приборами и выполнение временных нормативов.

10. Занятие проводить на тактическом фоне. Обстановку доводить на уровне, на котором она доводится до командира отделения.

Методические указания по вводной части.

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, внешний вид, готовность к занятию.

2. Осуществить переход к месту проведения занятия.

3. Объявить тему и цель занятия, уточнить порядок проведения занятия.

4. Осуществить краткий опрос курсантов.

Вопрос 1. Определение координат ОП (КНП) обратными засечками

Методические указания по изучению вопроса

1. Провести топографическое ориентирование на местности (заслушав курсанта).

2. Дать возможность курсантам оценить местность и определить порядок осуществления привязки. Уточнить контурные /начальные/ точки на местности и на карте.

3. Осуществить /организовать/ определение поправки буссоли каждым курсантом.

4 По мере готовности каждый курсант получает задание на привязку точки /ОП, КНП/. обратной засечкой по обратным дирекционным углам ( составляет карточку ТГП ).

5. Оценить и поставить задачу на контроль привязки точки, которую привязал другой курсант, но другим способом(обратной засечкой по измеренным углам).

6. В ходе занятия курсант будет оценен по решению 2-х задач.

7. В связи с тем, что в данное время курсанты еще не сдали зачет по работе с лазерными дальномерами, во избежание нарушения требований безопасности, способ привязки обратной засечкой по измеренным расстояниям, отработать групповым методом.

8. Полевые измерения проводит преподаватель, полученные данные доводит курсантам и докладывают координаты и высоту привязываемой точки.

9. Данный способ привязки повторить еще раз, курсанты, которые докладывают правильный ответ получают оценку.

Заключительная часть

1.Подвести итог занятия:

- объявить оценки;

- оценить степень достижения целей занятия;

- отметить наиболее характерные ошибки;

- по полученным результатам показать сущность осуществления контроля привязки.

2. Проверить наличие секретных документов, оружия, боеприпасов и приборов.

3. Дать задание на самоподготовку:

подготовиться к очередному занятию;

- изучить рекомендованную литературу;

- подготовиться к опросу и летучке.

4. Организовать перемещение в ППД.