общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

# ТЕМА 2: «ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ»

ЗАНЯТИЕ 3: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ПО КАРТЕ»

2016 г.

Вид занятия: практическое
Продолжительность занятия: 2 (два) часа
Учебные цели занятия:

Курсант обязан:

уметь: определять ь и откладывать расстояния по топографическим картам.

владеть; приемами и способами работы при определении и откладывании расстояний на топографических картах.

Место: класс
Учебное-материальное обеспечение:

наглядные пособия: плакаты, топографические карт

- технические средства обучения Лектор - 2000

- техника и вооружение: хордоугломер, циркуль-измеритель, линейка МПЛ-50, офицерская линейка, курвиметр

Литература:

1.Обязательная

- Б.Е  Бызов «Военая топография» Стр. 56-85

- И.А. Бубнов "Военная топография" стр.82-94

- А.С. Николаев "Военная топография" стр.24-36

2. Дополнительная

- С.Е.Головин "Памятка по военной топографии "стр. 13-17

Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть: Определение и откладывание расстояний по карте. Определение поправки в длину маршрута, за наклон и извилистость линий | 70 45 25 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

Методические указания по изучению занятия

1. Занятие проводить в специализированном классе

2. За 2-3 дня до занятия подготовить учебно-материальное обеспечение. Накануне занятии проверить исправность средств ТСО, и подготовить их к работе.

3. За 2-3 дня до занятия из числа курсантов хорошо освоив-

ших  данную тему подготовить помощников руководителя занятия, с которыми провести дополнительные занятия. Накануне занятия их проинструктировать,

4.Рассмотрение учебных вопросов проводить в форме летучки, при этом необходимо:

- напомнить содержание вопроса

- решить 1-й пример групповым способом

- дать задание на самостоятельное решение задач.

5. Добиться качественного усвоения вопросов занятия для чего с отстающими курсантами провести дополнительную тренировку в часы самоподготовки.

6. При рассмотрении вопросов отработать учебные нормативы,

После рассмотрения вопроса объявлять оценки.

методические указания по вводной части

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, УМБ, при необходимости сделать замечания и потребовать их устранить.

2. Провести опрос курсантов. Два курсанта готовят ответ у доски, остальные отвечают на  вопросы летучки согласно варианта.

3. Проверить выполнение задания на самоподготовку,

4.Объявить тему и цель занятия, учебные вопросы и литературу.

Вопросы для опроса (вариант)

1. Масштаб карт, величина масштаба  линейный масштаб, порядок определения расстояний по карте

2. Определение расстояния по карте с помощью поперечного масштаба.

З. Решение летучек 100% (вопросы согласно варианта)

Вопрос 1. Определение и откладывание расстояний по карте

Содержание вопроса.

Определение расстояний по линейному масштабу карты

Пример № I. Карта 1: 25000 (СНОВ), Измерить расстояние между точками:

а) кирп.завод (6613) - г.Голая отм.156, 9 (6511)
Ответ: 2090

б) хв. роща (6512) - лист.роща (6612)
Ответ: 1285

в) пасека (6712) - отм. 127, 7 ( 6709
Ответ: 2410

Пример №2. Карта 1: 100000 (ХИЛЬ). измерить расстояние между токами:

а) часовня (6258) - шахта (6254)
Ответ: 4360

б) вод. мельница (5252) - ж/д станция (4658)

Ответ: 10030

ж) кирпич.завод (6262) - кладбище (6654)

Ответ: 10030

Пример№ 3. Карта 1: 50000 (СНОВ) -.отложить расстояние 3270 м

по дороге на юг от развилки дорог (7310)
Ответ :мост южнее Дубравы

В) Определение расстояний по поперечному масштабу

Пример № 4. Карта 1: 50000 (СНОВ) - измерить расстояние

а) от отм.216.4 (6910) до отм. 213.8 (6812)
Ответ: 2080

б) от отм.198, 4 (7004) до отм. 183.6 (7111)
Ответ: 2296

Пример № 5. Карта 1: 25000 (СНОВ) измерить расстояние между точками

а) казарма (7107) - мост (7007)
Ответ: 660

б) церковь (6809) - геод.знак 216.4 (6910)
Ответ: 1050

В) Определение  расстояний о помощью линейки МПЛ-50

Пример № 6. Карта 1: 50000 (СНОВ) измерить расстояние между точ
ками:

а) курган (6618) - завод черепичный (7110)
Ответ; 9000

б) курган (6618) - церковь (6619)
Ответ: 2050

в) курган (6618) - отм. 223, 7 (7017)
Ответ: 3800

г) Определение длины маршрута
1) Путем наращивания раствора циркуля

Пример № 7.Карта 1: 50000 (СНОВ). Определить протяженность пути по грунтовой дороге от населенного пункта Ворониха
(7420) до моста (7622).

Ответ: 3500

2) "вагон" циркуль-измеритель

Пример № б.Карта I: 50000 (СНОВ), измерить расстояние по улучшенному шоссе от развилки шоссе (7309) до развилки (7509)
Ответ: 2200

3) Курвиметром
Пример № 9. Карта 1: 100000 (ХИДЬ). Измерить расстояние по шоссе от церкви (6656) до въезда в н п Геторф (6246)
Ответ: ав=15 см  см АВ=15х1 км=15км км

Вопрос 2 Определение поправки в длину маршрута за наклон и извилистость линий

Содержание вопроса

Определение длины маршрута с учетом поправки за наклон и извилистость линий.

Пример № 10. Карта 1: 50000, местность холмистая, длина маршрута по карте 5000м. Длина маршрута на местности  будет
Д= 5000х1, 05=5250м

Пример 11  Карта 1: 100000, местность горная, длина маршрута

по карте 8500 м. Длина маршрута на местности - будет

Д=8500х1, 2= 10200 м.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- Подвести итог занятия.

напомнить изучаемые вопросы и их краткое содержание, какие знания и умения приобретаются на этом занятии и их практические применения,

2. Дать задание на самоподготовку;

повторить материал занятия

- Б.Е  Бызов «Военая топография» Воениздат, М, 1990

- И.А. Бубнов "Военная топография" стр. 82-94

- А.С.Николаев "Военная топография" стр.24-36
ответить на контрольные вопросы и решить примеры:

А.С.Николаев "Военная топография" стр. 54, вопросы №19, № 20

Объявить оценки за занятия.