общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

# ТЕМА 2: «ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ»

ЗАНЯТИЕ 4: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПО КАРТЕ»

2016 г.

Вид занятия: групповое.

Продолжительность занятия: 2 (два) часа.

Учебные цели занятия:

- знать: масштабы топографических карт, способы измерения расстояния по карте, точность измерения расстояний, поправки в расстоянии за наклон и извилистость линий..

- уметь: определять и откладывать расстояния по топографическим картам различными способами, вводить поправку в измеренное расстояние за наклон и извилистость линий.

Место: класс

Учебно-материальное обеспечение:

- наглядные пособия: плакаты, топокарты.

технические средства обучения: Лектор-2000,

техника и вооружение: циркули- измерители, хордоугломеры, офицерская линейка, линейка МПЛ-50, курвиметры;

преподавателя макет хордоугломера, большой циркуль- измеритель.

Литература

1. Обязательная

- Б.Е  Бызов «Военая топография» стр. 59-62

- И.А.Бубнов.  "Военная топография" , стр.89-94

- А.С. Николаев "Военная топография" , стр.30-36

- Дополнительная:

- С. Е. Головин «Памятка по военной топографии» стр.15-17.

Учебные вопросы и расчет времени.

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Вводная часть | 15 |  |
| II. | Основная часть: 1.Численный и линейный масштаб топографических карт. Величина масштаба. 2.Определение и откладывание расстояний по топографическим картам различных масштабов. Точность измерения расстояний по карте. 3.Поправка в длину маршрута, измеренного по карте за наклон и извилистость линий. | 70 20 40 10 |  |
| III. | Заключительная часть | 5 |  |

Вопросы для опроса (вариант)

1.Какие точки внемасштабных условных знаков обозначают на карте действительное местоположение изображаемых ими объектов.

2. Виды топографических условных знаков,

3. Решение летучек - 100%, по чертеж топографических знаков

Общие методические указания по проведению занятия

1. Занятие проводить в специализированном классе.

2. За 2-3 дня до занятия подготовить учебно-материальное обеспечение. Накануне занятия проверить исправность ТСО и подготовить их к работе.

3. При изложении учебного материала необходимо:

- логично и доходчиво доводить его до обучающихся, умело применяя при этом наглядные пособия и средства ТСО,

- доведение учебного материала сопровождать показом и разъяснением на картах масштабов 1: 25000 (СНОВ), I: 50000 (CHOB), I: I00000.

- практически отработать вопрос измерения расстояний по карте различными способами и введение поправки в измерение расстояние за наклон и извилистость линий,

- поддерживать тесную связь с аудиторией и увязывать учебный материал с практической деятельностью офицера-артиллериста.

4. Главным вопросом считать 2-ой вопрос занятия. При рассмотрении первого учебного вопроса необходимо объяснить масштабный ряд топографических карт, видов и величины масштаба « Целесообразно дать курсантам задание вычертить в тетрадях линейный масштаб для нарты 1: 25000, под ним подписать величину масштаба и затем сравнить его с масштабом помещению» на карте. По построенному масштабу предлагается курсантам измерить сторону километровой сетки.

5. Второй учебный вопрос объяснять и показывать большим циркулем по увеличенной карте или плакате, можно использовать кадропланы на которых даны различные способы и приемы измерений по карте, Попутно с объяснением курсанты должны практически отрабатывать данные вопросы. Упражнения по рассчету расстояний можно оживить путем постановки практических задач по рассчету времени, необходимо для совершения марша между двумя заданными пунктами,

6. В результате изучения третьего вопроса курсанты должны уяснить порядок определения коэффициентов по таблицам и введения их в измеренные расстояния и длину маршрута.

7.Умение быстро и точно определять расстояния и длину маршрута
по карте достигается тренировкой в часы самоподготовки,

Методические указания по вводной части

Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, УМБ, при необходимости сделать замечания и потребовать их устранения,

2. Провести опрос курсантов( решение летучки согласно варианта).

3. Проверить выполнение задания на самоподготовку.

4.Объявить тему и цель занятия, учебные вопросы и литературу.

Вопрос 1. Численный и линейный масштаб топографических карт. Величина масштаба.

Методические указания по изучению вопроса

1. При рассмотрении учебного вопроса необходимо довести ряд топографических карт, виды и величины масштаба.

2. Показать на  карте, где изображен масштабный ряд.

3. На макете поперечного масштаба показать порядок определения измеренного расстояния. Решить практически 2-3 примера,

4. Довести порядок определения расстояний по карте с помощью линейки МПЛ-50.

5.Содержание вопроса см. в опорном конспекте.

6.Подвести итог по первому вопросу.

Вопрос 2. Определение и откладывание расстояний

по топографическим картам различных масштабов. точность измерения расстояний по карте.

Методические указания по изучению вопроса

1. Приемы измерения расстояний целесообразно объяснить и показывать большим циркулем на увеличенной карте или плакате,

2.Вначале отрабатывают приемы измерения расстояний по прямым с помощью циркуля измерителя, линейного и поперечного масштаба.При этом необходимо указывать, как измеряются расстояния до I км. и более I км. По каждому приему курсанты выполняют упражнения на картах различных масштабов.

3. Затем отрабатывают приемы измерения расстояний с помощью офицерской линейки МПЛ-50. Особое внимание обратить на измерения расстояний по карте различных масштабов и порядок вычисления расстояния.

а) карта 2: 100000, расстояние по карте равно 72 мм.

Д (72х100) = 7200 м

б) карта 1: 50000, расстояние по карте равно 93 мм

Д( 93: 2х100) = 4650 м

в) карта 1: 200000, расстояние по карте равно 36 мм

Д( 36х2х100)= 7200 м

4. Приемы измерения расстояний по дорогам объясняются по пластам, вначале с помощью курвиметра, затем шагом циркуля и наращиванием раствора циркуля.

5. Довести точность измерения расстояний по карте.

6. Содержание вопроса см. в опорном конспекте.

7.Подвести итог по второму вопросу.

Вопрос 3.Поправка в длину маршрута,

измеренного по карте, за наклон и извилистость линий.

Методические указания по изучение вопроса

1. Напомнить курсантам, что на картах изображения не действительные линии, а их горизонтальные проложения т.е. длина маршрута на местности больше, чем измеренного на карте, так же при составлении карт дороги, как правило спрямляют и тем больше, чем мельче масштаб карты. Это особенно заметно на картах холмистой и горной местности. Это вызывает необходимость вводить поправочные коэффициенты в длины маршрутов измеренных по карте.

2. Указанные выше коэффициента определены опытным путем и сведены в таблицу. Показать таблицу и порядок определения коэффициента.

3. Практически решить 2-3 примера по определению длины маршрута с учетом коэффициента,

4. Содержание вопроса см. в опорном конспекте

5.Подвести итог по третьему вопросу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Определение и откладывание по карте расстояний по прямым линиям:

а) измеряя расстояние линейкой с мм делениями, карта 1: 50000 (СНОВ)

- курган (6618)-черепичный завод (7110)- ответ 9000 м

- выс.217, 6 (6716) - колодец гл.5 м (6б19) - ответ 2390

- выс.223, 7 (7017)- выс.277, 3 (7118) - ответ 1730

б) измерение расстояния циркулем-измерителем с помощью линейного масштаба карта 1: 50000 (СНОВ)

- курган (6618) - церковь (6819) - ответ 2050 м

выс.213, 8 (6812)- выс.216, 4 (6910)  ответ 2050 м.

- церковь (6819)- выс.223, 7 (7017)  ответ 2720 м

в) с помощью поперечного масштаба. карта 1: 50000

- курган (6618)-отм.223, 7 (7017)- ответ 3800 м

- дом лесника (7422)-мост (7518) - ответ 3360 м.

- выс.2499 (7718) -роща (7918) - ответ 2540 м.

2. Определение расстояний по ломанным линиям:

а) путем наращивания раствора циркуля-измерителя АВ=820м ВС=645м СД=1260м ДЕ=980м АЕ=3705м

б) шагом циркуля, карта 1: 50000 (СНОВ)

- развилка шоссе (7309)-развилка троп (7509)- ответ 2300 м

в) курвиметром, карта 1: 100000 (хинь)

- церковь (6656) - въезд в НП Гесторф (6246)-ответ 15000м

3. Определение поправки в длину маршрута, карта 1: 50000, местность холмистая, длина маршрута по карте 5000 м. Длина маршрута на местности - будет ДИ-5000х1, 05= 5250 м.

Заключительная часть

1. Подвести итог занятия;

- напомнить изученные вопросы и их краткое содержание.

- какие знания и умения приобретаются на этом занятии и их практическое применение

2. Дать задание на самоподготовку;

- изучить материал занятия.

- Б.Е  Бызов «Военая топография» стр. 59-62

- И.А.Бубнов "Военная топография" стр.89-94

- А.С.Николаев "Военная топография" стр.30-36

- ответить на контрольные вопросы и решить примеры: И.А.Бубнов "Военная топография" стр.113,» 40- 4I, В42

- Объявить оценки за занятие.

Опорный конспект

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ПО КАРТЕ.

По топографической карте измеряют прямолинейные расстояния /при топогеодезической подготовке огня артиллерии, определении координат целей, подготовке навигационных данных по маршруту полета и т.п./ и криволинейные /по маршруту движения на местности/.

Измерение прямолинейных расстояний

Измерение прямолинейных расстояний.

Способы:

| 1. | Линейкой с миллиметровыми делениями с точностью 0,5 мм |
| --- | --- |
| 2 | Циркулем- измерителем и линейкой с миллиметровыми делениями с точностью 0,-0,5 мм |
| 3. | Циркулем- измерителем и линейным масштабом с точностью 0,5 мм |
| 4. | Циркулем- измерителем и поперечным масштабом с точностью 0,2 |
| 5. | Аналитический способ по определенным прямоугольным координатам концов прямого отрезка. |

Sм=Sсм х М

М- величина масштаба

Пример, расстояние между точками А и В на карте 1:50000 равно (3,7 х 500)=1850 метров.

Измерение криволинейных расстояний (протяженности маршрута)

Способы   измерения

1.курвиметром:

- стрелку прибора установить на 0;

- прокатить колесико по измеряемой линии;

- отсчет по шкале в сантиметрах умножить на
знаменатель масштаба карты

2. шагом циркуля

- установить шаг циркуля I ом (при более точном измерении - 0, 5 см);

- последовательным отложением шага циркуля измерить расстояние;

- используя полученный результат, рассчитать протяженность измеряемого участка:

S „=Sii^» AS . где 5ц.-ве личина

шага циркуля, см; М - знаменатель масштаба карты; № - число шагов; (S - остаток, см.

3. Наращиванием раствора циркуля:

- последовательно наращивать раствор циркуля, как показано на рисунке;

- с помощью линейки с миллиметровыми делениями определить величину раствора в см и умножить ее на величину масштаба карты.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ перечисленными способами на равнине - 2, а в горах - 5% от измеренного расстояния.

ВНИМАНИЕ!

В измеренные криволинейные расстояния   (протяженности маршрутов) всегда вводится поправочный коэффициент за рельеф и извилистость дорог (колонных путей).  Он выбирается из таблицы.

Поправка в измеренное расстояние за рельеф и извилистость дорог (колонных путей)

| Характер местности и дорог | Коэффициенты для карт масштаба |
| --- | --- |
|  | 1:50000 | 1:100000 | 1:200000 | 1:500000 |
| Равнинная, дороги прямолинейные | 1, 00 | 1.00 | 1.05 | 1, 05 |
| Холмистая, дороги извилистые | 1, 05 | 1, 10 | 1.15 | 1, 20 |
| Горная дороги сильноизвилистые | 1, 15 | 1, 20 | 1.25 | 1.30 |

Пример. По карте масштаба 1: 200 000 на горный район протяженность маршрута, измеренная курвиметром, оказалась равной 62, 4 ом или 62, 4 х 2000 =124, 8 км.  Фактическое же расстояние на местности будет равно 124, 8 х 1, 25 = 156 км.

При приближенных расчетах расстояния по карте могут определятся простейшими способами:

На глаз:-по линиям километровой сетки на карте;

- сравнением известного расстояния с измеряемым.

- Полоской бумаги - измеряются обычно небольшие расстояния.