общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

# ТЕМА 3: «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ»

ЗАНЯТИЕ 2: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАРТЕ  ВЫСОТ И ВЗАИМНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ ТОЧЕК»

2016 г.

Вид занятия: групповое

Продолжительность занятия: 2 (два) часа

Учебные цели занятия:

Курсант обязан:

-знать: основные способы определения взаимной видимости точек, глубины и углы укрытия по карте;

-уметь: определять по карте абсолютные высоты и взаимное превышение точек, взаимную видимость точек, а также глубину и угол укрытия.

Место: класс

Учебно-материальное обеспечение:

- наглядные пособия: топографические карты масштаба 1: 25000 (СНОВ), масштаба 1: 50000 (СHОB), плакаты, кадропланы;

- технические средства обучения: Лектор-2000;

- техника и вооружение: циркули-измерители, оф.линейка, поперечный масштаб

### Литература

1) Обязательная

- И.А.Бубнов "Военная топография" 1969 г., стр.124, 125, 227-232, 234-236

- В.Е. Бызов, А.В.Коваленко "Военная топография", стр.76-78, 134-141.

2) Дополнительная:

- С.Е. Головин "Памятка по военной топографии" стр.22-24.

# Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводная часть | 15 |  |
| П. | Основная часть | 70 |  |
|  | 1) Абсолютные и относительные высоты Отметки высот точек и горизонталей на карте. Определение по карте высот и взаимного превышения точек. | 1 |  |
|  | 2) Определение по карте взаимной видимости точек. | 35 |  |
|  | 3) Глубина и угол укрытия и их определение графическим и аналитическим способами. | 20 |  |
| Ш. | Заключительная часть | 5 . |  |

# Методические указания по проведению занятия

1) Занятия проводить в специализированном классе.

2) За 2-3 дня до занятия подготовить учебно-материальное обеспечение. Накануне занятия проверить исправность Т60 и подготовить их к работе

3) При изложении учебного материала необходимо

- логично и доходчиво доводить его до обучающихся, умело применяя при этом наглядные пособия и сродства ТСО;

- поддерживать тесную связь с артиллерией и увязывать учебный материал с практической деятельностью офицера-артиллериста;

- вое изучаемые вопросы отрабатывать на практических примерах по карте.

4) Главным вопросом считать 2-й вопрос занятия.

5) Занятия проводить, используя учебные карты масштабов 1: 25000 (СНОВ) и 1: 50000 ((СНОВ).

6) При рассмотрении первого учебного вопроса обратить внимание на следующее

- точность определения абсолютных высот и превышений точек влияет на точность подготовки огня артиллерии

- особенности определения абсолютных высот точек, расположенных между горизонталями.

7) Главная задача при изучении  второго вопроса

- научить курсантов определять по карте взаимную видимость точек различными способами, необходимую при выборе места КНП, СП или узнать, как просматривается местность в нашем расположении с вероятных НП противника.

8) В результате изучения третьего вопроса обучающиеся должны уметь определять по карте глубину и угол укрытия, знание которых необходимо при выборе района СП для обеспечения маскировки и определении минимальной дальности стрельбы с данной ОП.

# Методические указания по вводной части

1) Принять рапорты, проверить наличие курсантов, их внешний вид, ЖБ, при необходимости сделать замечания и потребовать их устранения.

2) Провести опрос курсантов. Два курсанта готовят ответ у доски, остальные отвечают на вопросы летучки, согласно варианта

3) Проверить выполнение задания на самоподготовку.

4) Объявить тему и цель занятия, учебные вопросы и литературу.

Вопросы для опроса (вариант)

1) Виды горизонталей Условные знаки элементов рельефа.

2) Способы определения направлений скатов.

3) Решение летучек - 100% (согласно варианта)

Вопрос 1 Абсолютные и относительные  высоты. отметки высот точек и горизонталей на карте. Определение по карте высот и взаимного превышения точек

Методические указания по изучению вопроса

1) Довести, что абсолютные высоты измеряются от нулевого уровня Кронштадского  футштока    и являются едиными для всех топографических карт.

2) Дать под запись, что называется абсолютной и относительной высотой.

3) По карте масштаба 1: 50000 (СНОВ) разобрать конкретные примеры определения высот и взаимного превышения точек.

4) Подвести итог по первому вопросу.

Содержание вопроса

С 1942 г. установлено единое начало счета высот точек для территории СССР (России) - уровень Финского залива Кронштадта (Кронштадский футшток) - Балтийская система высот.

Абсолютной высотой (H)  называются высоты точек земной поверхности, определенные относительно среднего уровня Балтийского моря (ноля Кронштадского футштока).

Высоты точек, определенные относительно абсолютной высоты Н другой точки или поверхности называются относительными высотами (превышения (h). Относительная высота (превышение) определяется как разность абсолютных высот точек.

(h=На-Нб

Абсолютные высоты определяются по карте с помощью отметок , высот горизонталей и принятой на карте высоты сечения рельефа.

Если точка (СП, КНП, целей и т.д.) находится по карте на горизонтали, то определение ее абсолютной высоты сводится к определению высоты (отметки) горизонтали. Если точка находится на карте между горизонталями, то предварительно определяют-отметки (высоты горизонталей) между которыми расположена точка, а затем, методом интерполяции определяют абсолютную высоту точки.

Отметка (высота) любой горизонтали на карте может быть определена:

а) по отметкам высот других горизонталей с учетом высоты сечения и направления ската

б) по отметкам ближайшей высоты

рис.2

ПРИМЕР определить по карте 1: 50000 (СНОВ) абсолютные высоты точек

1) Скопление камней (7821) - Н = 169 м

2) Отдельное дерево (7520) - Н= 217

3) Развилки полевых дорог (6619) - Н = 188; Н = 180

4) Скопление камней (8021) - Н = 190 м.

Определение относительной высоты, т.е взаимное превышение точек ((h) это значит определить, на сколько метров одна точка выше (ниже) другой. Эта задача выполняется путем вычисления разности абсолютных высот точек. Превышение может быть положительным, отрицательным или равным нулю.

Рис.3

ПРИМЕР Карта масштаба 1: 50000 (СНОВ)

1) Курган (7619) и яма (8217)

(h = 232 - 212 = 120 м

2) Колодец (6519) и развилка (6820)

(h = 183 = 216 = -33 м

#### Вопрос 2. "Определение по карте взаимной видимости точек

Методические указания по изучению. вопроса

1) Довести необходимость определения взаимной видимости точек

2) Рассмотреть способы определения взаимной видимости точек.

3) Решить  взаимной видимости  точек

4) Подвести итог по второму вопросу.

## Содержание вопроса

Взаимная видимость точек местности по карте определяется при выборе НП, СП, а также в случае, когда  необходимо установить невидимые участки в секторе наблюдения или узнать как просматривается местность в нашем расположении с вероятных НП противника

Определение взаимной видимости точек по карте сводится к выявлению на направлениях наблюдения препятствий, которые могут закрыть объекты (цели) от взгляда наблюдателя

Взаимная видимость точек по карте определяется

I) Методом сопоставления абсолютных высот КНП. гребня

(рис.6)

если Ннп(Нгр( видимость есть

Если наличие видимости требуется определить более точно, пользуются способом построения треугольника или сокращенного профиля.

Методом построение треугольника

Рис. 7

1. Соединить на карте точки НП и Ц прямой линией)

2. Определить по этой линии максимальную высоту гребня укрытия (препятствия)

3. Определить, какая из трех точек (КП,  Щ Укр.) имеют минимальную абсолютную высоту и найти относительно нее  превышение других точек

4. В масштабе (например 1 м  1 мм), перпендикулярно линии НП-Ц построить отрезки равные (h.

5. Соединить концы этих двух отрезков.

Вывод: Если луч зрения проходит выше линии НП-Ц

- цель не видна Если ниже, т.е. перед целью цель видна.

Примечание: при определении высот препятствий - учитывают высоту построек, леса, кустов и т.д,  Если она указаны на карте, то принимают; высота кустов -4м построек сельского типа - 5 - 7 м городского типа 10-15 м Леса 20-  25м.

Пример Карта 50000 (СНОВ)

КНП - стр.197, 1 (6508)

цель - отдельное дерево (6611) Препятствие - склон высоты 171,8 лес (6611)

1) (hкнп=197-158=+39 м		1) Нлес=155+20=175 м

2) (hгр=172-158=+14 м			2) (hкнп=197-158=+39

3) (hгр=175-158=+17 м

Ответ: цель не видна, луч зрения выше цели

III. Методом построения сокращенного профиля

Если на пути луча зрения несколько препятствий или требуется определить ближнюю дальнюю границу ненаблюдаемых участков местности, то строят профиль местности.

Профилем называется изображение разреза местности вертикальной плоскостью, по заданному направлению.

Построение профиля делается обычно на миллиметровой или разграфленной бумаге.

Для построения сокращенного профиля необходимо:

карта 1: 50000 (СHOB) построить профиль по направлению  отм.223, 7 (7017), колодец (6519)

1) На карте провести прямую линию между точками (профильная линия).

2) Определить на профильной линии самую нижнюю горизонталь, и максимальную

3) На листе бумаги провести прямую линию и подписать Нmin, в выбранном масштабе, провести линии параллельные первой через интервал, равный высоте сечения, получим горизонтальные линии высот.

4) Приложить приготовленную разграфленную бумагу обрезом к профильной линии и сделать засечки при пересечении горизонталей на соответствующей ее высоте, горизонтальную линии высот.

5) Точки пересечения засечек с горизонтальными линиями высот соединить плавной кривой, получим сокращенный профиль по выбранному направлению

Рис.8

Если с КНП требуется определить видимость в секторе наблюдения. то определяют и наносят на карту поля невидимости.

Полями невидимости называют закрытые участки местности не просматриваемые с НП.

Для нанесения полей невидимости необходимо

1) В секторе наблюдения через наиболее значительные укрытия приводят профильные линии

2) По профильным линиям строят сокращенные профили и определяют участки, не просматриваемые с КНП.

3) переносят непросматриваемые участки на карту, соединяют их плавными линиями, параллельными горизонталям карты.

4) Определенные и нанесенные на карту поля невидимости покрывают штриховкой.

Вопрос 3. 'Глубина и угол укрытия и их определение графическим и аналитическим способами"

Методические указания по изучению вопроса

1) Записать определение глубины и угла укрытия.

2) Рассмотреть порядок определении глубины укрытия графическим и аналитическим способами, расчет угла укрытия.

3) Подвести итог по третьему вопросу.

Содержание вопроса

Глубиной укрытия ( Гукр) называют расстояние в метрах, измеренное по высоте, от орудия до луча зрения, направленного с возможного наземного НП противника через гребень, укрывающий орудие

Определение глубины укрытия:

I) Графическим способом

Рис.9

Выполняется аналогично направлению взаимной видимости методом построения треугольника по направлению:  предполагаемый НП противника - ОП

2) Аналитическим способом по формуле

Гукр=(hгр- ((hкнп-(hгр) 		(6)

где: (hгр=Нгр-Ноп, превышений гребня укрытия над горизонтом орудия (м)

(hнп=Ннп-Ноп, превышение возможного НП противника над горизонтом орудия (м).

dгр, -расстояние от орудия до гребня укрытия, см (по карте)

Д- расстояние от гребня укрытия до предполагаемого НП противника, см (по карте).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1) Подвести итог занятия

- напомнить изучаемые вопросы и краткое их содержание

- какие знания приобретаются на этом занятии и их практическое использование.

2) Дать задание на самоподготовку

- изучить материал занятия

1) И.А. Бубнов "Военная топография" 1969 г. стр.124, 125, 227-232, 234-236.

2) Б.Е.Бызов, А.Н.Коваленко "Военная типография", стр.76-78, 134-141

- Ответить на контрольные вопросы

I) И.А.Бубнов "Военная топография" 1969, стр.130, №68, 66,

стр.247, №135, 136, 137

3) Объявить оценки да занятию.