общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

# ТЕМА 4: «СИСТЕМЫ КООРДИНАТ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТОПОГРАФИИ И АРТИЛЛЕРИИ»

ЗАНЯТИЕ 2: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ТОЧЕК»

2016 г.

Вид занятия: групповое

Продолжительность занятия: 2 (два) часа

Учебные цели занятия:

### Курсант обязан

I. знать: - порядок определения прямоугольник координат точек по картам различных масштабов;

- точность определения прямоугольниых координат точек.

2. уметь: - определять полные и сокращенные прямоугольные координаты точек по картам различных масштабов;

- наносить точки на карты различных масштабов по их прямоугольным координатам;

- определять прямоугольные координаты точек и наносить точки на карту по их прямоугольным координатам в неполном квадрате.

Место: класс

Учебно-материальное обеспечение:

- наглядные пособия плакаты, кадропланы, карты масштабов 1: 50000 (СНОВ, 1: 25000 (СНОВ);

- технические средства обучения: Лектор-2000;

- техника и вооружение: циркули-измерители, поперечный масштаб, круг-АК-4, линейка МПЛ-50, офицерская линейка.

Литература:

1.. Обязательная:

- И.А.Бубнов."Военная топография", 1969.стр.98-106.

- Б.Е. Бызов."Военная топография", стр.93-100.

2. Дополнительная:

- С.Е. Головин."Памятка по военной топографии", стр.25-31.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ.ВРЕМЕНИ.

| №№ пп | Учебные вопросы | Время /мин./ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводная часть | 15 |  |
| П. | Основная часть Определений прямоугольных координат точек по картам различных масштабов Определение прямоугольных координат точек и нанесение их на карту по прямоугольным координатам в неполном квадрате. | 70 50 20 |  |
| Ш. | . Заключительная часть | 5 |  |

Методические указания по изучению занятия

1. Занятия проводить в специализированном классе.

2. За 2-3 дня до занятия подготовить учебно-материальное обеспечение. Накануне занятия проверить исправность ТСО и подготовить их к работе.

3. При изложении учебного материала необходимо:

- логично и доходчиво доводить его до обучающихся, умело применяя при этом наглядные пособия и средства ТСО;

- поддерживать тесную связь с аудиторией и увязывать учебный материал с практической деятельностью офицера-артиллериста.

4. Главным вопросом считать 1-й вопрос занятия.

5. Занятия проводить на учебных картах масштабов: 1: 50000 (СНОВ), 1: 25000 (СНОВ). В ходе занятия все теоретические вопросы закреплять отработкой практических примеров на картах.

6. При рассмотрении первого учебного вопроса обратить внимание

на следующие моменты:

- порядок определения прямоугольных координат точек и их

запись;

- порядок нанесения точек на карту по их прямоугольным координатам;

- точность определения прямоугольных координат по картам

различных масштабов.

7. Второй учебный вопрос рассмотреть не решении конкретного примера.

9. На самостоятельной подготовке курсанты выполняют примеры согласно задания.

Методические указания по вводной части.

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, УМБ, при необходимости сделать замечания и потребовать их

устранения.

2. Провести опрос курсантов. Два курсанта готовят ответ у доски, остальные отвечают на вопросы летучки согласно варианта.

3. Проверить выполнение задания на самоподготовку.

4. Объявить тему и цель занятия, учебные вопросы и литературу.

Вопросы для опроса ( вариант)

1. Полные и сокращенные прямоугольные координаты точек, оцифровка координатной сетки карты.

2. Геодезические координаты, рамка карты.

- Решение летучек 100 % (согласно вариантов)

Вариант I. Карта 1: 50000 (СНОВ) ОП- дом лесника (6611), Н= 156м. Цель- скопление камней (6812), Н= 212 м. Ah  212-156 + 56 м.

Вариант 2. Карта 1: 50000 (СНОВ) ОП- труба (7417), Н= 226м Цель- дом лесника (7422), Н= 169м **. 169-226 = - 57м.

Вопрос I.  Определение прямоугольных координат точек по картам различных масштабов

Методические указания по изучению вопроса.

I. Перед рассмотрением учебного вопроса напомнить сущность прямоугольных координат, оцифровку прямоугольной сетки топографической карты.

2. Учебный материал рассматривать в следующей последовательности:

- определение прямоугольных координат с помощью координатных мерок круга АК-4 ( АК-3);

- определение прямоугольных координат с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба.

3. Рассмотреть способы нанесения точек на карту по их прямоугольным координатам.

4. Дать под запись точность определения прямоугольных координат по картам различных масштабов

5. Рассматриваемые вопросы сопровождать решением практических примеров.

- Подвести итог по первому вопросу.

# Содержание вопроса

При определении прямоугольных координат точек по карте необходимо:

I. пользуясь километровой сеткой и подписями ее значений определяют полное значение координат ближайших в точке координатных линий расположенных снизу и слева от нее в километрах.

2. Определяют расстояние / по перпендикуляру/ в метрах от координатных линий до точки. (Х- от нижней, У- от левой)

3. Расстояния в метрах прибавляют к значениям координат линий сетки, получают полные координаты точки, определяющие ее положение относительно начала координат.

При нанесении точки на карту по ее прямоугольным координатам необходимо:

1. Определить квадрат, в  котором находится точка.

2. Отложить по сторонам квадрата расстояние Х в метрах по вертикальным линиям, полученные точки соединить прямой.

3. По прочерченной прямой отложить расстояние, равное координате У в метрах.

4. Полученная на линии точка будет место расположения точки на карте.

Определение прямоугольных координат:

А. С помощью координатных мерок круга.

- Расположить круг нулем на север

- Совместить центр круга с указанной точкой.

- Ориентировать вертикальные и горизонтальные линии координатных мерок круга параллельно километровым линиям сетки карты.

- Снять отсчет координат в метрах.

- Записать полные координаты точки.

Пример) I. Карта 1: 50000 (СНОВ)

пункт  ГГС  отм.198; 4 (7009)

х= 6070570   У = 4309260

Пример 2.

Карта 1: 25000 (СНОВ)

пункт ГГС отм.171, 8 (6610)

Х= 6066100    У= 4310290

Б. С помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба.

Пример 3.

Карта 1: 50000 (СНОВ)

мост  (7113)

х= 6071307     у= 4313560

Пример 4.

Карта 1: 25000 (СНОВ)

пункт ГГС отм.212, 8 (6812)

х= 6068186    у= 4312815

Точность определения координат зависит от масштаба карты и применяемых измерительных приборов.

| Масштаб карты | Циркуль и поперечный масштаб | Координатная мерка круга |
| --- | --- | --- |
| Любого масштаба | 0, 2 мм масштаба карты | 0, 5-1 мм масштаба карты |
| 1: 25000 | 5м | 12, 5- 25м |
| 1: 50000 | 10м | 25-50м |
| 1: 100000 | 20м | 50-75 м |

Нанесение точек на карту по их прямоугольным координатам.

Пример 5. Карта 1: 25000 (СНОВ)

х= 6068120   у= 4312460

Ответ:  отдельное дерево.

Пример 6. Карта 1: 50000 (СНОВ)

х= 6071725   у= 4318176

Ответ:   отм.277, 3.

Вопрос 2. Определение прямоугольных координат точек и нанесение их на карту по прямоугольным координатам в неполном квадрате

Методические указания по изучению вопроса.

I. Довести последовательность определения прямоугольных координат точек и нанесения точек по их координатам в неполном квадрате.

2.Решить практически примеры.

3. Подвести итог по второму вопросу.

# Содержание вопроса

Определение прямоугольных координат точек в неполном квадрате производится:

1. Построением дополнительной координатной сетки

2. Методом вычитания.

Пример I. Карта 1: 50000 (СНОВ)

Часовня   (6413) верхняя

х= 6064832    у = 4313592.

Пример 2. Карта 1: 25000 (СНОВ)

отм.176, 1  (7106)

х= 6071360   у= 4306798.

Пример 3. Нанести точку на карту  1: 25000 (СНОВ)

х= 6064600    у= 4309179

Ответ:   отм.211, 0

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Подвести итог занятия:

- напомнить изученные вопросы и краткое их содержание;

- какие знания и умения приобретаются на этом занятии и их практическое применение;

2. Дать задание на самоподготовку:

- изучить материал занятия:.

- И.А. Бубнов. "Военная топография", 1969 г.стр.98-106.

- Б.Е .Бызов. "Военная топография", стр.93-100.

- решить примеры ( см. примеры занятия).

3.Объявить оценки за занятие.