общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

# ТЕМА 4: «СИСТЕМЫ КООРДИНАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТОПОГРАФИИ И АРТИЛЛЕРИИ»

ЗАНЯТИЕ 3: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ТОЧЕК»

2016 г.

Вид занятия: групповое

Продолжительность занятия- 2 (два) часа

Учебные цели занятия.

Курсант обязан:

Знать: - порядок определения прямоугольных координат точек в системе координат своей и смежной зоны;

- порядок определения геодезических координат точек,

- точность определения геодезических координат.

2. Уметь: - определять геодезические координаты точек по картам различных масштабов,

- определять прямоугольные координаты точек в системе координат своей и смежной зоны;

- определять полярные координаты точек.

Место: класс

Учебно-материальное обеспечение:

Наглядные пособия: плакаты, топокарты масштабов 1: 25000 (СНОВ),

1: 5000 (СНОВ), кадропланы. Технические средства обучения: Лектор-2000 Техника и вооружение: циркуль-измеритель, поперечный масштаб, круг АК-4 (АК-3), линейка МПЛ-50, офицерская линейка.

Литература:

- Обязательная:

- И.А.Бубнов «Военная топография» 1969 г. стр.95-97;106-107

- Б.Е. Бизов «Военная топография» стр.86-89

- Дополнительная

- С.Е. Головин «Памятка по военной топографии» стр.28-29

Учебные вопросы и расчет времени.

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть: Определение прямоугольных координат точек по карте в системе координат смежной зоны графическим способом. Определение геодезических координат точек по карте. | 70 40 30 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

# Методические указания по изучению занятия

1. Занятие проводить в специализированном классе.

2. За 2-3 дня до занятия подготовить учебно-материальное обеспечение. Накануне занятия проверить исправность ТСО и подготовить их к работе.

3. При изложении учебного материала необходимо:

- логично и доходчиво доводить его до обучающихся, умело применяя при этом наглядные пособия и средства ТСО.

- поддерживать тесную связь с аудиторией и увязывать учебный материал с практической деятельностью офицера-артиллериста.

4. Главным вопросом считать 2-ой вопрос занятия.

5. Занятия проводить на учебных картах масштабов 1: 25000 (СНОВ), 1: 50000 (СНОВ). В ходе занятия все теоретические вопросы закреплять отработке практических примеров на картах.

6. При рассмотрении первого учебного вопроса показать порядок определения прямоугольных координат на стыке координатных зон, в системе своей и смежной зоны.

7. При рассмотрении второго учебного вопроса особое внимание обращать на следующие моменты:

- нанесение геодезических координат на рамку карты. Цена деления отрезков,

- определение геодезических координат точек расположенных у краев листа карты, и в центре листа.

- точность определения геодезических координат.

- В часы самостоятельной подготовки курсантов выполняют примеры соглано задания.

Методические указания по вводной части.

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, УМБ, при необходимости сделать замечание и потребовать их устранения.

2. Провести опрос курсантов. Два курсанта готовят ответ у доски, остальные решают примеры согласно варианта.

3. Проверить выполнение задания на самоподготовку.

4.Объявить тему и цель занятия, учебные вопросы и литературу.

Вопросы для опроса (вариант)

1. Порядок определения прямоугольных координат точек с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба.

2. Определение прямоугольных координат в неполном квадрате и в смежной зове.

3. Решение летучек 100% (согласно вариантов)

Вариант I.   Карта 1: 50000 (СНОВ)

ОН - перекресток дорог (6506):

Х=65815, У=06717, Н=204 м

цель -церковь (6819)

Х=6040, У=19233, Н=205 м

Вариант 2.   Карта 1: 50000 (СНОВ)

ОП-труба (6806)

Х=68628, У=06744, Н=178м

Цель - перекресток дорог (7813)

Х=78530, У=13270, Н=184м

Вопрос 1. Определение координат точек по карте в системе координат смежной зоны графическим способом.

Методические указания по изучению вопроса.

1. Довести назначение дополнительной координатной сетки на стыке координатных зон.

2. Показать порядок определения прямоугольных координат точек в системе смежной зоны графическим способом.

3. Решить практически примеры.

4. Подвести итог по третьему вопросу.

Содержание  вопроса

Так как, вертикальные километровые линии параллельны осевому меридиану своей зоны, а осевые меридианы соседних зон между собой не параллельны, то при смыкании сеток двух зон линии одной из них расположатся под углом к линиям другой.

5-я зона			 6-я зона

В следствии этого при расположении элементов боевого порядка артиллерии ( ОП.КЖ) в разных зонах возникают затруднения при подготовке данных для стрельбы артиллерии.

Чтобы устранить это неудобство, в каждой зоне все листы карт расположенных в пределах 2 к востоку и западу от границы зоны имеют помимо своей координатной сетки еще дополнительную, являющуюся продолжением сетки соседней зоны. Чтобы не затемнять такие

листы карты дополнительную сетку обозначают на карте лишь ее выхода-

за внешней рамкой листа. Оцифровка, ее составляет продолжение

нумерации линий смежной зоны.

Порядок определения прямоугольных координат в системе смежной зоны.

1. Соединить карандашом противоположные концы одноименных километровых линий сетки соседней зоны ( вертикальных и горизонтальных)

2. В дальнейшем работать, как было рассмотрено, ранее.

Рис.3

## Координаты в системе зон

своей							смежной

Х=6072480						Х=6072540

У=43077920					У=3694330

Пример № 1. Карта 1:50000 (СНОВ)

Труба кирпичного завода (7110)

Своей зоны						смежной

Х=6071965						Х=6072258

У=4310232						У=3696658

Пример 2. Карта 1: 25000 (СНОВ)

Отдельный камень ( 6612) сев. Вороново

своей зоны.						смежной

х= 6066832 						х= 6067348

у= 4312630						у= 3699482

Вопрос 2. Определение геодезических координат точек

по карте.

Методические указания по изучению вопроса.

1. Перед рассмотрением учебного вопроса напомнить -сущность геодезических координат, пределы их измерения. Нанесение геодезических координат на рамку карты, цена деления отрезков.

2. Довести где применяются геодезические координаты в практической деятельности офицера-артиллериста.

3. Учебный материал рассматривать в следующей последовательное

- определение геодезических координат точек расположенных края листа карты.

- определение геодезических координат точек расположенных в центре листа карты.

4. Дать под запись точность определения геодезических координат точек по картам различных масштабов.

5. Рассматриваемые вопросы сопровождать решением практических примеров.

6. Подвести итог по первому вопросу.

# Содержание вопроса

Известно, что сторонами рамок листов топографических карт являются меридианы и параллели. Геодезические координаты углов рамок подписываются на каждом листе карта.

Для определения по карте геодезических координат точек местности на каждом ее листе наносится дополнительная рамка с делениями через одну минуту. Каждое минутное деление разбито точками на шесть равных отрезков через 10 секунд (Показать по плакату).

Чтобы определить геодезические координаты:

А) какой-либо точки расположенной у края листа карты необходимо:

- провести прямые линии перпендикулярные стороне рамки карты и проходящие через точку.

- по вертикальной стороне рамки карты прочитать широту (В), увеличивается с юга на север.

- по горизонтальной стороне рамки карты прочитать долготу (L), увеличивается с запада на восток (для территории России).

Б) какой-либо точки расположенной в центре листа карты:

- соединить с помощью линейки МПЛ-50 одноименные значения широты ближайшей к точке (на западной и восточной стороне рамки карты).

- передвигая линейку МПЛ-50 параллельно значениям одноименных широт, совместить срез линейки с точкой.

- прочитать широту точки.

- аналогично определяется и долгота точек, при этом линейку перемещать с запада к востоку параллельно одноименным значениям дол указанных на северной и южной рамке карты.

Точность определения геодезических координат точек по крупномасштабным картам составляет 2-3 секунды.

Определение геодезических координат точек необходимо для:

- аналитического расчета сближения меридианов,

- для вычисления азимута ориентирного направления из астрономических наблюдений,

- для определения номенклатуры листов карт на предстоящий район боевых действий (учений).

Пример 1. Карта 1: 50000 (СНОВ)

Ветряная мельница (6514) 	В = 54041(34(

L = 18007(28"

Пример 2.  Карта 1: 50000 (СНОВ)

Отм.198, 4 (7009)

В = 54043( 24(

L = 180 02( 23(

Пример 3.

Карта 1: 50000 (СНОВ)

Отм.226, 1 (7715)

В = 540 47( 03(

L= 180 07( 48"

Пример 4

Карта 1:25000 (СНОВ)

Пункт ГГС, отм.214,3 (6507)

В=540 40( 41(

L=180 00( 41(

Пример 5

Карта 1: 25000 (СНОВ)

Пункт ГГС, отм.214, 3 (6910)

В = 540 42( 50(

L=180 03( 32(

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

1. Подвести итог занятия:

- напомнить изученные вопросы и краткое содержание,

- какие знания и умения приобретаются на этом занятии и их практическое применение.

2. Дать задание на самоподготовку:

- изучить материал занятия:

- И.А.Бубнов "Военная топография"1969г. стр.95-97, 106-107,

- Б.Е.Бызов :Военная топография"стр.86-89

- решить примеры (см.примеры занятия).

3. Объявить оценки за занятие.