общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

# ТЕМА 4: «СИСТЕМЫ КООРДИНАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТОПОГРАФИИ И АРТИЛЛЕРИИ»

ЗАНЯТИЕ 4: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ТОЧЕК»

2016 г.

Вид занятия: практическое

Продолжительность занятия:2 часа

Учебные цели занятия:

Курсант обязан:

1. уметь:- определять прямоугольные координаты точек в

системе координат своей и смежной зоны, в неполном квадрате по карте различных масштабов;

- наносить точки на карты различных масштабов по их прямоугольным координатам;

- определять геодезические координаты точек;

2. Владеть:

- приемами работы по определению координат точек

по карте с помощью координатных мерок круга АК-4, поперечного масштаба и циркуля-измерителя.

- приемами работы по нанесению точек на карту по их прямоугольным координатам.

место: класс

Учебно- материальное обеспечение;

-наглядные пособия: плакаты, карты масштабов 1: 50000 (СНОВ), 1: 25000 (СНОВ)

техника и вооружение циркуль-измеритель, поперечный масштаб, круг АК-4 (АК-3), линейки МПЛ-50, офицерская линейка.

Литература:

1. Обязательная:

- И.А. Бубнов."Военная топография".1969 г. стр.95-107

- Б.Е. Бызов."Военная топография", стр.86-101.

2. Дополнительная:

- С.Е.. Головин."Памятка по военной топографии", стр.25-31.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:

| № пп | Учебные вопросы | время /мин./ | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Вводная часть | 15 |  |
| II. | Основная часть 1. Определение прямоугольных координат и нанесение точек по координатам при работе на картах различных масштабов 2. Определение координат точек и нанесение точек по прямоугольным координатам в неполном квадрате 3. Определение прямоугольных координат точек в системе координат смежной зоны графическим способом. 4. Определение геодезических координат точек по картам различных масштабов | 70 20 15 20 15 |  |
| III. | Заключительная часть | 5 |  |

# Методические указания по изучению занятия

I. Занятие проводить в специализированном классе.

2 За 2-3 дня до занятия подготовить материальное обеспечение, контрольные данные.

3. Накануне занятия организовать самоподготовку во взводе, где довести до курсантов материальное обеспечение, на какие вопросы обратить внимание при повторении материала.

4. Занятие начинать с указания важности рассматриваемых вопросов для практической работы офицера-артиллериста. Глубокое знание рассматриваемых вопросов во многом будут определять правильность и время подготовки топографических данных для стрельбы;

5. Добиться качественного усвоения вопросов занятия, для чего с отстающими курсантами провести дополнительную тренировку в часы самоподготовки.

6. Особое внимание при рассмотрении вопросов занятия обратить на уяснение курсантами приемов работы по определению прямоугольных координат точек по карте, нанесении точек на карту по их прямоугольным координатам.

7. Особое внимание при рассмотрении вопросов обратить на уяснение курсантами приемов работы по определению прямоугольных координат точек по карте в системе координат смежной зоны и в неполном квадрате, нанесении точек на карту по их прямоугольным координатам;

8. При отработке  вопросов, выдать каждому курсанту задание, для решения примеров.

9. При решении практических заданий рассмотреть по 1-2 однотипных примера, остальные решить на самоподготовке.

Методические указания по вводной части

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов, их внешний вид, УМБ, при необходимости сделать замечание и потребовать их устранения.

2. Провести опрос курсантов. Два курсанта готовят ответ у доски, остальные отвечают на вопросы летучки, согласно варианта.

3. Проверить выполнение задания на самоподготовку.

4. Объявить тему и цель занятия, учебные вопросы и литературу.

Вопросы для опроса ( вариант)

1.Определение прямоугольных координат точек по карте в неполном квадрате и в системе координат смежной зоны.

2.Определение геодезических координат точек.

3.Определение взаимной видимости точек методом построения

треугольника.

4.Определение глубины укрытия графическим способом.

5. Решение летучек по определению прямоугольных координат

точек по карте:

Вариант № I.Карта 1: 50000 (СНОВ)

Отм.223.7 (7017)

х= 6070282			у= 4317238

В=54(43’26”		L=18(09’48”

Вариант № 2  Карта 1: 50000  (СНОВ)

Колодец  отм.138, 7 (7607)

х= 607358		у= 4307950

В =54(46'29"	L=18( 00'54'

Вопрос I. Определение прямоугольных координат и нанесение точек по координатам при работе на картах различных масштабов.

Методические указания по изучению вопроса

I. Напомнить приемы работы по определению прямоугольных координат точек по карте с помощью координатных мерок круга АК-4 (АК-З), поперечного масштаба и циркуля-измерителя.

2. Напомнить приемы работы по нанесению точек на карту по их прямоугольным координатам.

3. Напомнить точность определения координат и норматив № 14 :Определение координат" целей (объектов).

4. Приступить к решению примеров согласно заданиям

5.В ходе решения оказывать помощь отстающим курсантам, опрашивать курсантов по ходу решения примеров, указывать индивидуально на неправильно решенные примеры.

# Точность определения координат

|  | оценки 0 к и |
| --- | --- |
| Масштаб карты | отлично | хорошо | удовлетв. |
| 1: 50000 | 25м | 35м | 50. м |
| 1: 25000 | 15м | 20м | 25м |

Вопрос 2 Определение координат точек и нанесение точек по прямоугольным координатам в неполном квадрате.

Методические указания по изучению вопроса.

1. Напомнить порядок определения прямоугольных координат точек в неполном квадрате:

- построением дополнительной координатной сетки;

- методом вычитания.

2. При решении примеров обращать внимание на точность и аккуратность построения дополнительной координатной сетки и правильность определения координат.

3. Приступить к решению примеров согласно задания.

4. В ходе решения оказывать помощь отстающим курсантам, индивидуально указывать на неправильно решенные примеры и допущенные ошибки.

5. Подвести итог по второму вопросу, указать на характерные ошибки.

Вопрос 3. Определение прямоугольных координат точек в системе координат смежной зоны графическим способом.

Методические указания по изучению занятия.

1. Напомнить последовательность работы при определении прямоугольных координат точек по карте в системе координат своей и смежной зоны.

2. Напомнить нормы времени и точностные характеристики.

3. При решении примеров обращать внимание на точность и аккуратность вычерчивания координатных линий смежной зоны.

4. Приступить к решению примеров согласно задания.

5. В ходе решения оказывать помощь отстающим курсантам, индивидуально указывать на неправильно решенные примеры и допущенные ошибки.

6. Подвести итог по первому вопросу, указать на характерные ошибки.

Вопрос 4 Определение геодезических координат точек по картам различных масштабов"

Методические указания по изучению вопроса.

1. Напомнить курсантам порядок определения геодезических координат и их запись.

2. Довести нормы точности и времени.

3. Приступить к решению примеров согласно задания

4. В ходе решения оказывать помощь отстающим курсантам, индивидуально указывать на неправильное решение и допущенную ошибку.

5. Подвести итог по второму вопросу, указать на характерные ошибки.

# ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ 4 ЗАНЯТИЕ 4,5 (1и4 вопросы)

Определение прямоугольных и геодезических координат точек

1. Определить полные прямоугольные  и  геодезические  координаты точек их абсолютную высоту по карте масштаба 1: 50000 (СНОВ). Положение точки в зоне показать абрисом:

а) дом лесника (7115)

б) труба кирпичного завода (7110).

2. Определить полные и сокращённые прямоугольные координаты, геодезические координаты точек по карте масштаба 1: 25000 (СНОВ):

а) пункт ГГС отм. 216, 4 (6910), б) отм. 195, 6 (7111).

5. Нанести точки на карту масштаба 1: 50000 (СНОВ) по сокращённым прямоугольным координатам и определить дальность командира (Дк), дирекционный угол по цели ((ц), взаимную видимость методом построения треугольника, если:

# НП 	Х=71705;	У=15550

Цель 	Х=70910	У=18900

4. Нанести точки на карту масштаба 1: 50000 (СНОВ) по сокращённым прямоугольным координатам и определить дальность топографическую по цели (Дцт), топографический дирекционный угол цели ((цт), глубину укрытия графическим способом, если;

Огневая позиция (ОП) 	Х=71410;	У=15440

Цель (НП противника) 	Х=70180;	У=17210

5. Нанести  по  полярным  координатам  цель  на  карту  масштаба 1: 50000 (СНОВ) и определить:

1) Её сокращённые прямоугольные координаты и абсолютную высоту

2) Дальность топографическую по цели (Дт) и топографический дирекционный угол

3) Абсолютную высоту НП и ОП если,

НП  Х=67415;	У=19460

ОП  Х=69440	 У=14785

Разведчик-дальномерщик доложил;  Цель 101  миномётная  секция, дирекционный угол 55 - 15, дальность 1550."

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ 4 ЗАНЯТИЕ 4,5 (1и4 вопросы).

1.а)Х=6071812	У=4313624		В=54(44’15”	L=18(06’21”	H=123м

б) Х=6071930	У=4310265		В=54(44’12”	L=18(03’12”	H=188м

2. а)Х=6069433	У=4310512		В=54(42’48”	L=18(03’32”

б) Х=6071721	У=4311270		В=54(44’03”	L=18(04’10”

3. ННП=220 м	Нц=263 м		Нгр=215 м

(к=3640 м		(ц=17-10

4. Ноп=109 м	Ннп=220 м		нгр=200 м

(hгр=91 м		(hнп=111 м		Гукр=66 м

Дцт=3965 м		(цт=18-01

5. Ннп=214 м	Ноп=133 м

Ш 01 Х=65950		У=18960	Н=201 м

Дцт=5440 м		(цт=21-65

ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ 4 ЗАНЯТИЕ 4И5 (2И3 ВОПРОСЫ)

1.Определить полные прямоугольные  координаты  и  абсолютные высоты точек в системе координат своей  и  смежной  зоны  по карте масштаба 1: 50 000 (СНОВ). Положение точки в зоне  показать абрисом.

а) Церковь н.п. Ясное (7716)

6) Дом лесника  (6611)

2.Определить полные и сокращенные прямоугольные координаты  и абсолютные высоты точек в системе координат своей  и  смежной зоны  по карте масштаба 1: 25 000 (СНОВ).

а) Отд. камень (6612)

б) Сарай (7111)

5.Определить полные и сокращенные прямоугольные координаты  и абсолютные  высоты точек в неполном квадрате по карте масштаба 1: 5 0000 (СНОВ)

а) Пер. дорог (6506)

б) Отм. 201.606409)

4. Нанести на карту масштаба 1: 50  000  (СНОВ)  и  определить дальность командира и дирекционный угол цели глубину  укрытия графическим способом если;

ОП  Х=80060   У=07480

Цель СНП (противника)  Х=82060   У= 11575

5. Определить прямоугольные  координаты  цели, ее  абсолютную высоту, дальность командира с левого и правого пунктов сопряженного наблюдения по карте масштаба 1: 50 000 (СНОВ), если;

правый пункт 	Х= 70180 	У=17210 л

левый  пункт 	Х=70160 	У=15570

Доклады с пунктов СН

правый  Цель номер 101 (п= 55-55

левый  Цель номер 101  (л= 2-28

# ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ 4 ЗАНЯТИЕ 4,5 (2И3 ВОПРОСЫ)

1.а)своей зоны Х=6077490	У=4516200		H=154 и.

смежной зоны Х=6078190	У=5702090

б) своей зоны Х=6066510	У=4511610		Н=153м.

смежной зоны Х=6066955	У=5698492

2. а) своей зоны Х=6066852	У=4512650		H=142 м.

смежной зоны Х=6667546	У=5699482

б) своей зоны Х=6071625	У=4511995		H=l82м

смежной зоны Х=6072075	У=5698440

3.а) Х=6065815	У=4506717		Н=204 м.

б) Х=6064876	У=4509620		Н=202 м.

4.Ннп=210 м.	Ноп=170 м.		Нгр=200 м.

hнп=40		hrp=30		Гукр=29 м.

Дцт =4555		(цт=0-66

5.Х= 72500		У=16090		H=172 м.

Дп=2400		Дл=2200

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Подвести итог занятия:

напомнить отрабатываемые вопросы;

какие умения, навыки приобретаются на этом занятии и их практическое применение.

2. Дать задание на самоподготовку. повторить пройденный материал по теме:

- И.А. Бубнов. Военная топография.1969 г. стр.95-100.

- Б.Е. Вызов.  Военная топография", стр.86-101.

- в часы самоподготовки решить примеры.

3.Объявить оценки за занятие.