общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 5: «СИСТЕМА УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ТОПОГРАФИИ И АРТЕЛЛЕРИИ»

ЗАНЯТИЕ 4: «ИЗМЕРЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ ПО

КАРТЕ»

2016 г.

Вид занятия: практическое

Продолжительность: 2 часа

Учебные цели занятия.

Курсант обязан:

уметь:  измерять и откладывать дирекционные углы по карте с

помощью круга АК-4 (АК-3) и хордоугломера  наносить точки на карту по полярным координатам определять полярные координаты точек по карте.

владеть:

приемами работы по определению полярных координат и нанесению точек на карту по их полярным координатам с помощью круга АК-4 (АК-3).

Место: класс

Учебно-материальное обеспечение:

наглядные пособия: плакаты, топокарты масштабов 1: 25000 (СНОВ), 1: 50000 (СНОВ).

Техника и вооружение: круг АК-4 (АК-3), линейки МПЛ-50,

поперечный масштаб, циркуль- измеритель, ученический циркуль,

офицерская линейка.

Литература:

1. Обязательная:

Руководство по применению приборов для разведки и стрельбы артиллерии стр.172-178, 268-273 ( д.с.п.)

Учебник сержанта РВ и А (для КОР И ПРП) стр.126-134

2. Дополнительная:

С.Е. Головин "Памятка по военной топографии".

Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Вводная часть | 15 |  |
| II. | Основная часть: Измерение и построение дирекционных углов на карте с помощью АК- 4 (АК-3), хордоугломера. Нанесение точек на карту по полярным координатам и определение их прямоугольных координат. Определение полярных координат по карте. | 70 30 40 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

Методические указания по изучению вопроса

1. Занятие проводить в специализированном классе.

2. За 2-3 дня до занятия подготовить материальное обеспечение

3. Накануне занятия в часы самоподготовки довести до курсантов материальное обеспечение, на какие вопросы обратить внимание при повторении материала.

4. Занятие начинать с указания важности вопросов занятия для практической работы офицера-артиллериста. Глубокие знания рассматриваемых вопросов во многом будет определять точность и время определения прямоугольных координат ОП, КНП при топогеодезической привязке целей, при засечке и обработке, подготовки топографических данных для стрельбы артиллерии,

5. Добиться качественного усвоения вопросов занятия для чего с отстающими курсантами. провести дополнительную тренировку в часы самоподготовки.

6. Отработку вопросов проводить в следующей методической последовательности:

напомнить путем опроса порядок выполнения определения практических действии (измерение и построение дирекционных углов, нанесения точек на карту по полярным координатам и т.д.),

групповым методом совместно с курсантами решить один пример по выполнению одного из практических действий (измерение, построение дирекционного угла и т.д.),

практическая работы курсантов по отработке того или иного действия (измерения и т.д.),

контроль со стороны преподавателя за работой курсантов и оказание помощи отстающим;

по завершению решения примеров по выполнению определенных практических действий (измерение) произвести разбор характерные ошибок, допущенных курсантами и оценка их, после чего переходить к отработке другого практического действия (построение дирекционных углов) и. т.д. в той последовательности, которая изложена выше.

7.В заключительной части предусмотреть выполнение курсантами летучки по нанесению цели на карту по полярным координатам и определение ее .прямоугольных координат.

Методические указания по вводной части

1. Принять рапорт, проверить наличие курсантов их внешний вид УМБ, при необходимости сделать замечание и потребовать их устранения,

2. Провести опрос курсантов, (решение летучки согласно варианта).

3. Проверить выполнение задания на самоподготовку.

4.Объявить тему и цель занятия, учебные вопросы и литературу.

Вопросы для опроса (вариант)

1. Порядок определения глубины укрытия графическим способом,

2. Определение поправки буссоли по данным карты и на местности для конкретного прибора.

3. Решение летучки: Определить полные прямоугольные координаты, поправки буссоли на год работы для точек; по данным карты 1: 50000 (СНОВ)

I вариант

Дом лесника (7113).

Ответ:Х = 6071850	У = 4313640

(=-0-39		(98=+1-11		(Am=-1-50

II вариант

Труба кирпичного завода (7110)

Ответ: Х = 6071925		У= 4310272

(=-0-40		(98=+1-11		(Am=-1-51

Вопрос 1. ''Измерение и построение дирекционных углов

на карте с помощью круга Ак-4 (АК-3), хордоугломера.

Методические указания по изучению вопроса

1. Используя  макет круга АК-4 (АК-3) и карту-доску, показать курсантам порядок измерения дирекционных углов. Наполнить его АК-4 точностные характеристики, В последующем групповым методом решить пример по измерению дирекционного угла с помощью АК-4, после чего курсанты приступают к определению дирекционных углов в соответствии с теми данными, которые выписал преподаватель на доске. В ходе практической работы преподаватель контролирует действия обучаемых, при необходимости оказывает им помощь. По завершению выполнения практических заданий по измерению дирекционных углов с помощью АК-4 (АК-3), преподаватель проводит краткий разбор действий с указанием характерных ошибок, которые были допущены ими в ходе работы и оценивает их действие.

2. В дальнейшем, преподаватель отрабатывает вопрос построения дирекционных углов с помощью АК-4 примерно в той же последовательности, что была описана выше.

3. После отработки вопроса измерения и построения дирекционных углов с помощью АК-4, преподаватель отрабатывает этот же вопрос в той же последовательности, что была описана выше, но применительно к хордоугломеру.

4.Подвести итог по первому вопросу

Вопрос 2. Нанесение точек на карту по полярным координатам и определение прямоугольных координат. Определение полярных координат по карте.

Методические указания по изучению вопроса

1. Преподаватель последовательно поясняет и отрабатывает вопрос нанесения точек на карту по полярным координатам с помощью

АК-4 и хордоугломера.

2. Групповым методом решить один пример по нанесению точек на карту по полярным координатам и определение их прямоугольным координат.

3. После чего курсанты приступают к тренировке согласно выданных заданий.

4. В ходе практической работы преподаватель контролирует действия курсантов, при необходимости оказывает помощь отстающим.

5. По завершении практической работы преподаватель производит разбор действий, указывает на характерные ошибки и оценивает

курсантов.

6. В последующем преподаватель отрабатывает вопрос определения полярных координат по карте в той же последовательности, что была описана выше.

7.Подвести итог по второму вопросу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1и2 ВОПРОСОВ.

- измерить дирекционные углы и дальность с КНП отм.233,5 (7415) по карте масштаба 1:50000 (СНОВ) по,

а) отм.242,6 (7616)

б) отм.277,3 (7118)

в)мост (7313)

- по карте масштаба 1:25000 (СНОВ) определить характер цели, если КНП отм.209,7 (7010). Разведчик- дальномерщик доложил

а) цель номер 401 дирекционный угол 20-50, дальность 3280

б) цель номер 402 дирекционный угол 17-50, дальность 2980

3) по карте масштаба 1:50000 (СНОВ) определить сокращенные прямоугольные координаты и абсолютную высоту цели, если с КНП Х=70100	У=15300 разведчик- дальномерщик доложил:

а) цель номер 431 дирекционный угол 9-72, дальность 2745

б) цель номер 432 дирекционный угол 17-44, дальность 3360

в) цель номер 433 дирекционный угол 2-54, дальность 3420

4)по карте масштаба 1:50000 (СНОВ) определить абсолютные высоты ОП и цели, топографические данные по цели, если координаты ОП

Х=69150		У=20550

а) Цель номер 441 координаты Х=70670		У=13955

б) Цель номер 442 координаты Х=73045		У=11510

в) Цель номер 443 координаты Х=74285		У=10875

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Пример №1

а) дир.угол=5-22		Д=1890

б) дир.угол=22-84		Д=3860

в) дир.угол=41-60		Д=1970

Пример №2

а) отм.156,9 (6813)

б) знак береговой сигнализации (6913)

Пример №3

а) Х=71540		У=17635		Н=212-213

б) Х=69250		У=18550		Н=241-242

в) Х=73400		У=16200		Н=158-159

Пример №4.

а) (цт=47-16		Дт=6770		НЦ=110		Ц=-0-15

б) (цт=48-88		Дт=9840		НЦ=118		Ц=-0-10

в) (цт=49-66		Дт=10950		НЦ=111-112		Ц=-0-10

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Подвести итог:

- наполнить отрабатываемые вопросы

какие знания, умения, навыки приобретаются на этом занятии и их практическое применение,

2. Дать задание на самоподготовку:

повторить материал:

I) Учебник сержанта РВ и А (для КОР и ПРП) стр.126-134

решить примеры. Карта 1: 50000 (СНОВ)

Пример I.

Определить сокращение прямоугольные координаты цели, если

КНП Х = 71480		У= 17740

Разведчик дальномерщик доложил:

а) цель 101 (ц=2-18		Дк=1850

б) цель I02 (ц=58-75		Дк=3040

Ответ: a) Х=73282		У=18160

б) Х=74486		У=17286

Пример 2. Определить сокращенные прямоугольные координаты цели, засеченные с пунктов ОН

левый Х= 71860 			У= 15300

правый Х= 70940			У = 15810

Доклад: левый (ц=17-04, правый (ц=11-44

Ответ: Х== 71460 	У= I7I40

Пример 3. Определить(цт и Дцт,

если ОП Х = 76260 	У=08690

а) цель 201 Х=77610		У=13430

б) цель 202 Х=74820		У=14150

ответ:

а)(цт=12-35		Дцт=4930

б)(цт=17-46		Дцт=5645