общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 9: «ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 2: «СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ»

2016 г.

# Вид занятия: групповое

Продолжительность занятия: 2часа.

# Учебные цели занятия

# Знать:

-основные приборы и таблицы, применяемые при обработке результатов полевых измерений, их назначение, общее устройство и возможности по решению задач топогеодезической подготовки;

-порядок вычислений при определении расстояния засечкой с помощью базы;

-условия и порядок приведения расстояний к горизонту.

Место занятия: класс.

# Учебно-материальное обеспечение:

-Плакаты, таблицы приращений координат, таблицы логарифмов, АЛЛ, СТМ, НИХ, калькуляторы.

Литература:

1.Обязательная

1.Учебник «Топогеодезическая подготовка РВиА СВ ».

2.Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений РВиА.

2.Дополнительная

1.Учебник сержанта РВиА ( для командиров топогеодезических отделений и отделений топопривязчиков).

#### Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (минут) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть 1.Приборы и таблицы для геодезических вычислений. 2.Способы измерения расстояний. 3. Определение расстояния засечкой с помощью базы. | 70 25 10 35 |  |
| III | Заключительная часть | 10 |  |

Вопросы для опроса

1.Переход от дирекционного угла одного направления к дирекционному углу другого направления.

2.Определение горизонтального угла по дирекционным углам направлений, составляющих этот угол.

3.Перечислить основные элементы вычислений.

Общие методические указания по проведению занятия

1.Занятие проводить в специализированном классе.

2.За 2-3 дня до проведения занятия проверить наличие и исправность материально-технического обеспечения.

3.В ходе изложения материала умело применять наглядные пособия (АЛЛ), увязывать учебный материал с практическим его применением при выполнении топогеодезических работ.

4.Обратить внимание обучаемых на практическую направленность изучаемого материала, используя опыт ведения боевых действий артиллерийских подразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних лет.

Методические указания по вводной части

Обьявляю тему и учебные цели занятия.

Принимаю доклад дежурного по взводу о готовности взвода к занятию, проверяю наличие курсантов на занятии, их внешний вид, даю указания по устранению недостатков, отмечаю в журнале отсутствующих на занятии.

Проверяю выполнение домашнего задания. Провожу опрос, разбор ответов обучаемых и оцениваю их.

###### Вопрос 1.Приборы и таблицы для геодезических вычислений

##### Методические указания по изучению вопроса.

1.Перечислить приборы и таблицы для обработки результатов полевых измерений.

2.Продемонстрировать курсантам АЛЛ, НИХ, СТМ, МК. Рассказать в каких подразделениях состоят на вооружении, в комплект каких машин входят эти приборы.

3.Дать под запись их назначение и возможности по решению топогеодезических задач. Отметить, что НИХ будет изучаться на занятии 9/5, СТМ-на третьем курсе по «Артиллерийской разведке».

4.Подробно рассмотреть устройство и порядок работы на АЛЛ:

-дать под запись алгоритмы работы на АЛЛ ( умножение, деление),

-порядок определения значности результата.

5.Групповым методом решить примеры. Каждый последующий элемент вычислений на АЛЛ выполнять убедившись, что все выполнили предыдущий.

6.Обратить внимание на порядок контроля для исключения ошибок при вычислениях.

7.Кратко подвести итог по первому вопросу.

Содержание вопроса

В ходе топогеодезической привязки позиций, пунктов и постов выполняется значительный обьем вычислительных работ.

# При проведении геодезических вычислений применяют:

-Пятизначные таблицы логарифмов и натуральных значений тригонометрических функций;

-Артиллерийскую логарифмическую линейку АЛЛ;

-Счислитель СТМ;

-Номограмму инструментального хода НИХ;

-Микрокалькулятор.

Логарифмическая линейка является счетным прибором, на котором можно производить умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня и логарифмирование как чисел, так и тригонометрических функций углов, выраженных в градусах или в делениях угломера.

Логарифмическая линейка состоит из : движка и визира.

На лицевой шкале корпуса линейки нанесены четыре логарифмические шкалы:

1.Шкала логарифмов чисел lg N;

2.Основная шкала чисел N от1 до 10;

3.Шкала квадратов чисел N;

4.Специальная шкала  для вычисления вероятности попадания снаряда в цель.

На косом срезе корпуса линейки нанесена шкала для измерения расстояний до 13 км на карте масштаба 1:50000 и до 6,5км–на карте масштаба 1:25000.На прямом срезе линейки нанесена сантиметровая шкала.

На внутренней стороне паза для движка нанесены две шкалы для перевода углов от 0-00 до 1-00 в градусы и минуты и обратно. На обратной стороне корпуса имеются два овальных выреза, риски которых используются для перевода делений угломера в градусы и минуты с помощью шкал движка.

На лицевой стороне движка линейки нанесены четыре шкалы:

1.Шкала N чисел , аналогичная шкале корпуса линейки;

2.Шкала (g(тангенсов углов от 0-95 до 7-50;

3.Шкала(Sin (синусов углов от 0-95 до 15-00.

4.Шкала (SиT(малых значений тангенсов и синусов углов от 0-10 до 0-95. В промежутках между делениями шкалы SиT точками с интервалом в 0-01 нанесена шкала тангенсов и синусов углов от 0-01 до 0-09.Оцифровку точки получают путем уменьшения в десять раз ближайшей к точке отметки шкалы SиТ.

Обратная сторона движка линейки окрашена в красный цвет, имеет такие же шкалы, как и лицевая часть, но оцифрованные в градусах и минутах.

# Порядок работы

Для умножения установите начало движка против множимого по шкале чисел корпуса. Передвиньте визир на множитель по шкале чисел движка и против визирной линии на шкале чисел корпуса  снимите отсчет произведения.

Для деления установите визир на делимое по шкале чисел корпуса, затем под  визирную линию подведите делитель по шкале чисел движка и против края движка на шкале чисел корпуса снимите частное.

Почти все ошибки при работе на АЛЛ происходят из-за неправильного чтения или неправильной установки чисел на ее шкалах. При установке чисел на шкалах не обращают внимания на запятую, если число дробное. Если число имеет больше трех-четырех цифр, например 28609, то устанавливают число 28600, отбросив цифру 9, так как ее на глаз установить невозможно.

При вычислениях значность полученной величины определяют путем прикидки в уме, округляя числа при прикидке таким образом, чтобы избежать десятикратной ошибки.

В другом случае используют порядок числа.

Порядком числа называют число цифр в его целой части (до запятой), если число больше единицы. Если число меньше единицы, то порядок числа считают отрицательным, равным числу нулей после запятой.

Порядок произведения определяют по такому правилу:

-Если движок идет вправо, то порядок произведения равен сумме порядков сомножителей без единицы (на линейке с правой стороны имеется значок Р-1 ,где Р означает произведение);

-если движок идет влево, то порядок произведения равен сумме порядков сомножителей.

Порядок частного определяют по правилу:

-если движок перемещается вправо, то порядок частного равен разности порядков делимого и делителя плюс единица (на линейке с левой стороны имеется значок Q+1, где Q –порядок частного);

-если движок перемещается влево, то порядок частного равен разности порядков делимого и делителя.

# Порядок шкал:

Sin , Tg-ноль (х0,1),

SиT–единица (х0,01),

шкалы точек SиT–два ((х(0,001).

Счислитель СТМ является прибором, предназначенным для обработки результатов полевых измерений при проведении топогеодезических работ. С помощью счислителя можно перемножать и делить как числа, так и тригонометрические функции углов, выраженные  в делениях угломера. Счислитель СТМ построен по принципу логарифмической линейки.

Номограмма инструментального хода НИХ предназначена для графоаналитической обработки результатов полевых измерений и производства вычислений при топогеодезической привязке по карте с помощью приборов.

Вопрос 2.Способы измерения расстояний

##### Методические указания по изучению вопроса.

1.Увязать содержание вопроса с действиями наших войск при проведении контртеррористической операции в Чеченской республике.

2.Дать под запись условия приведения дальности к горизонту.

3.На чертеже пояснить сущность приведения дальности к горизонту.

4.Записать формулу и на примере разобрать групповым методом (с проведением вычислений на АЛЛ) приведение измеренной дальности к горизонту.

5.Рассмотреть на примере определение поправки дальности по РБР.

6.Рассмотреть на примере определение поправки дальности при использовании КТД-1, ДСП-30,ДДИ по дальномерной рейке.

7.Кратко подвести итог по вопросу.

Содержание вопроса

Расстояния измеряют при топогеодезической привязке элементов боевого порядка, при определении дальности до цели.

Для измерения расстояний применяют следующие приборы:

-квантовые дальномеры,

-стереоскопические дальномеры (ДС-1, ДС-2),

-дальномеры двойного изображения (ДДИ, ДДИ-3),

-дальномер саперный ДСП-30,

-теодолит, буссоль с дальномерной рейкой,

-мерную ленту или шнур.

Расстояния измеряют также засечкой с помощью базы.

Если измеренные расстояния имеют углы наклона (, превышающие:

-0-33 (2() при определении координат на геодезической основе;

-0-83 (5() при определении координат по карте,

то их приводят к горизонту.

А)По формулам:

# Д=Д( cos(,

Д=Д( sin(15-00- ().

Пример1.Дано:(=1-21, Д(=1875м.

Определить: Д.

Решение: Д=1875 sin(15-00–1-21)=1860 м.

Б)При использовании КТД-1, ДСП-30, оптических дальномеров по горизонтальной рейке, с помощью мерной ленты, определяют поправку (Д по таблице 2 приложения РБР ТГП .Поправку (Д всегда вычитают из измеренного расстояния.

Пример2. Дальномером 1Д11 измерена дальность Д=960м, угол наклона (=10(10(.

По таблице (Прил.2 РБР ТГП) определяем поправку дальности (Д:

# 900м–14,2м

60м(  0,9м

(Д=15,1м(15м

Приведенное расстояние Д=Д-(Д=960–15=945м.

Дальность, измеренная засечкой с помощью базы к горизонту не приводится.

Вопрос 3. Определение расстояния засечкой с помощью базы

##### Методические указания по изучению вопроса.

1.Обосновать необходимость метода измерения расстояний засечкой с помощью базы, в каких случаях он применяется.

2.Сущность метода пояснить чертежом.

3.Основное внимание обратить на измерение расстояний по формуле (дать под запись).

4.Групповым методом решить пример (вычисления проводить на АЛЛ).

5.Рассмотреть пример определения расстояния данным методом, используя табл.2 Приложения РБР ТГП.

6.Измерение расстояний с помощью базы, расположенной под острым углом, будет рассмотрено на занятии Т11/2.

7.Подвести итог по изучениювопроса.

#### Содержание вопроса

Измерение расстояния засечкой с помощью базы заключается в измерении самой базы и углов на ее концах. Величину базы выбирают не менее 1/20 от определяемого расстояния и кратную 10м. Базу, как правило, располагают под прямым углом к определяемому расстоянию. Длину базы измеряют с помощью мерной ленты дважды. Углы на концах базы измеряют с помощью теодолита или буссоли двумя полу приемами.

Искомое расстояние определяют по формуле:

# Д=Б/tg(15-00-) или Д=Б tg

# Пример. Дано: Б=100м, (=12-43.

Определить: Д.

Решение: Д=100/tg (15-00-12-43)=362.

При расположении базы Б перпендикулярно к измеряемой линии искомое расстояние определяют с помощью таблицы (РБР ТГП, приложение 1), которая рассчитана для Б=100м. Входом в таблицу является угол  или (15-00-), если измерялся параллактический угол в точке С.

Пример. Дано: Б=100м, (=12-43.

Определить: Д.

Решение: Д=100/tg (15-00-12-43)=100/tg2-57=362.

(Решаем на АЛЛ, затем по РБР ТГП)

Если длина базы отличается от 100м, то дальность, определенную по таблице, умножают на коэффициент К=0,01Б:

# Д=Д 0,01Б.

Пример. Дано: Б=50м, (=12-43.

Определить: Д.

Решение: Д=362х0,01х50=181.

Заключительная часть

1.Подвести итог занятия : напомнить вопросы и краткое содержание занятия.

2.Выставитьоценки, отметить лучших, отстающих.

3.Дать задание на самоподготовку:

учебник ТГП РВиА СВ изучить стр. 138-143.

4.Ответить на вопросы.