общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 9: «ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 3: «ПРЯМАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА»

2016 г.

# Вид занятия: групповое.

Продолжительность занятия: 2часа.

# Учебные цели занятия

Знать:- сущность и порядок решения прямой геодезической задачи.

Уметь:- проводить вычисление ПГЗ на АЛЛ.

Место занятия: класс.

Учебно-материальное обеспечение: стенд, АЛЛ на каждого, бланки решения ПГЗ.

Литература

1.Основная:

1.Учебник «Топогеодезическая подготовка РВиА СВ ».

2.Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений РВиА СВ.

2.Дополнительная:

1.Учебник сержанта РВиА (для командиров топогеодезических подразделений и отделений топопривязчиков).

Учебные вопросы и расчет времени

| №п/п | Наименование вопросов | Время (минут) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть 1.Сущность прямой геодезической задачи. 2.Порядок вычислений при решении прямой геодезической задачи. | 70 30 40 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

Вопросы для опроса

1.Сущность приведения расстояний к горизонту.

2.Измерение расстояний засечкой с помощью базы.

ошибки.

Общие методические указания по проведению занятия

1.Занятие проводить в специализированном классе.

2.За 2-3 дня до занятия подготовить материальное обеспечение, контрольные данные.

3.Накануне занятия организовать самоподготовку во взводе, довести до курсантов на какие вопросы обратить внимание.

4.На самоподготовке курсанты должны самостоятельно выполнить задание, выданное на предыдущем занятии.

5.Провести консультацию с отстающими и отсутствовавшими на занятии.

6.На занятии использовать раздаточный материал (бланки решения ПГЗ).

Методические указания по вводной части.

1.Принять рапорт, проверить наличие курсантов, внешний вид и готовность к занятию.

2.Проверить выполнение задания, выданного на самоподготовку.

3.Для контроля усвоения материала провести летучку, двоих вызвать отвечать у доски.

4.Обьявить тему, цель, учебные вопросы занятия.

Вопрос 1.Сущность прямой геодезической задачи

Методические указания по изучению вопроса.

1.Дать под запись определение сущности ПГЗ. Пояснить чертежом (прямая геодезическая задача на плоскости). Математическим выражением ПГЗ является результат сложения приращений координат с координатами исходной точки.

2. Показать порядок нахождения приращений координат в первой четверти. Обосновать необходимость перехода от дирекционного угла во II, III, IV четвертях к дирекционному углу первой четверти. Дать определение ((. Показать на рисунке и записать формулы.

3.Пояснить сущность определения знаков приращений координат (рисунком).

4.Подвести итог по первому вопросу.

Содержание вопроса

Прямой геодезической задачей на плоскости называется способ определения координат точки по известным прямоугольным координатам заданной (исходной) точки, расстоянию между ними и дирекционному углу с заданной точки на определяемую.

На рис.1 показаны известные координаты точки А(Ха,Yа) и определяемые координаты точки В (Хв, Yв). Проекции прямой АВ на оси координат обозначим соответственно (Х,(Y. Эти проекции являются катетами прямоугольного треугольника АВС:

Катет АС=Х(-((=(Х,

Катет СВ=Y(-Y(=(Y.

Рис.1

Величины (Х и (Y называются приращениями координат, тогда

# Хв=Ха+(Х;

Yв=Yа+(Y.

Из прямоугольного треугольника АВС находим приращения координат по гипотенузе АВ и острому углу (:

(Х=АВ cos(;

(Y=АВ sin(.

Сложив алгебраически приращения координат с координатами точки А, получим координаты точки В

# Хв=Ха+Д cos(=Ха+Д sin(15-00-();

# Yв=Yа+Д sin(.

Эти формулы являются математическим выражением ПГЗ.

ПГЗ на плоскости может быть решена в том случае, когда дирекционный угол ( расположен в пределах первой четверти, т.е. имеет значение от 0 до 15-00. Для решения ПГЗ во второй, третьей, четвертой четвертях необходимо от дирекционного угла направления с заданной точки на определяемую перейти к значению острого угла в первой четверти.

Правило приведения заданного дирекционного угла ( к углу (( (острый угол, прилегающий к осям координат) в зависимости от координатной четверти видно из рис.2

# Рис.2

Дирекционный угол ( второй четверти приводится к углу (( по формуле

((=30-00–(;

в третьей четверти

((=(-30-00;

в четвертой четверти

((=60-00-(.

Знаки приращений координат зависят от взаимного расположения точек А и В, а следовательно от знаков функций косинуса и синуса дирекционного угла направления, по которому вычисляется приращение координат.

ПГЗ может решаться графическим или аналитическим методом. Выбор метода и средств для решения зависит от вида топогеодезической привязки и

требуемой точности определения координат. Решение ПГЗ графическим методом может быть выполнено на карте (аэрофотоснимке), планшете или на ПУО.

### Вопрос 2.Порядок вычислений при решении прямой геодезической задачи

Методические указания по изучению вопроса

1.Порядок вычислений при решении ПГЗ рассмотреть на примере:

-записать условие;

-начертить абрис;

-вычислить ((;

-вычислить приращения координат на АЛЛ, определить порядок произведения, знаки приращений;

-вычислить координаты определяемой точки, обвести их прямоугольником;

-по абрису проверить правильность вычисления координат.

2.Решить групповым методом второй пример ПГЗ на АЛЛ. Контролировать выполнение каждого действия на АЛЛ, указывать на ошибки.

3.Подвести итог по второму вопросу.

Содержание вопроса

Задача 1. Вычислить координаты точки В, если известны координаты точки А Ха=35885,Уа=76667,расстояние между точками Д=433м, дирекционный угол с точки А на В (=25-32.

Решение.

1.Нарисовать абрис по условиям, указанным в задаче.

Х

А           +(У

25-32                   У

-(Х           433м

((

В

2.Вычислить ((, т.е. выполнить приведение заданного дирекционного угла

( к углу первой четверти:

((=30-00-(=30-00-25-32=4-68.

3.Вычислить приращения координат, знаки приращений:

(Х=Д sin(15-00-(()=433sin(15-00-4-68)=433sin10-32=-383,

порядок произведения +3+0=+3,

знак «-».

(У=Дsin((=433sin4-68=+205,

порядок произведения +3+0=+3,

знак “+”.

4.Определить координаты точки В по формулам:

Хв=Ха+(Х, Ув=Уа+(У;

Ха=35885                                Уа=76667

-(Х=   383                              +(У=    205

Хв=35502                                Ув=76872

5.Проверить правильность координат точки В по абрису.

Задача 2.Вычислитькоординаты точки В, если известны координаты точки

А Ха=36900, Уа=75980, расстояние между точками Д=306м,дирекционный

угол с точки А на В (=45-16.

Решение

1.Нарисовать абрис по условиям, указанным в задаче.

Х

В     306м    ((

+(Х

У

А

-(У

2.Вычислить ((, т.е. привести заданный дирекционный угол к углу первой

четверти:

((=60-00-(=60-00-45-16=14-84.

3.Вычислить приращения координат, знаки приращений:

(Х=Д sin(15-00-(()=306 sin(15-00-14-84)=306 sin0-16(+5,

порядок +3+0=+3,

знак «+».

(У=Д sin((=306 sin14-84=-305,

порядок +3+0=+3,

знак “-“.

Определить координаты точки В по формулам

Хв=Ха+(Х, Ув=Уа+(У:

Ха=36900                         Уа=75980

+(Х=        5                       -(У=    305

5.Проверить правильность координат точки В по абрису. 3.Подвести итог по второму вопросу.

Заключительная часть

1.Подвести итог занятия:

-напомнить вопросы и их краткое содержание.

2.Выставитьоценки, отметить лучших, отстающих.

3.Дать задание на самоподготовку:

учебник ТГП РВиА СВ изучить стр. 143-144.

4.Ответить на вопросы.

# Text boxes

(((60-00-(          ((((

((((-30-00                                 (((30-00-(

Хв=36905

Ув=75675