общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 9: «ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 4: «ПРЯМАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА»

2016 г.

Вид занятия: практическое.

Продолжительность занятия: 2 часа.

# Учебная цель занятия

Знать:

- порядок вычислений при решении ПГЗ с использованием АЛЛ, НИХ.

Уметь:

- пользоваться АЛЛ, НИХ.

Место занятия: класс.

Учебно материальное обеспечение: Стенды, АЛЛ на каждого, НИХ одна на двоих.

Литература

Обязательная:

1.Учебник «Топогеодезическая подготовка РВиА СВ».

2.Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений.

# Учебные вопросы и расчет времени

| №п/п | Учебные вопросы | Время (минут) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть 1.Решение ПГЗ с помощью НИХ. 2.Решение ПГЗ с помощью АЛЛ. 3.Определение расстояний засечкой с помощью базы. | 70 20 30 20 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

##### Вопросы для опроса

1.Сущность и порядок решения ПГЗ.

2.Сущность определения расстояний засечкой с помощью базы.

#### Общие методические указания по проведению занятия

1.Занятие проводить в специализированном классе.

2.За 2-3 дня до занятия подготовить материальное обеспечение, контрольные данные.

3.Накануне занятия организовать самоподготовку во взводе, во время которой довести до курсантов какие вопросы будут рассматриваться на занятии, материальное обеспечение.

4.Добиться качественного усвоение вопросов занятия, для чего на самоподготовке каждый курсант должен выполнить самостоятельно ранее выданное задание. С отстающими провести дополнительную тренировку.

5.Особое внимание обратить на правильность определения знаков приращений и в зависимости от них значения дирекционного угла.

6.При отработке вопросов сравнить результаты вычислений по точности и по времени.

7.По точности ошибки в определении координат и дальности не должны превышать 5м.

##### Время решения ПГЗ

| Средства вычислений | Время |
| --- | --- |
|  | отлично | Хорошо | Удовлетворитель-но |
| НИХ | 1(25(( | 1(30(( | 1(50(( |
| АЛЛ | 2(10(( | 2(20(( | 2(50(( |

##### Методические указания по проведению вводной части

Принять рапорт ,проверить наличие курсантов, внешний вид и готовность к занятию, при необходимости добиться устранения выявленных недостатков.

Проверить выполнение задания, выданного не самоподготовку.

Вызвать для опроса двоих курсантов к доске, остальным дать летучку.

Обьявить тему, цель занятия, вопросы занятия.

##### Вопрос 1.Решение ПГЗ с помощью НИХ

##### Методические указания по изучению вопроса.

1.Рассмотреть устройство НИХ и порядок решения задач. Основные положения материала дать под запись.

2.Решить групповым методом две задачи.

3.Дать задачи для самостоятельного решения. Контролировать действия курсантов, оказывать помощь, указывать на допущенные ошибки.

4.Подвести итог по первому вопросу.

Содержание вопроса:

Номограмма инструментального хода (НИХ) предназначена для вычисления:

-приращений координат;

-расстояния между двумя точками, координаты которых известны;

-дирекционного угла направления с одной точки на другую по их координатам;

-расстояния по короткой базе.

Комплект НИХ:

-пластина с таблицей приведения расстояний к горизонту;

-линейка дальности;

-планшет-номограмма;

-прозрачная линейка с риской;

-футляр.

Сетка приращений координат и шкалы дирекционных углов, нанесенные на одной четверти круга планшета-номограммы, позволяют выполнять вычисления во всех четвертях круга.

Различная окраска шкал дирекционных углов по четвертям позволяет легко определять знаки приращений ,пользуясь вспомогательной таблицей, нанесенной на свободном поле номограммы.

В точке начала координат на оси закреплена металлическая линейка дальности, по которой отсчитывается расстояние между точками.

Решение ПГЗ.

Пример. Пусть Ха=48853,Уа=53511,

расстояние между точками (АВ)=368м и (ав=26-58.

Определить координаты точки В (Хв,Ув).

Порядок работы:

1.Установить риску линейки дальности по красной шкале на отсчет 26-58.

2.Так как расстояние 368м больше предельной длины линейки дальности, то уменьшаем его в 2 раза.

3.Полученное расстояние 184м отложить по линейке дальности и нанести карандашом против него точку на планшете.

4.Спроектировать точку на ось (Х и снять значение -172,2 (знак приращения определить по красному полю таблички знаков приращений).

5.Определить (Х, увеличив полученное значение в 2 раза: (Х=-344,4м.

6.Спроектировать точку на ось (У ,снять значение равное +64,2 ,увеличить его в 2 раза:(У=+128,4м.

7.Вычислить координаты точки В:

###### Хв=Ха-(Х=48853-344=48509, Ув=Уа+(У=53511+128=53639

Вопрос 2.Решение ПГЗ помощью АЛЛ

##### Методические указания по изучению вопроса.

1.Напомнить курсантам порядок решения ПГЗ на АЛЛ.

2.Показать на стенде необходимые формулы и приступить к решению задач.

3.Контролировать действия курсантов, оказывать помощь, указывать на допущенные ошибки.

###### Содержание вопроса

1.Порядок вычислений при решении ПГЗ:

-записать условие;

-начертить абрис;

-вычислить ((;

-вычислить приращения координат на АЛЛ, определить порядок произведения, знаки приращений:

(Х=Дsin(15-00-(()

(У=Дsin((;

-вычислить координаты определяемой точки, обвести их прямоугольником;

-по абрису проверить правильность вычисления координат.

##### Примеры

| №пп | Ха | Уа | Хв | Ув | (Х | (У | ( | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22757 | 43265 | 24619 | 43619 | +1258 | +354 | 2-62 | 1307 |
| 2 | 33471 | 39217 | 33872 | 37956 | +401 | -1261 | 47-94 | 1323 |
| 3 | 51643 | 43245 | 51294 | 43225 | -349 | -20 | 30-55 | 349 |
| 4 | 00029 | 31931 | 99913 | 33943 | -116 | +2012 | 15-55 | 2015 |
| 5 | 27415 | 31690 | 27511 | 32284 | -94 | -594 | 43-47 | 602 |
| 6 | 28600 | 32860 | 28000 | 32860 | -600 | 0 | 30-00 | 600 |
| 7 | 54830 | 18280 | 54830 | 18580 | 0 | +300 | 15-00 | 300 |
| 8 | 99900 | 00020 | 05134 | 99403 | +55234 | -617 | 58-88 | 5270 |
| 9 | 99990 | 99990 | 00282 | 01522 | +292 | +1532 | 13-20 | 1560 |
| 10 | 00100 | 99990 | 97448 | 00680 | -2652 | +690 | 27-57 | 2740 |
| 11 | 00010 | 00010 | 99817 | 99975 | -193 | -35 | 31-70 | 196 |
| 12 | 99990 | 00010 | 99978 | 99758 | -32 | -252 | 43-80 | 254 |

Вопрос 3.Определение расстояний засечкой с помощью базы

##### Методические указания по изучению вопроса.

1.Записать и показать на абрисе сущность способа, необходимые формулы, приступить к решению задач (на АЛЛ, затем по РБР ТГП).

2.Контролировать действия курсантов, оказывать помощь, указывать на допущенные ошибки.

#### 3.Подвести итог по третьему вопросу.

#### Содержание вопроса

#### Измерение расстояния засечкой с помощью базы заключается в измерении самой базы и углов на ее концах. Величину базы выбирают не менее 1/20 от определяемого расстояния и кратную 10м. Базу, как правило, располагают под прямым углом к определяемому расстоянию. Длину базы измеряют с помощью мерной ленты дважды. Углы на концах базы измеряют с помощью теодолита или буссоли двумя полу приемами. Искомое расстояние определяют по формуле:

# Д=Б/tg(15-00-) или Д=Б tg

# Пример. Дано: Б=100м, (=12-43.

Определить: Д.

Решение: Д=100/tg (15-00-12-43)=362.

При расположении базы Б перпендикулярно к измеряемой линии искомое расстояние определяют с помощью таблицы (РБР ТГП, приложение 1), которая рассчитана для Б=100м. Входом в таблицу является угол  или (15-00-), если измерялся параллактический угол в точке С.

Пример. Дано: Б=100м, (=12-43.

Определить: Д.

Решение: Д=100/tg (15-00-12-43)=100/tg2-57=362.

(Решаем на АЛЛ, затем по РБР ТГП)

Если длина базы отличается от 100м, то дальность, определенную по таблице, умножают на коэффициент К=0,01Б:

# Д=Д 0,01Б.

Пример. Дано: Б=50м, (=12-43.

Определить: Д.

Решение: Д=362х0,01х50=181.

##### Заключительная часть

1.Подвести итог занятия:

-напомнить краткое содержание рассмотренных вопросов, их значение для решения практических задач.

2.Выставить оценки за занятие, отметить лучших и отстающих, обратить внимание на порядок устранения недостатков.

3.Дать задание на самоподготовку:

1.Повторить пройденный материал:

-учебник «Топогеодезическая подготовка РВиА СВ» стр.143-151;

-РБР ТГП стр.26-31.

2.Решить задачи, не выполненные на занятии, во время самоподготовки.