общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 9: «ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 5: «ОБРАТНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА»

2016 г.

# Вид занятия: групповое.

Продолжительность занятия: 2 часа.

# Учебная цель занятия

Знать:

- сущность ОГЗ, порядок вычислений при решении ОГЗ,

Уметь:

- решать ОГЗ на логарифмической линейке.

Место занятия: класс.

Учебно-материальное обеспечение: АЛЛ на каждого, стенды класса.

Литература

1.Обязательная:

1.Учебник «Топогеодезическая подготовка РВиА СВ ».

2.Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений.

## Учебные вопросы и расчет времени

| №п/п | Учебные вопросы | Время, мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть | 15 |  |
| II | Основная часть 1.Сущность обратной геодезической задачи. 2.Порядок вычисления обратной геодезической задачи. | 70 40 30 |  |
| III | Заключительная часть | 5 |  |

##### Вопросы для опроса

1.Летучка по ПГЗ.

Общие методические указания по проведению занятия

1.Занятие проводить в специализированном классе.

2.За 2-3 дня до занятия подготовить материальное обеспечение, контрольные данные.

3.Накануне занятия организовать самоподготовку во взводе, довести до курсантов вопросы, на которые необходимо обратить внимание.

4.На самоподготовке курсанты должны самостоятельно выполнить задание, выданное на предыдущем занятии.

5.Провести консультацию с отстающими и отсутствовавшими на занятии.

Вводная часть

1.Принять рапорт, проверить наличие курсантов, внешний вид и готовность к занятию, при необходимости добиться устранения выявленных недостатков.

2.Проверить выполнение задания, выданного на самоподготовку.

3.Для контроля усвоения материала провести летучку по решению ПГЗ, двоих вызвать отвечать у доски.

4.Обьявить тему, цель, учебные вопросы занятия.

Вопрос 1. Сущность обратной геодезической задачи

Методические указания по изучению вопроса

1.Дать под запись определение сущности ОГЗ. Пояснить рисунком. Математическим выражением ПГЗ является переход от прямоугольных координат к полярным.

2.Дать определение (, необходимость его использования. Показать на рисунке и записать формулы определения

3.Пояснить определение угла ( по таблице, входами которой являются знаки приращений координат и ((, ((.

4.Подвести итог по первому вопросу.

###### Содержание вопроса

Обратной геодезической задачей на плоскости называется определение угла с одной точки на другую и расстояния между ними по известным прямоугольным координатам этих точек.

Дано: Точка А с координатами (Ха, Уа) и точка В с координатами (Хв, Ув) (рис.1).

Определить: дирекционный угол ( с точки А на точку В и расстояние Д между ними.

### Рис.1

# Из треугольника АВС находим

tg(=АС/ВС=МРК/БРК,

Д=БРК+(Д,

(Д=МРК tg(/2.

# Определение угла ( через угол (

Углом ( называется острый угол (до 7-50), прилегающий к осям координат Х,У.

Таким образом в каждой четверти имеем по два угла ((рис.2).

Рис.2.

Так как

tg(=МРК/БРК=((Х(/((У(,

то возможны два случая:

# ((Х((((У(,

(((((((((.

Учитывая, что знаки приращений указывают четверть ,в которой располагается направление АВ, получим однозначное значение угла (:

| I | II |  | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (=( | ((((((((( | ((((((((( | (=30-00+( | (=60-00-( |
| + | - | (( | - | + |
| + | + | (( | - | - |
| ((((((((( | ((((((((( | ((((((((( | (=45-00-( | (=45-00+( |

Вопрос 2.Порядок вычислений при решении обратной геодезической задачи

Методические указания по изучению вопроса

1.Порядок вычислений при решении ОГЗ рассмотреть на примере.

2.Решить пример групповым методом на АЛЛ. Контролировать выполнение каждого действия на АЛЛ, указывать на ошибки. Особое внимание обратить на определение порядка числа и контроль решения по абрису.

3.Подвести итог по второму вопросу.

# Пример. Дано: Координаты огневой позиции (Хоп, Уоп) и контурной точки (Хкт,Укт).

Определить: Дирекционный угол направления (кт-оп, расстояние Д между ОП и КТ.

# Решение.

1.Определить приращения координат (( и ((.

(Хоп=23344                                   (Уоп=52259

Хкт=29933                                      Укт=49400

-((=06589                                        +(=02859

# Обозначим ((Х(-БРК,((((-МРК.

Знаки приращений указывают четверть, в которой располагается направление КТ-ОП-II.

2.Определить на логарифмической линейке (схема на обратной стороне АЛЛ):

а) (=3-92,(/2=1-96,

б)(Д=МРК tg(/2=2859 tg1-96=595м,

3.Определить

# Д=БРК+(Д=6589+595=7184м.

4.Войти в таблицу определения угла ( через угол (:

-на пересечении столбца со знаками приращений -(( и +(( и строки ((((((((( находим формулу для вычисления дирекционного угла направления КТ-ОП:

(=30-00-(=30-00-3-92=26-08.

# Примечание. Определение порядка угла ( на АЛЛ:

-МРК(10(БРК- по шкале tg,

-МРК(100(БРК- по шкале SиT,

-МРК(1000(БРК- по шкале точек SиT/.

## Заключительная часть

1.Подвести итог занятия: напомнить вопросы и краткое их содержание.

2.Выставитьоценки, отметить лучших, отстающих.

3.Дать задание на самоподготовку: изучить

-учебник ТГП РВиА СВ стр. 147-149,

-РБР ТГП РВиА СВ стр.27-29.

4.Ответить на вопросы.

# Text boxes

Х

Хв       С                                                         В

(Х

Д                                    МРК  (/2

Ха

А                            БРК                             (Д      Е

Уа                          (У                        Ув            У

Х

(=60-00-(                                             (=(

(            (

(=45-00+(                                                                                               (=15-00-(

(                                                               (

У

(=45-00-(                (                                                                (           (=15-00+(

(         (

(=30-00+(                                         (=30-00-(