общевоинские уставы вс рф

### Опорный конспект

ТЕМА 9: «ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 7: «ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЙ»

2016 г.

##### ЗАНЯТИЕ 7:ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЙ

Вид занятия: практическое.

# Продолжительность занятия:4 часа.

# Учебные цели занятия:

# Уметь

# -измерять горизонтальные углы и углы наклона,

-вычислять горизонтальный угол по дирекционным углам направлений, составляющих этот угол,

-переходить от одного дирекционного угла к другому с помощью горизонтального угла,

-измерять расстояния засечкой с помощью базы (используя ПАБ-2М с дальномерной рейкой).

Воспитывать любовь к вооружению, чувство ответственности за сохранность и правильную эксплуатацию приборов

# Место занятия: топогеодезический городок.

Учебно-материальное обеспечение: Буссоль ПАБ-2М с дальномерной рейкой одна на двоих, АЛЛ на каждого.

Литература:

Обязательная

1.Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений.

2.Учебник «Топогеодезическая подготовка РВиА СВ».

###### Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время, мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Вводная часть. | 25 |  |
| II | Основная часть 1.Измерение горизонтальных углов и углов наклона. 2.Вычисление расстояний засечкой с помощью базы | 140 40 100 |  |
| III | Заключительная часть | 15 |  |

#### Вопросы для опроса:

1.Перечислить основные элементы измерений при выполнении топогеодезических работ.

2.Перечислить основные элементы вычислений при выполнении топогеодезических работ.

3.Порядок измерения горизонтальных углов и углов наклона.

4.Порядок измерения расстояний с помощью ПАБ-2М.

5.В чем заключается измерение расстояний засечкой с помощью базы, и какие условия при этом необходимо выполнять.

### Общие методические указания по проведению занятия

1.За 5-7 дней до занятия дать указания по подготовке материального обеспечения начальнику лаборатории и заместителю командира взвода.

2.Накануне занятия организовать проведение самоподготовки, на котором изучить учебную литературу по вопросам занятия.

3.Занятие организовать по учебным точкам.

Точка №1)-измерение горизонтальных углов и углов наклона.

Точка №2-измерение расстояний с помощью 2-х метровой рейки буссоли.

Точка №3)-измерение расстояний засечкой с помощью базы.

Время работы на каждой точке 40 минут, после чего происходит смена точек

4.Занятие проводить на берегу р. Москва.

5.Для организации контроля и оценки результатов работы курсантов необходимо заранее подготовить контрольные данные по ориентирам.

6.Для формирования командно-методических навыков в соответствии с планом их привития, назначить курсантов на должности командиров топогеодезических отделений, на которых обучаемые должны нести ответственность за качественную подготовку приборов, ставить курсантов в условия, при которых они должны принять самостоятельное решение, организовать и возглавить учебно-боевую работу отделения.

7.Занятие проводить на тактическом фоне.

8.Обращать внимание на правильность выполнения приемов при работе на приборах и выполнение временных нормативов.

### Методические указания по вводной части

Принять рапорт дежурного, проверить наличие курсантов, готовность к занятию, при необходимости добиться устранения недостатков.

Осуществить переход к месту проведения занятия. Проинструктировать по требованиям безопасности при проведении занятия. Обьявить тему, вопросы, учебную цель занятия. Связать с пройденным материалом. Провести краткий опрос.

Вопрос 1.Измерение горизонтальных углов и углов наклона.

Методические указания по изучению вопроса.

Распределить отделения по учебным точкам. Подготовить приборы к работе. Во время отработки вопроса контролировать действия обучаемых.

Один прибор (контрольный) установить над точкой, с которой заранее определены контрольные данные. На этом приборе проверить усвоение всеми курсантами данного вопроса.

Подвести итог по вопросу, указать общие недостатки и пути их устранения.

Вопрос 2.Измерение расстояний засечкой с помощью базы.

Методические указания по изучению вопроса.

Сначала потренировать курсантов в измерении расстояний с помощью приборов (ПАБ-2М по дальномерной рейке, мерной лентой). Расстояние желательно выбирать кратное 10м.

Затем перейти к измерению расстояний засечкой с помощью базы.

Довести тактическую обстановку (на том уровне, на котором она доводится до солдата). Каждой паре курсантов назначить ориентир, до которого необходимо измерить дальность. По мере определения расстояний группы докладывают полученные результаты, руководитель оценивает курсантов, при необходимости проводит разбор недостатков, указывает характерные ошибки, показывает рациональные приемы работы.

Сменить задания группам, дать возможность измерить расстояния до различных ориентиров.

Кратко подвести итог отработки учебного вопроса.

Заключительная часть.

Подвести итог занятия, отметить лучших курсантов, отстающих, объявить оценки.

Дать задание на самоподготовку: повторить материал

-Руководство по боевой работе ТГП стр.18-26,

-Учебник «Топогеодезическая подготовка РВиА СВ » стр.56,58-60,139-143.

Проверить наличие материального обеспечения, осуществить переход на кафедру, сдать приборы в лабораторию.