УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

______________________________

_______________________________

«__» ________ 20__ г.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по инженерной подготовке

с личным составом ____________________________________

на «___» ______________ 2015 года

ТЕМА №1: Инженерное оборудование и маскировка позиций.

ЗАНЯТИЕ №2: Выбор места для оборудования одиночных и парных окопов для стрельбы из автомата. Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из различных положений (лежа, с колена и стоя) (Н-И-1).

ВРЕМЯ: 1 час (50 мин).

МЕСТО: Поле

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Методическая разработка, учебник инженерная подготовка.

ХОД ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Учебные вопросы | Время, мин | Краткое содержание вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин | - принимаю доклад от ЗКВ о наличии л/с и готовности к занятию; - проверяю наличие л/с и готовность к занятию; -довожу тему занятия. |
| II. | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 40 мин | Одиночный окоп для автоматчика устраивается сначала для стрельбы лёжа, затем его углубляют для стрельбы с колена и стоя. Последовательность отрывки окопа зависит от условий перехода к обороне. Одиночный для стрельбы лёжа под воздействием огня противника отрывают так: солдат, лёжа на выбранном месте, кладёт автомат справа от себя на расстоянии вытянутой руки; повернувшись на левый бок, он вытягивает правой рукой пехотную лопату из чехла, обхватывает черенок двумя руками и ударами на себя подрезает дёрн или верхний уплотнённый слой земли, обозначая спереди и сбоку границы окопа; после этого ударами от себя он отворачивает дёрн, кладёт его спереди и приступает к отрывке. Лопату следует врезать в землю не отвесно, а под углом; тонкие корни перерубать острым краем лопаты; для образования бруствера дёрн и землю выбрасывать вперёд в сторону противника, оставляя между выемкой и бруствером небольшую площадку, называемую бермой, шириной 30-40 см; голову держать ближе к земле, не прекращая наблюдения за противником. Когда в передней части окопа будет достигнута необходимая глубина (30 см), солдат, отодвинувшись назад, продолжает отрывку до требуемой длины (170 см), чтобы укрыть туловище и ноги. По окончании отрывки окопа бруствер разравнивается лопатой и маскируется дёрном или другими местными материалами (трава, ветки и т.д.) под вид и цвет местности. В последующем окоп углубляют для стрельбы с колена до 60 см и для стрельбы стоя до 110 см. При отрывке окопов грунт выбрасывается вперёд и в сторону, образуя бруствер, защищающий стрелка от фронтального и флангового автоматного и пулемётного огня и от осколков. В боковой крутости окопа оборудуют нишу для боеприпасов. Во время отрывки окопа следует непрерывно проводить его маскировку с использованием местных материалов и табельных средств. |
| III. | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин | - отвечаю на возникшие вопросы, - провожу контрольный опрос, - отмечаю лучших и выставляю оценки за занятие, - даю задание на самоподготовку, - заканчиваю занятие. |

Руководитель занятия              ________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)