инженерная ПОДГОТОВКА

### Опорный конспект

ТЕМА:

Инженерные мероприятия
по ликвидации последствий нападения противника

Вопросы:

- Восстановление разрушенных дорог, мостов и других сооружений.

- Тушение и локализация пожаров.

- Проведение аварийно-спасательных работ. Требования безопасности при выполнении работ.

## І. Методика подготовки руководителя к занятию:

- Уяснение темы, занятия и их целей.

- Изучение содержания данного занятия.

- Изучение наставлений, инструкций и руководств.

- Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспечения.

- Определение методических приемов проведения занятия.

- Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта).

- Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия.

- Определение требований безопасности при проведении занятия.

- Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника.

- Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия.

- Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия.

## II. Методические указания по проведению занятия.

Занятия с солдатами проводятся только практически на тактическом поле, инженерном городке и маршрутах движения в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке, допускающей реальное выполнение различных задач.

Полученные навыки совершенствуются на тактико-специальных занятиях, на комплексных занятиях и учениях. В ходе отработки практических инженерных задач уделяется особое внимание соблюдению требований безопасности.

Для отработки учебных вопросов создаётся тактическая обстановка, которая в целях усложнения выполнения задачи должна постоянно наращиваться путём объявления различных вводных.

Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением. Командир подразделения на занятии должен совершенствовать практические навыки в организации работы и в управлении подразделением.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

В порядке подготовки к проведению занятия может потребоваться заранее выполнить какие-то работы по оборудованию местности. При проведении рекогносцировки района занятия руководитель уточняет порядок отработки учебных вопросов, намечает исходный район и маршруты движения.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, средств материального обеспечения и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих меры безопасности при обращении с оружием, шанцевым инструментом, средств материального обеспечения, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основную часть занятия руководитель начинает с построения личного состава на площадке инженерного городка (на тактическом поле) в развернутом, двухшереножном строю.

При изучении 1-го учебного вопроса руководитель занятия доводит материал методом рассказа с практическим показом. При изучении вопроса особое внимание он уделяет правильному использованию инженерной техники и четким слаженным действиям расчетов.

при изучении 2-го и 3-го учебных вопросов руководитель занятия особое внимание уделяет требованиям безопасности при выполнении инженерных задач с использованием инженерной техники и при применении боевых ВВ и СВ.

Отрабатывая каждый элемент занятия, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир войсковой части |  |
| (воинское звание) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (фамилия) |
| « |  | » |  | 200 |  | г. |

ПЛАН

| проведения занятия с |  |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « |  | « |  | 200 |  | г. |

Тема: Инженерные мероприятия по ликвидации последствий нападения противника.

Занятие: Восстановление разрушенных дорог, мостов и других сооружений. Тушение и локализация пожаров. Проведение аварийно-спасательных работ. требования безопасности при выполнении работ.

Цель занятия:

- Научить личный состав порядку проведения инженерных работ по ликвидации последствий нападения противника.

- Изучить требования безопасности при проведении работ аварийно-спасательных работ и работ по ликвидации очагов пожаров.

Время: В соответствии с программой подготовки подразделения.

Место занятия: Инженерный городок (тактическое поле).

Метод проведения занятия: Практическое.

Материальное обеспечение занятия:

- Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата, стальной шлем на каждого обучаемого;

- Средства разведки, техника, топографическая карта.

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ « мин.

| 1. | Определение готовности учебного подразделения к занятию | Организую получение военно- |
| --- | --- | --- |
|  | служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента. |
|  | Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки об- |
|  | мундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и шанцевый инструмент - на их наличие |
|  | и комплектность. | «___» | мин. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия | Отмечаю, какие знания и навыки, получен- |
|  | ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. | «___» | мин. |
| 3. | Опрос обучаемых: |  |
|  |  | «___» | мин. |
| ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ |
|  | 1. |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. |
| 4 | Доведение мер безопасности | Довожу порядок безопасного обращения с оружием и шанце- |
|  | вым инструментом. Указываю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего |
|  | занятия. Объявляю сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего |
|  | занятия. | «___» | мин. |

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ « мин.

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление разрушенных дорог, мостов и других сооружений. | ____ мин. | Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением и практическим показом. При изучении вопроса особое внимание уделяю правильному использованию инженерной техники и четким слаженным действиям расчетов. | Слушают, запоминают, отвечают на вопросы. |
| 2 | Тушение и локализация пожаров. | ____ мин. | Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением и практической отработкой порядка тушения и локализации пожаров. При этом особое внимание обращаю на действия личного состава. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, приостанавливаю выполнение приема, указываю на недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжаю тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. | Отрабатывают вопрос занятия сначала по элементам в медленном темпе, а затем слитно. |
| 3 | Проведение аварийно-спасательных работ. Требования безопасности при выполнении работ. | ____ мин. | Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением и практической отработкой. При этом особое внимание обращаю на действия личного состава. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, приостанавливаю выполнение приема, указываю на недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжаю тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. | Отрабатывают вопрос занятия сначала по элементам в медленном темпе, а затем слитно. |

III. Заключительная часть занятия» ___ « мин.

| 1. | Опрос по изложенному материалу | 1. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | «___» | мин. |
| 2. | Задание на самостоятельную подготовку |  |
|  |  | «___» | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

# 1. Восстановление разрушенных дорог, мостов и других сооружений

Массированное применение противником ядерного оружия вызовет резкое изменение обстановки на местности и военных объектах. В этих условиях успех выполнения боевых задач, стоящих перед частями во многом будет зависеть от состояния сооружений и дорог, наличия и характера лесных завалов, пожаров, затоплений, навалов грунта и других составляющих инженерной обстановки.

В целях ликвидации последствий ядерного нападения противника и восстановления боеспособности частей и подразделений возникает необходимость проведении инженерных мероприятий, выполняемых в ходе ведения боевых действий.

В ходе ведения боевых действий основными инженерными мероприятиями являются:

- организация и ведение инженерной разведки;

- локализация и тушение пожаров;

- прокладка путей движения в зонах массовых разрушений и к объектам восстановления;

- выполнение аварийно-восстановительных и спасательных работ в очагах ядерного поражения.

К выполнению инженерных мероприятий привлекается личный состав воинской части, а к выполнению наиболее сложных из них - нештатное формирование - аварийно-спасательный отряд (АСО), в состав которого входят группы инженерной и химической разведки, обеспечения движения, аварийно-спасательная, пожаротушения, медицинская, химической защиты, энерго-, водо- и газоснабжения.

### Особенности прокладки путей движения в зонах массовых разрушений

При ликвидации последствий ядерного нападения противника и восстановлении боеспособности части необходимо в первую очередь подготовить пути:

- подъезда к объектам проведения спасательных работ;

- маневра;

- подвоза резерва боезапаса со станций выжидания, полевых районов и технических позиций;

- вывода для сохранившихся подразделений и эвакуации пострадавшего личного состава из районов разрушений и зон сильного радиоактивного заражения.

Восстановление разрушенных путей и подготовка объездов производится, как правило, силами и средствами группы (отряда) обеспечения движения.

Проходы в лесных завалах целесообразно проделывать в следующем порядке. В лесной завал (по направлению прохода) уложить удлиненный заряд массой 5-8 кг длиной 9-10 м или сосредоточенный заряд массой 20-25 кг и подорвать. Обломки деревьев растаскать путепрокладчиками или тягачами с тросами. Данные о возможных объемах лесных завалов на дорогах и нормы времени на их расчистку приведены в таблице.

Данные о возможных объемах лесных завалов на дорогах и нормы времени на их расчистку

| Плотность леса (расстояние между деревьями), м | Количество деревьев, упавших на 100 п. м дороги, шт. | Продолжительность расчистки завалов в зависимости от высоты и диаметра деревьев на 100 п. м дороги, ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | h=6 м d=5-6 см | h=8 м d=6-7 см | h=10 м d=8-14 см | h=15 м d=15-18 см | h=20 м d=20-24 см | h=25 м d=25-33 см |
| 1 | До 300 | 3,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| 2 | 90-300 | - | 2,5 | 3,0 | 8,5 | - | - |
| 3 | 40-200 | - | - | 2,0 | 6,0 | - | - |
| 4 | 30-200 | - | - | - | 3,5 | 6,5 | 7,5 |
| 5 | 20-120 | - | - | - | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| 6 | 18-70 | - | - | - | 1,5 | 3,0 | 4,0 |
| 7 | 15-50 | - | - | - | 1,0 | 2,5 | 3,0 |
| 8 | 12-35 | - | - | - | 0,8 | 1,8 | 2,0 |
| 9 | 12-25 | - | - | - | 0,3 | 1,5 | 1,8 |
| 10 | 10-20 | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 |

Завалы из камня предварительно подрывают удлиненными или сосредоточенными зарядами ВВ. При большой высоте и протяженности завалов через них могут устраиваться переезды по верху. Крутизна уклонов переездов не должна превышать 10%. Данные о возможных объемах завалов на улицах населенных пунктов и нормы времени на их расчистку приведены в таблице.

Данные о возможных объемах завалов на автомобильных дорогах населенных пунктов протяженностью 100 п. м и нормы времени на их расчистку

| Этажность зданий | Возможные объемы завалов, м3 | Продолжительность расчистки завалов (ч) при ширине улицы (м) | Продолжительность устройства проходов по верху завалов, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 6 | 8-10 | 12-15 |  |
| 1 | 20 | 0,75 | - | - | - |
| 2 | 45 | 1,75 | - | - | - |
| 3 | 75 | 2,6 | - | - | 0,3 |
| 4 | 115 | 4,0 | 1,2 | - | 0,5 |
| 5 | 165 | - | 3,2 | 2,0 | 0,8 |
| 6 | 210 | - | 5,0 | 4,0 | 1,0 |

Примечание. Работы по расчистке дорог ведутся инженерно-саперным отделением, оснащенным одним БАТ.

При больших объемах работ по устройству проходов и ограниченном времени обычно подготавливаются объезды. Их подготовка заключается в укреплении труднопроходимых мест, устройстве простейших дорожных сооружений - переездов, съездов с основной дороги и въездов на нее. Труднопроходимые места укрепляются путем укладки фашин, жердевого настила или дощатого колейного покрытия. Переезды через глубокие кюветы делаются в виде фильтрующей отсыпки, состоящей из фашин, бревен, камня, жердей и грунта, или в виде временного мостика. Съезды и въезды устраиваются в виде земляной отсыпки с укреплением ее хворостом или подручным каменным материалом.

При подготовке путей большое значение имеет правильный выбор способа организации работ. В настоящее время применяются следующие способы:

- рассредоточенный;

- последовательно-объектный;

- участковый;

- перекатный.

Эти способы применяются как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом.

При рассредоточенном способе подразделения выполняют работы одновременно на всем протяжении пути или последовательно по его участкам. Такая организация обеспечивает сокращение сроков подготовки пути, но требует значительного количества сил и средств.

При последовательно-объектном способе все подразделения последовательно сосредоточиваются на каждом объекте, переходя на последующий, ближайший по направлению движения объект в полном составе после того, как будут выполнены работы на предыдущем объекте. Способ применяется в тех случаях, когда основные работы сосредоточены на отдельных объектах или на небольших участках пути, а также при недостатке сил и средств для организации работ другим способом.

Заблаговременная подготовка путей ограниченными силами может вестись участковым способом. Сущность его состоит в том, что работы по подготовке пути выполняются последовательно по участкам маршрута.

Перекатный способ организации работ (способ переката) целесообразно применять в тех случаях, когда для подготовки пути имеется возможность выделить несколько подразделений, способных самостоятельно выполнять весь комплекс работ на объекте. Их действия организуются таким образом, чтобы подразделения, закончившие работы на своем объекте, могли перемещаться на следующий объект, расположенный впереди места работы головного подразделения. Для обхода подразделений, работающих впереди, используются обходные или заранее подготовленные пути, на которых для преодоления препятствий устраиваются временные переходы. После окончания подготовки путей организуется их содержание.

# 2. Тушение и локализация пожаров

Пожары создают угрозу безопасности личного состава, техники, имущества и отрицательно влияют на выполнение боевых задач.

При ядерном взрыве наибольшую опасность представляют пожары в лесах, которые возникают в отдельных очагах, перерастают в низовые пожары и могут распространяться по подстилающему слою со скоростью 200-1000 м/ч. При скорости ветра 5-10 м/с скорость распространения пожара достигает 1000 м/ч, а высота пламени - 1,5 м. Низовой пожар может перерасти в верховой и распространяться со скоростью от 5 до 25 км/ч. Локализация и тушение пожаров проводятся, как правило, силами и средствами нештатного формирования группы пожаротушения. При необходимости могут привлекаться и инженерные подразделения.

Борьба с верховыми пожарами представляет большую трудность. Тушение пожаров должно начинаться сразу после их возникновения, чтобы не допустить образования крупных очагов и зон сплошного огня. Локализация пожаров производится путем устройства новых или развития существующих противопожарных полос и просек и тушения очагов пожаров за пределами зон локализации, возникающих от разлетающихся искр, головней и т.п.

Устройство полос и просек производится на таком удалении от фронта пожара, чтобы работы были закончены до подхода огня. Валка деревьев на просеках может осуществляться взрывным способом. При этом заряды взрывчатых веществ крепятся к стволам на высоте 0,5-1 м от уровня земли со стороны, обращенной к пожару. В этом случае подрыв зарядов обеспечивает падение деревьев в сторону пожара.

Тушение низовых пожаров может производиться различными способами:

- ручным (с использованием шанцевого инструмента, огнетушителей и подручных материалов);

- механизированным (с применением путепрокладчиков, бульдозеров, навесного бульдозерного оборудования, мотопомп, поливомоечных машин);

- взрывным;

- огнетушащие химические вещества могут разбрызгиваться с вертолетов.

При ручном способе тушения пожаров личный состав подразделения распределяется по границе горящего участка с интервалом 3-5 м и засыпает кромку огня грунтом, создавая полосу шириной от 0,5 до 1 м.

При механизированном способе тушения пожаров грунт срезают, не доходя 3-4 м до кромки огня, перемещают к очагу пожара и отваливают на кромку огня.

При взрывном способе тушения пожаров производится подрыв зарядов взрывчатых веществ (ВВ) массой 200-275 г, укладываемых на удалении 1,5-2 м один от другого в шпуры глубиной 40-45 см. Шпуры подготавливают с помощью шанцевого инструмента или мотоперфораторами.

Верховье лесные пожары тушат пуском встречного огня и отжигом.

Для пуска огня выбирают опорную полосу (дорогу, готовую просеку) или специально подготавливают полосу шириной 5-6 м, с которой снимают растительный покров или опрыскивают его огнестойкими химикатами. Вдоль полосы на стороне, обращенной к пожару, создают вал из валежника, сучьев и других сухих материалов. При приближении огня, когда на опорной полосе появится тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают одновременно по всей его длине. В момент встречи лобового огня с огнем основного пожара необходимо следить, чтобы от перелетающих искр и горящих веток не возник пожар в тылу опорной полосы. Для этого позади полосы организуется патрулирование.

Тушение пожара отжигом заключается в выжигании лесного покрова вдоль противопожарного разрыва со стороны надвигающегося огня. Отжиг применяют в тех случаях, когда заградительная полоса не обеспечивает локализацию пожара.

При возникновении пожара вблизи пусковой установки деревья, представляющие опасность для пуска ракет, следует валить в сторону пожара, а низовой пожар - тушить водой.

Команда (до 20 чел.), располагая одним бульдозером, может ликвидировать или локализовать низовой пожар вблизи объектов в течение 20-30 мин, а обмывочно-нейтрализационная или поливомоечная машина - за 10-15 мин.

При выборе способа локализации и тушения пожара необходимо учитывать скорость его распространения. Скорость движения пожара обычно максимальна днем и близка к нулю ночью. Увеличение скорости ветра в два раза ведет к увеличению скорости распространения пожара в четыре раза.

Нормы расхода сил и средств на локализацию и тушение лесных пожаров

| Виды работ и способы локализации (тушения) пожара | Силы и средства | Производительность, м/ч |
| --- | --- | --- |
| Устройство заградительных полос шириной 8 м: |
| в спелом лесу | 2хБАТ | 500-600 (работа с уступом) |
| в мелколесье | 2хБАТ (2хБульдозера) | 2000-2200 (400-450) |
| Расширение заградительных полос в пределах 30-50 м: |
| в спелом лесу | 2хБАТ | 100-120 |
| в мелколесье | 2хБАТ | 400-500 |
| Устройство заградительных полос взрывами шириной 10 м | 25 чел. + 8 подрывников + (2-3) кг/м ВВ | 100-150 |
| Устройство заградительных полос шириной 20 м | 100 чел. + 1 сап. Отд. 4хМП «Дружба» | 10-12 |
| Пуск встречного огня подручными средствами | 1 чел. | 400-500 |
| Устройство заградительных полос шириной 8 м в торфянике толщиной 30 см | 2хБАТ | 1000-1100 (работа уступом) |
| Тушение кромки огня водой | 1хАРС-12Д | 30-40 |
| Тушение кромки огня присыпкой вручную | 10 чел. | 0,1 га |

Примечание. При работе в индивидуальных средствах защиты производительность снижается в 1,4-1,8 раза.

В зависимости от пород деревьев продолжительность лесных пожаров (время горения на одном метре) различна:

| Лес | Время горения, мин |
| --- | --- |
| Хвойный | 60-180 |
| Смешанный | 30-120 |
| Лиственный | 30-60 |

Независимо от породы деревьев пожары в завалах могут продолжаться 12-16 ч; длительность пожаров в населенных пунктах городского типа - 3-5 суток, сельского - до 12 ч, на технической позиции - от одних до нескольких суток.

Для предохранения личного состава от ожогов применяют индивидуальные средства защиты кожи. Технику периодически поливают водой или укрывают мокрым брезентом.

# 3. Проведение аварийно-спасательных работ. Требования безопасности при выполнении работ

В ходе ведения боевых действий убежища могут подвергаться комплексному воздействию средств поражения. В результате возможны повреждения ограждающих (строительных) конструкций и средств внутреннего оборудования, затопление помещений и заражение их радиоактивными и отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) средствами. Убежища могут быть полностью разрушены, получить средние или слабые повреждения, а личный состав, находящийся в них, понесет определенные потери.

В любых условиях сразу же после ядерного удара проводятся спасательные работы и оказывается первая помощь пострадавшим.

Возможные потери личного состава, находящегося в защитных сооружениях

| Степень разрушения сооружений | Потери личного состава, % |
| --- | --- |
|  | Безвозвратные | Санитарные |
|  |  | тяжелые | средние | легкие |
| Слабое | - | - | 5 | 5 |
| Среднее | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Полное | 100 | - | - | - |

В поврежденных убежищах спасательные работы проводятся силами укрываемого личного состава и нештатных формирований - аварийно-спасательными группами (АСГ), оснащенных необходимыми средствами и имуществом.

Не ожидая помощи извне, личный состав, находящийся в заваленном (поврежденном) убежище, должен принять все меры для выхода на поверхность.

Порядок проведения спасательных работ личным составом АСГ определяется данными инженерной разведки и решением командира части (подразделения).

При обнаружении поврежденного убежища следует, прежде всего:

- установить связь с укрывающимся в нем личным составом, выяснить его состояние, при необходимости обеспечить подачу свежего воздуха;

- определить степень повреждения ограждающих (строительных) конструкций, систем внутреннего оборудования, характер завала по периметру убежища.

При проведении спасательных работ надо, прежде всего, расчистить подъезды и откопать входы. Расчистка подъездов осуществляется подразделениями, оснащенными инженерными машинами разграждения, путепрокладчиками, бульдозерами, компрессорными станциями с комплектами пневмоинструмента, мотопилами и другими средствами инженерного вооружения.

Откопка и вскрытие убежищ, как правило, осуществляются силами АСГ, оснащенных экскаваторами, бульдозерами с тросами, компрессорными станциями с комплектами пневмоинструмента, электростанциями, агрегатами для резки элементов металлоконструкций и арматуры, шанцевым инструментом. Место откопки и вскрытия поврежденного убежища и способ производства работ должны определяться в каждом конкретном случае в зависимости от типа убежища, его состояния после взрыва, конструкций входа и аварийного выхода, характера завала и имеющихся средств механизации.

Оказать помощь ГИР или АСГ в определении места входа (аварийного выхода) могут сами укрывающиеся путем простукивания. При необходимости им в первую очередь обеспечивается подача воздуха в убежище через отверстия, устраиваемые в ограждающих конструкциях.

При откопке и вскрытии заваленного убежища необходимо обеспечить возможность скорейшего выхода из него укрывающихся, создать условия для извлечения пострадавших и оказать им медицинскую помощь. Способ откопки и вскрытия убежища должен быть наименее трудоемким (например, расчистка завала над входом или над люком аварийного выхода).

Расчистка завалов над входом в убежище осуществляется способом растаскивания. Для этой цели могут использоваться тягачи с тросами. При расчленении глыб арматура бетона перерезается газорезным аппаратом (сварочным агрегатом, керосинорезом) или перепиливается ножовками.

В отдельных случаях вскрытие убежищ может осуществляться путем пробивки проемов (отверстий) в ограждающих конструкциях, для чего радом с убежищем отрывается приямок, из которого производятся работы. Пробивка проемов в бетонных конструкциях, как правило, производится с помощью пневматического инструмента. Если ограждающая конструкция убежища металлическая (из стальных элементов), то отверстие вырезается с помощью газорезного аппарата.

После спасения личного состава, поврежденные убежища подлежат восстановлению, которое заключается в замене входного устройства, разрушенного ударной волной, усилении отдельных элементов остова дополнительными рамами, ремонте и наладке средств внутреннего оборудования.

При проведении аварийно-восстановительных и спасательных работ необходимо предусмотреть защиту личного состава от радиоактивных, бактериальных (биологических) и отравляющих веществ. С этой целью следует использовать защитные свойства техники, а также производить своевременную смену подразделений (групп, расчетов). На технике, не имеющей герметизации, механики-водители должны работать в средствах индивидуальной защиты.