инженерная ПОДГОТОВКА

### Опорный конспект

ТЕМА:

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО МАСКИРОВКЕ ВОЙСК

Вопросы:

- Назначение и сущность маскировки.

- Приемы и способы маскировки объектов и техники с помощью табельных, штатных и подручных средств.

- Демаскирующие признаки.

- Методика обучения ведению маскировки объектов и техники.

## І. Перечень литературы, используемой при подготовке опорного конспекта:

- Руководство по инженерным средствам и приемам маскировки сухопутных войск. Часть №1. М. Воениздат, 1985 г.

- Наставление по военно-инженерному делу для Советской Армии, М.: Воениздат, 1984 г.

- Инструкция по применению табельного маскировочного комплекта «МКТ».

- Инструкция по применению универсальной бескаркасной маски «Шатер».

- Инструкция по применению табельного маскировочного комплекта МКС-2.

- Инструкция по применению уголковых отражателей ОМУ.

- Инструкция по применению уголковых отражателей «Пирамида».

- Инструкция по применению уголковых отражателей «Угол».

- Инструкция по применению пневматических отражателей «Сфера-ПР».

- Методические и справочные материалы по инженерному обеспечению боевых действий войск. ВА им. Петра Великого, 1999 г.

## ІІ. Методика подготовки руководителя к занятию:

- Уяснение темы, занятия и их целей.

- Изучение содержания данного занятия.

- Изучение наставлений, инструкций и руководств.

- Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспечения.

- Определение методических приемов проведения занятия.

- Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта).

- Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия.

- Определение требований безопасности при проведении занятия.

- Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника.

- Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия.

- Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия.

## III. Методические указания по проведению занятия.

Занятие по маскировке проводится в целях обучения личного состава выполнению задач по маскировке объектов и техники, правильному применению табельных и подручных средств. Занятие по маскировке проводится на местности, допускающее реальное выполнение различных задач по маскировке окопов и укрытий для личного состава, боевой техники и специальных машин. Занятия должны носить практический характер и соответствующим образом материально обеспечиваться.

В процессе занятия изучается содержание, условия выполнения и порядок отработки нормативов по инженерной подготовке. Необходимо предусмотреть, чтобы каждый обучаемый научился маскировать объекты и технику при помощи табельных, штатных и подручных средств маскировки.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, маскировочного снаряжения и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих меры безопасности при обращении с оружием, шанцевым инструментом и работе с табельными маскировочными комплектами и маскируемой техникой, указывает порядок безопасного выполнения элементов маскировки. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основную часть занятия руководитель начинает с построения личного состава на площадке инженерного городка для выполнения маскировочных работ (на тактическом поле) в развернутом, двухшереножном строю, распределив личный состав по расчетам, исходя из требуемой численности для отработки группового норматива.

При изучении 1-го учебного вопроса руководитель занятия доводит материал методом рассказа с подробным разъяснением и практическим показом. При этом обращает внимание на то, что маскировка должна быть активной, убедительной, непрерывной и разнообразной.

2-й учебный вопрос отрабатывается практически на площадке инженерного городка для выполнения маскировочных работ (на тактическом поле). При этом используются табельные маскировочные средства: МКТ-Л, МКТ-С, МКТ-Т; подручные средства маскировки. Маскировочные работы проводить на реальной технике, выходящей на занятие, а также на имеющихся на инженерном городке (тактическом поле) макетах и фортсооружениях.

Отработка каждого нового приема начинается в замедленном темпе, так как основное внимание должно обращаться на правильность его выполнения, в последующем темп постепенно наращивается, а затем приемы отрабатываются с выполнением норматива.

Отрабатывая каждый элемент приема, руководитель должен добиваться четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия выстраивает подразделение, проводит частный разбор, затем объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования по его выполнению и приступает к его отработке.

При изучении 3-го учебного вопроса руководитель занятия доводит материал методом рассказа с подробным разъяснением и практическим показом. При этом обращает внимание на то, что маскировка личного состава достигается использованием скрывающих и видовых свойств местности, условий ограниченной видимости, применением срезанной растительности, маскировочного снаряжения, табельных средств маскировки, а также соблюдение требований маскировочной дисциплины.

При изучении 4-го учебного вопроса руководитель обращает внимание на методические приемы обучения личного состава ведению маскировки объектов и техники, при этом особое внимание обращает на соблюдение маскировочной дисциплины и выполнение требований безопасности, а также правильному использованию защитных свойств местности и устранению демаскирующих признаков.

На занятии командирам необходимо прививать навыки в руководстве личным составом отделения (расчета), взвода при выполнении всех видов работ.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента и индивидуальных средств маскировки. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и маскировки.

## IV. Требования безопасности при выполнении маскировочных мероприятий.

1. Ответственность за соблюдение личным составом установленных требований безопасности возлагается на командиров подразделений (старших расчетов), привлекаемых для осуществления маскировочных мероприятий.

Контроль за соблюдением требований безопасности в процессе выполнения инженерных мероприятий по маскировке возлагается на штабы частей и начальников инженерных служб.

2. Перед выполнением задач командиры подразделений обязаны проводить инструктаж личного состава по требованиям безопасности.

Особое внимание обращать на соблюдение требований безопасности:

- при проведении погрузочно-разгрузочных работ с применением средств механизации;

- при перевозке личного состава и негабаритных грузов на специально оборудованных автомобилях;

- при перевозке негабаритных грузов, буксировке прицепов и т. п.;

- при работе с пиротехническими и огнеопасными средствами, дымовыми шашками;

- при выполнении маскировочного окрашивания;

- при применении гербицидов и других химических составов для искусственного распятнения местности;

- при установке горизонтальных масок войскового изготовления.

3. Личный состав, привлекаемый к выполнению маскировочных мероприятий, должен быть обеспечен:

- при работе с электротехническими средствами, силовыми установками и агрегатами высокого напряжения - защитной одеждой, резиновыми сапогами и перчатками;

- при работе с кипящими смесями (битумом, смолой) - специальной одеждой и защитными очками, а при маскировке объектов, выделяющих выхлопные газы и агрессивные пары, - противогазами;

- при работе над котлованами, рвами, на высоте, на столбах и деревьях предохранительными поясами, страховочными веревками и другими приспособлениями.

4. При маскировочном окрашивании следует руководствоваться следующими положениями:

- личный состав должен быть ознакомлен с правилами пользования окрасочными агрегатами, красками, закрепителями и растворителями, а при пневматической окраске поверхностей личный состав должен быть обеспечен спецодеждой, респираторами и защитными очками;

- на площадках, отведенных для проведения окрасочных работ, курение, разведение огня, а также применение инструментов, дающих при работе искру, запрещается;

- работу с растворителями Р-4 и 646 следует производить только в резиновых перчатках;

- при подогреве красочных составов в зимнее время заполнять баки красочной смесью более чем на 3/4 их объема, доводить краски и растворители до кипения запрещается;

- сливать на землю растворители и другие жидкости после промывки агрегатов, шлангов и другого оборудования запрещается;

- производить окрасочные работы без наличия исправных огнетушителей, шанцевого инструмента и других средств тушения пожара запрещается;

- используемые обтирочные материалы необходимо собирать в металлические ящики и по окончании работ выносить в отведенные места;

- по окончании работ руки следует тщательно вымыть теплой водой с мылом и смазать вазелином или глицерином;

- при маскировочном окрашивании механизированным способом необходимо соблюдать правила техники безопасности, указанные в руководствах, инструкциях и паспортах к применяемым агрегатам.

5. При работе с огневыми смесями должны быть предусмотрены профилактические меры:

- расчистка места работы от горючих материалов;

- устройство подъездов и противопожарных укрытий;

- подготовка средств тушения пожара.

6. При выполнении маскировочных мероприятий с применением подрывных зарядов, пиротехнических средств имитации, огнеопасных легковоспламеняющихся смесей следует строго руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к упаковкам перечисленных средств, общими правилами пожарной безопасности и специальными указаниями старших начальников, в которых излагаются задачи, обязанности личного состава (номеров расчетов), система сигналов, требования контроля, охраны и обеспечения работ, порядок поставки, хранения опасных средств и отчетности о их расходовании.

7. Все лица, назначаемые для выполнения мероприятий, связанных с применением подрывных зарядов, должны строго соблюдать правила обращения с ними, а также правила и порядок выполнения предстоящих работ и необходимые требования предосторожности.

На выполнение каждой отдельной задачи в качестве руководителя (старшего) назначается офицер или сержант. Весь личный состав подразделения (расчета), ведущего подрывные работы, должен знать, что ему делать и в какой последовательности. Все действия должны производиться по командам и сигналам, которые личный состав должен твердо знать.

Взрывчатые вещества, средства взрывания и готовые заряды на месте выполнения мероприятий размещаются на полевом расходном складе и охраняются часовым. Выдача их личному составу производится только по приказу руководителя работ.

Производить работы с взрывчатыми веществами и средствами взрывания в жилых помещениях, курить и разжигать костры ближе 100 м. от места выполнения работ запрещается. После окончания работ все неизрасходованные подрывные заряды, взрывчатые вещества должны быть сданы на склад; средства, непригодные для дальнейшего использования, уничтожаются на месте работ.

8. При маскировке крупногабаритной техники или при работах на кровлях с уклоном более 1/4 (особенно в сырую погоду) личный состав должен быть снабжен предохранительными поясами и веревками для страховки.

9. Производство всякого рода работ одновременно в двух ярусах по одной вертикали из-за возможности падения инструмента или материалов запрещается.

10. При устройстве ложных переправ, маскировке объектов на тонком льду, на воде и при скрытии водных ориентиров должны использоваться страховочные канаты, лестницы и другие приспособления. На месте работ должны быть в готовности обученные команды и спасательные плавсредства.

11. В составе подразделения (команды) от взвода и выше, выполняющего маскировочные мероприятия, должен быть санинструктор (допускается нештатный) с медицинской сумкой и набором перевязочных материалов и медикаментов, а также транспортное средство для эвакуации пострадавших.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир войсковой части |  |
| (воинское звание) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (фамилия) |
| « |  | » |  | 200 |  | г. |

ПЛАН

| проведения занятия с |  |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « |  | » |  | 200 |  | г. |

Тема: Инженерные мероприятия по маскировке войск.

Занятие: Назначение и сущность маскировки. Приемы и способы маскировки объектов и техники с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки. Методика обучения ведению маскировки объектов и техники.

Цель занятия:

- Изучить значение и сущность маскировки.

- Научить приемам и способам маскировки объектов и техники с помощью табельных, штатных и подручных средств.

- Изучить условия выполнения и порядок отработки нормативов по инженерной подготовке.

- Довести методику обучения ведению маскировки объектов и техники.

Время: В соответствии с программой подготовки подразделения.

Место занятия: Инженерный городок, тактическое поле.

Метод проведения занятия: Практическое.

Материальное обеспечение занятия:

- Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата, стальной шлем, укомплектованный вещевой мешок, индивидуальное маскировочное снаряжение на каждого обучаемого;

- Маскировочные средства МКТ-Л, МКТ-С, ТС-75, МКТ-Т, шанцевый инструмент;

- Автомобиль;

- Оборудование инженерного городка (тактического поля).

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин.

| 1. | Определение готовности учебного подразделения к занятию | Организую получение военно- |
| --- | --- | --- |
|  | служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, маскировочного снаря- |
|  | жения и шанцевый инструмент. Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Прове- |
|  | ряю правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, а оружие - на его |
|  | наличие и комплектность. | «___» | мин. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия | Отмечаю, какие знания и навыки, получен- |
|  | ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. | «___» | мин. |
| 3. | Опрос обучаемых | Рядового Соколова, рядового Михайлова, младшего сержанта Ильина, |
|  | Старшего сержанта Петракова. | «___» | мин. |

| ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ |
| --- |
|  | 1. Защитные свойства местности. |
|  | 2. Классификация противопехотных мин. |
|  | 3. Шанцевый инструмент. |
|  | 4. Состав зажигательной трубки. |
| 4 | Доведение мер безопасности | При обращении с оружием, шанцевым инструментом |
|  | и работе с табельными маскировочными комплектами и маскируемой техникой, указываю |
|  | порядок безопасного выполнения элементов маскировки. Объявляет сигналы взаимодействия, |
|  | управления и тревоги на время предстоящего занятия. | «___» | мин. |

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин.

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение и сущность маскировки. | ____ мин. | Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением и практическим показом. | Слушают, запоминают, отвечают на вопросы. |
| 2. | Приемы и способы маскировки объектов и техники с помощью табельных, штатных и подручных средств. | ____ мин. | Данный вопрос отрабатываю практически. При этом использую табельные маскировочные средства и подручные средства маскировки. Маскировочные работы провожу на реальной технике, а также на имеющихся, на инженерном городке (тактическом поле) макетах и фортсооружениях. Отработку каждого нового приема начинаю в замедленном темпе, в последующем темп постепенно наращиваю, а затем приемы отрабатываю с выполнением временных нормативов. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, приостанавливаю выполнение приема, указываю на недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжаю тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. | Отрабатывают приемы и способы маскировки объектов и техники сначала по элементам в медленном темпе, а затем слитно с учетом нормативного времени. |
| 3. | Демаскирующие признаки. | ____ мин. | Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением и практическим показом. | Слушают, запоминают, отвечают на вопросы. |
| 4. | Методика обучения ведению маскировки объектов и техники. | ____ мин. | Объясняю методические приемы обучения личного состава ведению маскировки объектов и техники. Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением. | Слушают, запоминают, отвечают на вопросы. |

III. Заключительная часть занятия« ___ » мин.

| 1. | Опрос по изложенному материалу | 1. Табельные средствам маскировки. 2. Местные мате- |
| --- | --- | --- |
|  | риалы, используемые для маскировки. | «___» | мин. |
| 2. | Задание на самостоятельную подготовку | Изучить устройство и комплектность табель- |
|  | ных средств маскировки. Выучить условия норматива № 8. | «___» | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

# Учебный вопрос №1: Назначение и сущность маскировки.

Маскировка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на скрытие от противника войск и объектов и на введение его в заблуждение относительно наличия, расположения, состава, состояния, действий и намерение войск.

Маскировка достигается:

- сохранением военной тайны;

- скрытым размещением и перемещением войск и объектов с использованием маскирующих свойств местности и условий ограниченной видимости;

- применением табельных средств маскировки, местных материалов, дымов и аэрозолей;

- маскировочным окрашиванием вооружения и техники;

- созданием ложных районов расположения войск, позиций и объектов;

- применением других приемов и средств маскировки от всех видов разведки противника;

- строжайшим выполнением требований маскировочной дисциплины.

Объектом маскировки являются:

- личный состав, техника и вооружение подразделений;

- фортификационные сооружения, позиции, пункты управления, заграждения, переправы, аэродромы, трубопроводы, запасы материальных средств и т.д.;

- особо важные ориентиры в районе маскируемых объектов.

Объекты маскировки делятся на:

- одиночные (танк, окоп, мост и др.);

- групповые (опорный пункт, огневая позиция батареи, командный пункт и др.).

Способами маскировки являются:

- скрытие;

- имитация;

- демонстративные действия;

- дезинформация.

Скрытие заключается в недопущении появления или в устранении демаскирующих признаков войск и объектов.

Имитация заключается в создании ложных районов расположения и передвижения войск, ложных объектов путем ложной информации о состоянии объекта.

Демонстративные действия заключаются в преднамеренных реальных действиях выделенных для этого частей и подразделений, направленных на введение противника в заблуждение.

Дезинформация заключается в доведении до противника ложных сведений с помощью технических средств связи, печати, радио по неофициальным каналам и другими способами и средствами.

Маскировка должна быть:

- активной;

- убедительной;

- непрерывной;

- разнообразной.

Активность маскировки достигается настойчивым навязыванием противнику ложного представления о намерениях командования, состоянии, расположении и деятельности войск и объектов.

Убедительность маскировки достигается правдоподобностью мероприятий и соответствием их условиям обстановки с учетом реальных возможностей всех видов разведки противника.

Непрерывность маскировки достигается проведением мероприятий по маскировке в любой обстановке, постоянно.

Разнообразие маскировки достигается исключением шаблона в организации и осуществлении маскировочных мероприятий, а также применение новых приемов и средств маскировки. Для высокой эффективности маскировки она должна быть комплексной.

Комплексность маскировки достигается одновременным проведением различных маскировочных мероприятий, противодействующих всем способам и средствам разведки противника или тем из них, которые имеют решающее значение в конкретной обстановке.

Эффективность маскировки обеспечивается комплексным и качественным выполнением организационных, инженерных и технических мероприятий маскировки.

Организационные мероприятия включают:

- рассредоточение войск и периодическую смену районов и позиций;

- использование маскирующих свойств местности и условий ограниченной видимости для скрытия действия войск и особенно для выполнения инженерных задач;

- ограничение вырубок растительности, прокладывания новых путей движения;

- использование маскирующих свойств местности, способствующих скрытию и уменьшению заметности войск и военных объектов;

- постоянное руководство маскировкой и систематический контроль за ее своевременностью и качеством;

- соблюдение личным составом правил и требований маскировочной дисциплины и т.д.;

- сохранение военной тайны;

- демонстративные действия войск.

Инженерные мероприятия включают:

- маскировочное окрашивание;

- применение искусственных оптических, тепловых и радиолокационных масок;

- приемы скрытия и имитации световых демаскирующих признаков;

- приемы маскировки от звуковой разведки противника;

- применение макетов техники и устройств ложных сооружений;

- применение срезанной растительности и обработку местности;

- придание сооружениям и объектам маскирующих форм, при которых они мало отличаются от местных предметов и объектов имеющихся на данной местности.

Технические мероприятия включают:

- применение дымов;

- применение пиротехнических и других средств.

Для выполнения инженерных мероприятий маскировки войска применяют табельные средства маскировки, расходные и местные материалы.

К табельным средствам маскировки относятся:

- средства индивидуальной маскировки личного состава;

- маскировочные комплекты и маски;

- макеты военной техники и имитаторы;

- радиолокационные уголковые отражатели;

- светомаскировочные устройства;

- специальные машины и оборудование (полевые окрасочные станции, звуковещательные станции).

К расходным маскировочным средствам и материалам относятся:

- маскировочные краски и растворители;

- ткани, проволока, канаты, гвозди, пиломатериалы, фанера;

- дымовые шашки, снаряды, мины и пиротехнические средства.

К местным материалам относятся:

- жерди, ветки, хворост, солома, камыш, тростник, шлак, опилки и т.п.

Использование маскирующих свойств местности, условий ограниченной видимости и применение инженерных приемов маскировки дают положительный результат лишь в том случае, если весь личный состав соблюдает маскировочную дисциплину.

Маскировочная дисциплина обеспечивается:

- ограничением движения личного состава, боевой техники и транспортных средств на участках просматриваемых противником;

- строгим соблюдением в ночное время правил светомаскировки;

- исключением шумов, запрещением громких команд и сигналов при нахождении в близи противника, особенно ночью;

- неуклонным выполнением режима радиообмена.

# Учебный вопрос №2: Приемы и способы маскировки объектов и техники с помощью табельных, штатных и подручных средств.

Приемы маскировки объектов и техники:

- маскировочное окрашивание;

- применение искусственных масок;

- приемы скрытия и имитации световых демаскирующих признаков;

- применение макетов техники и устройств ложных сооружений;

- применение срезанной растительности и обработка местности;

- придание сооружениям и объектам маскирующих форм;

- постановка дымовых завес.

Способами маскировки являются:

- скрытие;

- имитация;

- демонстративные действия;

- дезинформация.

### Маскировочное окрашивание.

Маскировочное окрашивание применяется:

- для уменьшения заметности объекта или искажения их внешнего вида;

- для образования на местности пятен, облегчающих маскировку объектов;

- для придания макетам и ложным сооружениям вида действительных объектов.

В зависимости от условий обстановки, типа объекта, характера местности, наличия сил, средств и времени применяются следующие виды маскирующих окрасок:

- защитная;

- деформирующая;

- имитирующая.

Защитная окраска - одноцветная окраска, наиболее близкая по цвету к преобладающему фону местности. Применяется для окрашивания подвижных объектов, а также сооружений, расположенных на однообразных по цвету фонах местности.

Деформирующая окраска - многоцветная окраска пятнами различной формы, сходными по цвету с основными пятнами фона местности. Применяется для маскировки вооружения, боевой, специальной, и транспортной техники при действиях войск на разнообразных по цвету фонах местности.

Имитирующая окраска- цветной рисунок, который является продолжением на объекте рисунка окружающего фона. Он изображает разрушение при маскировке объекта под разрушенный или воспроизводит вид другого, менее важного объекта. Применяется этот вид маскировки при маскировке сооружений пунктов управления, наблюдательных пунктов, огневых сооружений, аэродромов, складов, хранилищ, зданий, а в отдельных случаях и техники.

| Деформирующая окраска | Имитирующая окраска бокса для техники под жилое здание (имитация окраской окон, дверей, цоколя, слуховых окон): 1, 2, 3, - имитация травяного покрова маскировочными покрытиями, по фактурному слою; 4- макет крыльца. |
| --- | --- |

### Искусственные маски.

Искусственные маски называются специальные инженерные конструкции, предназначенные для скрытия вооружения, техники и сооружений от средств разведки противника. Искусственные маски поступают в войска в виде табельных маскировочных комплектов и масок или изготавливаются на месте силами войск из местных и расходных материалов.

### Табельные маскировочные комплекты и маски.

Для маскировки вооружения и техники и сооружений от оптических средств разведки применяются следующие табельные средства:

- маскировочные комплекты МКТ-Т, МКТ-С, МКТ-П, МКС-2М (ТС-75, МКС-2), МКС-2П, МКТ-2Л, МКТ-2П;

- универсальная бескаркасная маска «Шатер»;

- универсальная каркасная маска УМК;

- деформирующая маска «Зонт-1»;

- радиопрозрачная маска МРС.

Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов

| Состав комплекта | Маскировочный комплект |
| --- | --- |
|  | МКТ-Т | МКТ-С | МКТ-П | МКС-2М (МКС-2), МКС-2П | МКТ-2Л | МКТ-2П |
| Масса комплекта, кг. | 38-45 | 55-60 | 62-70 | 110-120 | 65 | 65 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 70 | 90 | 90 | 60-80 | 70 | 70 |
| Маскировочное покрытие размером 12×18м, шт. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Маскировочное покрытие размером 9×12м, шт. | - | - | - | 2 | - | - |
| Сшивной шнур 10 м. (запасной), шт. | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Сшивной шнур 19 м. (запасной), шт. | - | - | - | 8 | - | - |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Шплинтовый шов 6 м., шт. | - | - | - | 2 | - | - |
| Шнур для крепления шплинтового шва 6,5 м., шт. | - | - | - | 4 | - | - |
| Приколыши, шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Маскировочные комплекты типа МКТ (тканевый):

- МКТ-Т - маскировочный комплект тканевый транспарантный. Предназначен для маскировки на растительных фонах в бесснежные периоды года;

- -МКТ-С - маскировочный комплект тканевый изготовлен из белой сетчатой ткани. Предназначен для маскировки на снежных фонах;

- МКТ-П, МКТ-2П - маскировочный комплект тканевый пустынный, имеет двухстороннюю окраску. Предназначен для маскировки на пустынно-песчаных и пустынно-степных фонах.

Элементы табельных маскировочных комплектов типа МКТ: а - покрытие; б - приколыш; в - запасной сшивной шнур; г - чехол-сверток; д - упаковка комплекта; 1 - элементы покрытия; 2 - глухой шов; 3 - быстрораспускающиеся швы; 4 - сшивной шнур.

Для установки маски- перекрытия из комплекта типа МКТ для маскировки боевой и специальной техники необходимо:

- распаковать и развернуть покрытие вблизи места установки маски;

- проверить правильность связки быстрораспускающегося шва и удобство развязывания его из-под маски;

- вплести подручный маскировочный материал;

- исказить прямолинейные очертания покрытия подгибанием его кромок;

- прикрепить к кромке покрытия к земле приколышами, анкерными кольями, присыпкой снегом или песком;

- поставить под маску подпорки, ветки кусты;

- подогнать покрытие к фону местности с помощью подручных материалов;

- замаскировать подручными материалами не закрытые маской брустверы, следы, вытоптанности.

Из комплекта типа МКТ можно устанавливать: маски-навесы, вертикальные и наклонные маски.

Маскировочные комплекты из синтетических материалов типа МКС предназначены для скрытия объектов в условиях длительной эксплуатации.

Покрытие комплектов имеют двустороннюю окраску. Комплект МКС-2М (МКС-2, ТС-75) предназначен для маскировки объектов на летних растительных фонах и на фоне обнаженных грунтов, выгоревшей или осенней растительности.

Комплект МКС-2П применяется для маскировки на пустынно-песчаных и пустынно-степных фонах.

| Элементы табельного маскировочного комплекта МКС-2М (МКС-2, ТС-75): а - покрытие; б - приколыш; в - запасной сшивной шнур (длиной 19 и 28 м); г - шплинтовый шов; д - шнур для крепления шплинтового шва (длиной 6,5м); в - чехол-сверток; ж - упаковка полукомплекта. | Элементы табельного маскировочного комплекта МКС-2П: а - покрытие; б - стойка-подпорка; в - шплинтовый шов; г - приколыш; д - запасной сшивной шнур (длиной 19 и 28 м); е - шнур для крепления шплинтового шва (длиной 6,5м); ж - анкерный кол; з - чехол-сверток; и – упаковка полукомплекта; 1 - стойка; 2 – чека; 3 - обойма; 4 - стержни. |
| --- | --- |

Универсальная бескаркасная маска «Шатер» предназначена для маскировки крупногабаритной боевой и специальной техники. Она состоит из двух маскировочных покрытий размером 12×18м. каждое, 18 звеньев стоек, 6 оголовий стоек (зонтов). В комплект маски входят также анкерные колья, приколыши, упаковочные чехлы и другие детали. Каждое покрытие состоит из 12 элементов размером 3×6 м. Маска весит 250 кг. Летом она устанавливается расчетом из 5 человек за 15-20мин.

Универсальная бескаркасная маска «Шатер»: а - маскировка техники вне окопа; б - маскировка техники в окопе; 1 - быстро распускающийся шплинтовый шов; 2 - оттяжка; 3 - анкерный кол; 4 - стойки; 5 - местный маскировочный материал.

| Универсальная каркасная маска УМК: 1 - анкер; 2 - талреп; 3 - оттяжка; 4 - стойка; 5 - несущий тяж; 6 - шплинтовый шов; 7 - маскировочное покрытие; 8 - приколыш; 9 - стойка-подпорка; 10 - быстроразъемный замок; 11 - опорная пята; 12-анкерный кол. | Каркас деформирующего элемента маски «Зонт-1»: а - общий вид каркаса; б - оголовье каркаса; 1 - штопор; 2 - анкерный кол; 3 - пята; 4 - анкер; 5 - оттяжка; 6 - регулирующий тяж; 7 - верхняя труба стойки; 8 - нижняя труба стойки. |
| --- | --- |
| Универсальная каркасная маска УМК предназначена для маскировки военной техники в окопах, укрытиях, на технологических площадках, стоянках, а также для создания масок-макетов строений и масок больших площадей с пролетом до 12 м. при заблаговременной подготовке маскировочных емкостей. В состав комплекта маски входит 2 комплекта типа МКС-2. Конструкция каркаса обеспечивает сборку быстрораскрываемой маски, устройство которой из одного комплекта УМК осуществляет расчет в составе 7 человек за 45-60 мин. Время раскрытия маски - 1мин. |  |

Деформирующая маска «Зонт-1» предназначена для маскировки самолетов и другой крупногабаритной техники и сооружений высотой до 4 м. путем их частичного скрытия, искажения формы и падающих теней. В состав комплекта входят 8 деформирующих элементов (зонтов), каждый из которых состоит из каркаса и маскировочного покрытия размером 6×9 м. всего в комплект маски «Зонт-1» входят два комплекта типа МКС-2.

В состав комплекта «Зонт-2» входят 6 деформирующих элементов и маскировочное покрытие из 8 комплектов типа МКС-2.

По назначению, конструкции и внешнему виду искусственные маски разделяются на маски-перекрытия, горизонтальные, маски-навесы, вертикальные, деформирующие маски, наклонные маски и маски-макеты.

| Маски-перекрытия | Маски-навесы |
| --- | --- |
| Вертикальные маски | Горизонтальные маски |
| Деформирующие маски | Наклонные маски Маски, устанавливаемые под углом 15-60 ° к поверхности земли. Маски-макеты Масками макетами называются макеты строений, местных предметов или других объектов, которые, располагаясь над маскируемыми огневыми сооружениями и боевой техникой, входами в сооружения на пунктах управления, маскируют их под менее важные военные или народнохозяйственные объекты. |

Средства и приемы имитации предназначаются для создания ложных объектов, позиций и районов расположения войск с целью привлечения внимания разведки противника к местам, где войск и объектов нет, а также для изменения ориентирной обстановки в районе расположения важных объектов.

К инженерным средствам имитации относятся:

- макеты вооружения, военной техники и местных предметов;

- табельные маскировочные комплекты;

- уголковые отражатели;

- тепловые имитаторы и др.

В зависимости от условий обстановки и возможностей разведки противника по вскрытию войск и объектов средства имитации могут применяться комплексно и отдельно.

### Уголковые отражатели

Основные характеристики табельных уголковых отражателей

| Показатели | Тип отражателя |
| --- | --- |
|  | ОМУ | «Пирамида» | «Угол» | «Сфера - ПР» |
| Масса одного отражателя в сборе, кг. | 3, 25 | 120 | 80 | 10 |
| Масса укладочного ящика (кассеты) с отражателями, кг. | 80 | 262 | 272 | 76 |
| Масса укладочного ящика с групповым ЗИП, кг. | - | - | - | 49 |
| Количество отражателей, перевозимых на автомобиле ЗИЛ-131, шт. | 800 | 14 | 20 | 96 |
| Расчет на сборку и установку отражателя, человек. | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Затраты сил на установку 10 отражателей, чел. - час | 1 | 10 | 5 | 7 |

| Уголковый отражатель ОМУ | Уголковый отражатель «Пирамида» |
| --- | --- |
| Уголковый отражатель «Угол» | Пневматический отражатель «Сфера - ПР» |

# Учебный вопрос №3: Демаскирующие признаки

Противник, используя комплекс различных средств разведки, обнаруживает и опознает объекты по присущим им характерным признакам. Такие признаки называются демаскирующими. Сущность маскировки состоит в том, чтобы при скрытии объектов устранить или ослабить, а при создании ложных объектов - воспроизвести их основные демаскирующие признаки.

Основными демаскирующими признаками личного состава являются:

- характерный силуэт человека;

- покрой и цвет обмундирования, окружность стального шлема;

- наличие оружия, предметов снаряжения;

- тепловое излучение, отражение радиоволн;

- специфическая деятельность (следы движения, звуки и вспышки при ведении огня, шумы, дым костров, свет фонарей, огонь спичек, сигареты).

Личный состав обнаруживается визуально невооруженным глазом на расстоянии 1,5-2 км, с применением бинокля и других оптических средств – на расстоянии 8-10 км, средствами тепловой разведки – на расстоянии 0,5 км, средствами наземной радиолокационной разведки – на расстоянии 4 км.

По звуковым и световым демаскирующим признакам личный состав обнаруживается до следующих дальностей:

- выстрел из стрелкового оружия			до 2000 м

- движение подразделений в пешем строю		до 700 м

- земляные работы (удары лопат)			до 1000 м

- шаги одиночного солдата				до 30 м

- хруст сучков под ногой					до 70 м

- шорох при переползании				до 15 м

- удары весла по воде					до 500 м

- вспышка при стрельбе из стрелкового оружия	до 2000 м

- свет костра						до 8000 м

- свет карманного электрического фонаря		до 1500 м

- огонь зажженной спички				до 1500 м

- огонь сигареты						до 500 м

# Учебный вопрос №4: Методика обучения ведению маскировки объектов и техники.

Маскировка личного состава достигается использованием:

- скрывающих и видовых свойств местности;

- условий ограниченной видимости;

- применением срезанной растительности, маскировочного снаряжения, табельных средств маскировки;

- соблюдение требований маскировочной дисциплины.

Каждый командир обязан постоянно контролировать выполнение подчиненными требований маскировочной дисциплины.

Маскировочная дисциплина – это общепринятые или устанавливаемые для конкретной обстановки правила и требования поведения войск, направленные на достижение целей маскировки.

В зависимости от характера действий войск и условий обстановки может ограничиваться или запрещаться:

- движение людей и машин в определенных местах;

- прокладывание следов на отдельных участках местности;

- пользоваться фарами и фонарями без СМУ;

- топка печей и разведение костров;

- работа средств радиосвязи на передачу.

Чтобы маскировочные мероприятия достигали цели важно умело их организовать.

Организация маскировочных мероприятий включает:

- определение задач маскировки, порядка и сроков их выполнения;

- постановку задач исполнителям;

- подготовку сил и средств для проведения маскировочных мероприятий, осуществление систематического контроля за их своевременным и качественным выполнением.

Командир лично организует маскировку и руководит действиями подчиненных подразделений. При определении задач маскировки и способов их выполнения он исходит из замысла предстоящих действий и указаний вышестоящего командира.

Организуя маскировку, командир учитывает:

- виды и способы разведки противника;

- демаскирующие признаки подразделения в конкретной обстановке;

- маскирующие свойства местности, условия погоды, время года и суток.

Исходя из этого, он намечает порядок осуществления маскировки и одновременно с постановкой боевых задач дает подчиненным подразделениям указания по выполнению маскировочных мероприятий.

В этих указаниях целесообразно отражать следующие вопросы:

- приемы скрытия личного состава, боевой техники, вооружения, транспорта и фортификационных сооружением с использованием естественных масок, условий ограниченной видимости и с применением табельных средств и местных материалов;

- мероприятия по созданию ложных объектов, по проведению демонстративных действий и выделяемые для этого силы и средства;

- устанавливаемые требования маскировочной дисциплины и меры по ее поддержанию;

- сроки и последовательность выполнения маскировочных мероприятий.

При необходимости указывается также порядок взаимодействия сил и средств, участвующих в выполнении маскировочных мероприятий.

Выполнение и качество маскировочных мероприятий систематически контролируется. Качество маскировки проверяется непосредственным осмотром маскируемых объектов и наблюдением за ними с помощью оптических приборов и средств ночного видения с определенных расстояний.

| Маскировка стальных шлемов | Достижение поставленных целей маскировки требует от всего личного состава проявления широкого творчества, инициативы и изобретательности в выборе приемов и средств маскировки, высокой бдительности и строгого выполнения установленных правил маскировочной дисциплины. Использование видовых свойств местности заключается в таком расположении личного состава, когда силуэт солдата, обмундирования максимально сливаются с участком местности (местных предметов) на фоне которого он наблюдается (стволы деревьев, камни, ограждение и т.д.). В целях искажения силуэта солдата к обмундированию, стальному шлему, предметам снаряжения прикрепляют срезанную растительность. Используют ветки хвойных, лиственных деревьев и кустарников, пучки травы. В сухую жаркую погоду срезанная растительность быстро увядает, теряет свои маскирующие свойства, через каждые 2-3 часа требует замены на свежую. |
| --- | --- |

Для маскировки стального шлема кроме растительности применяют деформирующие окрашивания, а также куски табельных маскировочных покрытий. Цвета пятен деформирующей окраски и тип маскировочного покрытия выбирают в зависимости от фона местности, на которой располагаются и действуют войска.

|  | К табельным средствам маскировки личного состава относится маскировочная одежда: маскировочный комбинезон, применяемый на летних растительных фонах (лицевая сторона) и на фоне обнаженного грунта (оборотная сторона; маскировочный костюм белого цвета, применяемый на снежных фонах. Применение маскировочной одежды, надеваемой поверх обмундирование, способствует уменьшению дистанции обнаружения личного состава в 2-3 раза. |
| --- | --- |
| Маскировочный комбинезон | Маскировочный костюм |  |

Во всех случая личный состав должен передвигаться, применяясь к местности.

| Маскировка личного состава на летнем фоне | Маскировка личного состава на зимнем фоне |
| --- | --- |

Маскировка военной техники и вооружения достигается:

- использованием при передвижениях и расположении скрывающих и видовых свойств местности и условий ограниченной видимости;

- применение местных маскировочных материалов, табельных средств скрытия и имитации;

- маскировочным окрашиванием.

При маскировке военной техники и вооружения следует избегать открытой местности с однообразным фоном. Не допускается расположение военной техники и вооружения на фоне неба или на светлом фоне. На местности с незначительным количеством естественных масок, технику располагают таким образом, чтобы ее тени искажались. При этом учитывать перемещение теней в течение дня.

При расположении военной техники и вооружения в редких насаждениях для скрытия от воздушной разведки производятся стягивания крон деревьев, уплотнение крон закреплением на ветвях срезанной растительности. Оборудуются горизонтальные и наклонные маски. На покрытие масок набрасываются срезанные ветви.

В населенных пунктах технику маскируют в хозяйственных постройках.

Также для маскировки вооружения и техники используют маски-перекрытия заводского изготовления из комплектов МКТ, МКС, « Шатер» и т.д.

| Использование темных пятен при расположении техники на открытой местности: а – неправильно ( пятно не использовано); б – правильно. | Маскировка техники в редколесье |
| --- | --- |
| Маскировка техники в населенных пунктах |