# ТРЕНАЖНАЯ КАРТА

## на учебное место «Неполная разборка оружия. Сборка оружия после неполной разборки»

Цель тренировки:

- Совершенствовать технику неполной разборки и сборки автомата после неполной разборки;

- Выполнить Н-ОгнП-7 и Н-ОгнП-8;

- Оценить выполнение нормативов каждым обучаемым.

Время:		____ минут

Место тренировки:	__________________________________________

Материальное обеспечение:

- Учебные автоматы - 2 шт.;

- Плащ-палатка – 2 шт.;

- Стол – 2 шт.;

- Секундомер – 1 шт.

### порядок проведения тренировки

| № п.п. | Действия руководителя тренировки | Действия обучаемых | Характерные ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строю подразделение в одну шеренгу. Для этого подаю команды, например: «Отделение (расчет), в одну шеренгу – Становись». | Строятся на указанном мной месте (слева от меня) в одну шеренгу по штату (ранжиру). |  |
|  | Довожу до военнослужащих, что неполная разборка автомата производится при чистке и смазке, а также при осмотре оружия, а затем осуществляется его сборка. | Слушают и запоминают. |  |
| 2. | Показываю порядок проведения неполной разборки автомата, а затем его сборку после неполной разборки. Для этого командую: «Показываю. Команду подаю сам себе. Смотрите». Для разборки оружия (Н-ОгнП-7) подаю команду: «К неполной разборке оружия - Приступить». Для сборки оружия после неполной разборки (Н-ОгнП-8) подаю команду: «К сборке оружия после неполной разборки - Приступить». В процессе показа объясняю последовательность проведения разборки и сборки оружия и как необходимо действовать при отделении (присоединении) отдельных частей и механизмов автомата с использованием принадлежности. В случае невозможности самому образцово показать порядок выполнения нормативов, вызываю для показа наиболее подготовленного военнослужащего. | Наблюдают за моими действиями, запоминают команды и порядок неполной разборки, а затем сборки автомата после неполной разборки и способы использования принадлежности автомата. |  |
| 3. | Для неполной разборки автомата очередной смене подаю команду: «К неполной разборке оружия - Приступить». Слежу за действиями обучаемых и добиваюсь устранения допущенных ими ошибок. Если один или несколько военнослужащих при выполнении норматива допускают ошибки, подаю команду: «Отставить», указываю на ошибки, а после их устранения разрешаю продолжить тренировку. Тренировку провожу до тех пор, пока военнослужащие не станут правильно выполнять все действия. Для оценки личного состав, провожу контрольную отработку Н-ОгнП-7 по времени и условиям выполнения. Военнослужащие Отл. Хор. Уд. 15 с 17 с 19 с Таким же образом оцениваю остальной личный состав отделения (расчета). | Обучаемые отделяют магазин и проверяют, нет ли патрона в патроннике. Вынимают пенал принадлежности из гнезда приклада. Отделяют шомпол. Отделяют у автомата дульный тормоз-компенсатор. Отделяют крышку ствольной коробки. Отделяют возвратный механизм. Отделяют затворную раму с затвором. Отделяют затвор от затворной рамы. Отделяют газовую трубку со ствольной накладкой. Докладывают руководителю тренировки о выполнении норматива, например: «Готово». | При выполнении команды «К неполной разборке оружия - Приступить», допущены ошибки: Снижающие оценку на один балл: нарушена последовательность выполнения норматива; части и механизмы уложены на подстилку не в порядке разборки; разобранные части касаются друг друга или уложены одна на другую. Снижающие оценку до неудовлетворительно: разобранные части оружия бросались на подстилку; применялись излишние усилия и резкие удары для разборки; допущены другие действия, которые могли бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке оружия. |
|  | Для сборки оружия после неполной разборки очередной смене подаю команду: «К сборке оружия после неполной разборки - Приступить». Слежу за действиями обучаемых и добиваюсь устранения допущенных ими ошибок. Если один или несколько военнослужащих при выполнении норматива допускают ошибки, подаю команду: «Отставить», указываю на ошибки, а после их устранения разрешаю продолжить тренировку. Тренировку провожу до тех пор, пока военнослужащие не станут правильно выполнять все действия. Для оценки личного состав, провожу контрольную отработку Н-ОгнП-8 по времени и условиям выполнения (после контрольной отработки Н-ОгнП-7). Военнослужащие Отл. Хор. Уд. 25 с 27 с 32 с Таким же образом оцениваю остальной личный состав отделения (расчета). | Обучаемые присоединяют газовую трубку со ствольной накладкой. Присоединяют затвор к затворной раме. Присоединяют затворную раму с затвором к ствольной коробке. Присоединяют возвратный механизм. Присоединяют крышку ствольной коробки. Спускают курок с боевого взвода и ставят на предохранитель. Присоединяют у автомата дульный тормоз-компенсатор. Присоединяют шомпол. Вкладывают пенал в гнездо приклада. Присоединяют магазин. | При выполнении команды «К сборке оружия после неполной разборки - Приступить, допущены ошибки: Снижающие оценку на один балл: нарушена последовательность выполнения норматива; допущена ошибка, приводящая к нарушению условия выполнения норматива, требований руководств, наставлений (за каждую ошибку оценка снижается на один балл). Снижающие оценку до неудовлетворительно: применялись излишние усилия и резкие удары при сборке оружия; допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке оружия. |
| 4. | Оцениваю выполнение нормативов и заполняю карточку контроля. | Запоминают личные оценки и время выполнения нормативов. |  |
| 5. | По команде руководителя тренировки приступаю к отработке следующего норматива. | Действуют в строгом соответствие с моими командами. |  |
| 6. | Подвожу итоги: указываю каждому военнослужащему его ошибки и что необходимо сделать для их устранения, отмечаю наиболее отличившихся военнослужащих и объявляю оценки каждому обучаемому. | Слушают и запоминают оценки и наиболее характерные ошибки. |  |