# ТРЕНАЖНАЯ КАРТА

## на учебное место «Снаряжение магазина патронами. Вынимание патронов из магазина»

Цель тренировки:

- Совершенствовать технику снаряжения магазина патронами и вынимание патронов из магазина;

- Выполнить Н-ОгнП-10;

- Оценить выполнение отработанных действий и нормативов каждым обучаемым.

Время:		_____ минут

Место тренировки:	___________________________________________

Материальное обеспечение:

- Учебные автоматные патроны по 30 шт. на каждого обучаемого;

- Магазины к автомату по 1 шт. на каждого обучаемого;

- Плащ-палатка – 2 шт.;

- Секундомер – 1 шт.

### порядок проведения тренировки

| № п.п. | Действия руководителя тренировки | Действия обучаемых | Характерные ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строю подразделение в одну шеренгу. Для этого подаю команды, например: «Отделение (расчет), в одну шеренгу – Становись». | Строятся на указанном мной месте (слева от меня) в одну шеренгу по штату (ранжиру). |  |
|  | Выхожу на середину строя и показываю технику снаряжения коробчатого магазина патронами и порядок вынимания патронов из магазина. Для этого командую: «Показываю. Команду подаю сам себе. Смотрите». Для выполнения Н-ОгнП-10 подаю команду: «К снаряжению магазина - Приступить». После снаряжения магазина подаю команду, например: «Патроны из магазина - Вынуть». И кратко поясняю свои действия. В случае невозможности самому образцово показать порядок выполнения нормативов, вызываю для показа наиболее подготовленного военнослужащего. | Наблюдают за моими действиями, запоминают команды и порядок снаряжения коробчатого магазина и вынимания патронов из него. |  |
| 2. | Закончив показ приемов и пояснение своих действий, перестраиваю отделение (расчет) в разомкнутый одношереножный строй, для этого подаю команду: «Отделение (расчет) вправо на два шага – Разомкнись». | Военнослужащие размыкаются на установленные интервалы. |  |
|  | Выдаю каждому военнослужащему учебные патроны и приказываю осмотреть их. | Получают и осматривают учебные патроны. |  |
| 3. | Тренировку провожу одновременно со всем отделением (расчетом). Для выполнения Н-ОгнП-10 подаю команду: «К снаряжению магазина - Приступить». Слежу за действиями обучаемых и добиваюсь устранения допущенных ими ошибок. Если один или несколько военнослужащих при выполнении норматива допускают ошибки, подаю команду: «Отставить», указываю на ошибки, а после их устранения разрешаю продолжить тренировку. Тренировку провожу до тех пор, пока военнослужащие не станут правильно выполнять все действия. Для оценки личного состав, провожу контрольную отработку Н-ОгнП-10 по времени и условиям выполнения. Для этого подаю команды на отработку норматива всему личному составу, а время засекаю для 2-3 человек. Военнослужащие Отл. Хор. Уд. 33 с 38 с 43 с Таким же образом оцениваю остальной личный состав отделения (расчета). | Обучаемые берут магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывают патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. Докладывают руководителю тренировки о выполнении норматива, например: «Готово». | При выполнении команды «К снаряжению магазина - Приступить», допущены ошибки: Снижающие оценку на один балл: нарушена последовательность выполнения норматива; допущена ошибка, приводящая к нарушению условия выполнения норматива, требований руководств, наставлений (за каждую ошибку оценка снижается на один балл). Снижающие оценку до неудовлетворительно: допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке оружия. |
|  | После каждого выполнения приема подаю команду, например: «Патроны из магазина - Вынуть». Слежу за действиями обучаемых и добиваюсь устранения допущенных ими ошибок. Если один или несколько военнослужащих при выполнении приема допускают ошибки, подаю команду: «Отставить», указываю на ошибки, а после их устранения разрешаю продолжить тренировку. Тренировку провожу до тех пор, пока военнослужащие не станут правильно выполнять все действия. Выполнение приема оцениваю во время контрольной отработки Н-ОгнП-10. | Обучаемые берут магазин в левую руку горловиной вверх, опорным выступом к себе. Правой рукой с помощью патрона, сдвигают патроны по одному от себя и вынимают их из магазина. | При выполнении команды «Патроны из магазина – Вынуть», допущены ошибки: Снижающие оценку на один балл: патроны из магазина вынимаются не патроном, а пальцем руки. Снижающие оценку до неудовлетворительно: патроны из магазина вынимаются не патроном, а другим магазином. |
| 4. | Оцениваю выполнение нормативов и заполняю карточку контроля. | Запоминают личные оценки и время выполнения нормативов. |  |
| 5. | По команде руководителя тренировки приступаю к отработке следующего норматива. | Действуют в строгом соответствие с моими командами. |  |
| 6. | Подвожу итоги: указываю каждому военнослужащему его ошибки и что необходимо сделать для их устранения, отмечаю наиболее отличившихся военнослужащих и объявляю оценки каждому обучаемому. | Слушают и запоминают оценки и наиболее характерные ошибки. |  |