Норматив   № 12

ПОДГОТОВКА ТАБЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ К РАБОТЕ

## Условия (порядок) выполнения норматива

Боевая техника ( автомобиль) заражена и выведена с зараженного участка. Механик – водитель (водитель) и его помощник в средствах защиты находятся перед машиной. Средства специальной обработки – в машине.

По команде «КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РАЗВЕРНУТЬ» водитель и его помощник готовят средства дезактивации (дегазации, дезинфекции) к работе.

Время отсчитывается с момента подачи команды до доклада водителя о готовности комплекта

| Условия норматива | Категории обучаемых | Оценка по времени |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отлично | Хорошо | Удовлет |
| Комплект ДК-4 Газожидкостным методом Методом «отсасывания» | Водитель Водитель и пом Водитель и пом | 3 мин 3 мин 2 мин 20с | 3 мин 20с 3 мин 20с 2 мин 30с | 4 мин 4 мин 3 мин |

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

1. Не создано необходимое давление в емкости с раствором.

2. Имеется течь в соединительных элементах комплекта.

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:

1. Не подается дегазирующий (дезактивирующий) раствор.

2. Перед запуском двигателя не открывался предохранительный клапан.

Последовательность (порядок) выполнения норматива:

Комплект ДК-4 (ДК-4Б, ДК-4У)

а)  Газожидкостным методом.

Водителю:

— достать комплект ДК-4 из машины;

— установить эжектор на газоотборник, предварительно отвинтив с него заглушку;

— присоединить жидкостной рукав к патрубку эжектора; другой конец рукава с утяжелителем опустить в емкость;

— установить крышку с предохранительным клапаном на ниппель выпускной трубы глушителя (путем ввода двух выступов, имеющихся в крышке, в пазы ниппеля), предохранительный клапан открыть;

— после монтажа прибора необходимо запустить двигатель, установить малые обороты, закрыть предохранительный клапан;

— постепенно повышать обороты двигателя до начала работы предохранительного клапана, что характеризуется небольшим пропусканием через него газов.

Помощнику:

— присоединить щетку к брандспойту и закрепить ее гайкой, соединить брандспойт с удлинителем;

— присоединить удлинитель к газожидкостному рукаву;

— закрепить предохранительный клапан, выведя для этого штифты из Г-образных вырезов;

— приступить к обработке зараженной поверхности.

б) Методом отсасывания.

Водителю:

— достать комплект ДК-4 из машины;

— установить эжектор на газоотборник, предварительно отвинтив с него заглушку;

— установить крышку с предохранительным клапаном на ниппель выпускной трубы глушителя;

— запуск двигателя осуществить в том же порядке, как при обработке газожидкостным методом.

Помощнику:

— присоединить пылеотводную трубу к диффузору эжектора, свободный конец поместить в емкость с жидкостью;

— соединить  брандспойт  со  щеткой  и  закрепить  щетку гайкой;

— соединить удлинитель одним концом с брандспойтом, а другим с газожидкостным рукавом;

— присоединить газожидкостиой рукав к патрубку эжектора;

— приступить к обработке зараженной поверхности.