ТРЕНАЖНАЯ КАРТА ПО НОРМАТИВАМ РХБЗ

Норматив   № 9

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ К РАБОТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОВ ПРОТИВНИКА

## Условия (порядок) выполнения норматива

Обучаемый получил задачу подготовиться к ведению химической разведки. Средства защиты в боевом положении. Прибор ВПХР (ПХР-54) при обучаемом.

По команде «К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОВ В ВОЗДУХЕ ПРИСТУПИТЬ» обучаемый готовит прибор к работе, проверяет работоспособность насоса  и производит обследование воздуха имеющимися в приборе индикаторными трубками в установленной последовательности.

Время на выполнение норматива засчитывается с момента подачи команды до доклада обучаемого о результатах обследования воздуха.

| Категории обучаемых | Оценка по времени |
| --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлет |
| Военнослужащие | 4 мин 10 с | 4 мин 30 с | 5 мин 25 с |

Примечания:

1. Нормативы выполняют офицеры и прапорщики родов войск, личный состав отделений (расчетов, экипажей), предназначенных для ведения радиационной и химической разведки.

2. Время определения ФОВ противника в безопасных концентрациях, в норматив не входит

3. При использовании грелки время выполнения норматива увеличивается на 1 час 30 мин

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

- не проверена работоспособность насоса;

- не соблюдалась установленная последовательность при работе с индикаторными трубками при обследовании воздуха;

- при подготовке к определению ОВ поломана индикаторная трубка

Ошибки, определяющие оценку «Неудовлетворительно»:

- при вскрытии ампул не произошло смачивание наполнителя индикаторных трубок;

- вскрытие ампул произведено не в установленных отверстиях ампуловскрывателя;

- индикаторная трубка вставлена в коллектор маркированным концом;

- не выдержано установленное число качаний (время покачивания)  насосом обследуемого воздуха..

Для обследования воздуха при пониженных температурах

трубки с красным кольцом и красной точкой и трубки с желтым кольцом необходимо подогреть с помощью грелки.

Порядок подготовки грелки к работе:

- вставить патрон в центральное отверстие корпуса грелки до отказа;

- штырем грелки через отверстие в колпачке патрона разбить находящуюся в нем ампулу. Штырь должен быть погружен в патрон полностью. Необходимо сделать несколько поворотов штыря, чтобы убедиться в том, что ампула разбита.

Перед вскрытием индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой при температуре окружающей среды 0°С и ниже устанавливают в корпусе грелки и подогревают до оттаивания содержимого ампул (в зависимости от температуры для этого необходимо 0,5—3 мин). После оттаивания ампул индикаторные трубки немедленно извлекаются из грелки и используются для определения ОВ.

После прососа зараженного воздуха через индикаторную трубку с красным кольцом и точкой необходимо вскрыть нижние ампулы обеих индикаторных трубок, вставить трубки немаркированными концами в гнезда грелки и подогреть их одновременно не более 1 мин. Трубки с желтым кольцом при температуре окружающей среды 15°С и ниже подогреваются в течение 1—2 мин после прососа через них зараженного воздуха.

В случае сомнительных показаний трубки с тремя зелеными кольцами при пониженных температурах определение необходимо повторить с использованием грелки.

# Последовательность (порядок) выполнения норматива

- открывают крышку прибора,

- отодвигают защелку и вынимают насос;

- навертывает на насос насадку с надетым на воронку защитным колпачком;

- вынимают из кассеты две трубки с одним  красным кольцом и красной точкой  (на ОВ типа Зоман), надрезают их концы и вскрывают трубки;

- с помощью ампуловскрывателя с маркировкой, отвечающей маркировке индикаторных трубок, разбивают верхние ампулы обеих трубок, берут трубки за концы с маркировкой и энергично, наотмашь встряхивают их два-три раза;

-  вставляют одну из трубок немаркированным концом в насос и делают пять-шесть качаний;

- через вторую (контрольную) трубку воздух не прокачивается;

- тем же  ампуловскрывателем   разбивают   нижние   ампулы  обеих трубок,   встряхивают  трубки   и   наблюдают  за   изменением окраски контрольной трубки (от красной до желтой).

К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке цвет верхнего слоя наполнителя другой трубки указывает на наличие зомана, зарина или VХ, желтый — на отсутствие их в опасной концентрации. Если сразу после разбивания нижней ампулы образуется желтая окраска, определение следует повторить с применением противодымного фильтра.

Независимо от показания трубки с красным кольцом и красной точкой необходимо провести определение ОВ с помощью других трубок.

Вначале производится обследование воздуха с помощью индикаторных трубок с тремя зелеными кольцами (на фосген, дифосген, хлорциан и синильную кислоту). - необходимо вскрыть трубку,

- разбить ампулу,

- вставить трубку в насос и прокачать воздух, сделав 10—15 качаний насосом

- вынуть трубку из насоса и сравнить окраску наполнителя с окраской на кассетной этикетке.

Затем производится обследование воздуха с помощью индикаторных трубок с одним желтым кольцом (на иприт).

- вскрыть трубку,

-  вставить ее в насос, сделать 60 качаний насосом,

-  вынуть трубку из насоса и выдержать 1 мин;

-  после этого сравнить окраску наполнителя с окраской на кассетной этикетке.