УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

______________________________

_______________________________

«__» ________ 20__ г.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по огневой подготовке

с личным составом ____________________________________

на «___» ______________ 2015 года

ТЕМА №2: Стрелковое оружие и ручные гранаты.

ЗАНЯТИЕ №4: Назначение, боевые свойства и устройство  автомата, его неполная разборка и сборка. Работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Н-О-13,14.

ВРЕМЯ: 1 час (50 мин).

МЕСТО: Класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Методическая разработка.

ХОД ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Учебные вопросы | Время, мин | Краткое содержание вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин | - принимаю доклад о наличии л/с и готовности к занятию; - проверяю наличие л/с и готовность к занятию; -довожу тему занятия. |
| II. | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 40 мин | 7,62 мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием и предназначении для уничтожения живой силы противника. Автомат может быть с деревянным прикладом (рис. 1, а) или с металлическим откидным прикладом (рис. 1, б). У автомата с деревянным прикладом имеется клинковый отъемный штык для поражения противника в рукопашном бою. Для стрельбы из автомата применяются патроны обр. 1943 г. с обыкновенными (со стальным сердечником), трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями. Из автомата ведется автоматический контроль огонь или одиночный огонь (стрельба одиночными выстрелами). Автоматический огонь является основным видом огня из автомата; он ведется очередями – короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов в очереди) и непрерывно. Патроны при стрельбе подаются из магазина. Емкость магазина 30 патронов. Наиболее действительный огонь из автомата – на расстоянии до 400 м. Прицельная дальность стрельбы 800 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре 350 м. Сосредоточенный огонь из автоматов ведется на дальность до 800 м, а по самолетам и парашютистам до 500 м. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями до 100 выстрелов в минуту, при стрельбе одиночными выстрелами до 40 выстрелов в минуту. Вес автомата без штыка с магазином, снаряженным 30 патронами, 4,3 кг. Вес штыка с ножнами 370 г. Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. При стрельбе часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму вместе с затвором в заднее положение. При отходе назад затвор открывает канал ствола, а затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок на боевой взвод; при этом происходит извлечение гильзы из патронника и выбрасывание ее наружу. В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, при этом затвор досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола. Запирание затвора осуществляется его поворотом вправо и захождением боевых выступов в вырезы ствольной коробки. Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. Общее устройство автомата Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов (рис. 2): - ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением и прикладом; - крышки ствольной коробки; - затворной рамы с газовым поршнем; - затвора; - возвратного механизма; - газовой трубки со ствольной накладкой; - ударно-спускового механизма; - цевья; - магазина; - штыка; - шомпола. В комплект автомата входят: принадлежность, ремень и сумка для магазинов. Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. При стрельбе часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму вместе с затвором в заднее положение. При отходе назад затвор открывает канал ствола, а затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок на боевой взвод; при этом происходит извлечение гильзы из патронника и выбрасывание ее наружу. В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, при этом затвор досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола. Запирание затвора осуществляется его поворотом вправо и захождением боевых выступов в вырезы ствольной коробки. Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. |
| III. | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин | - отвечаю на возникшие вопросы, - провожу контрольный опрос, - отмечаю лучших и выставляю оценки за занятие, - даю задание на самоподготовку, - заканчиваю занятие. |

Руководитель занятия              ________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)