Крупнокалиберный пулемет КПВТ

14,5 мм крупнокалиберный пулемет предназначен для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами и живой силой противника, находящимися за легкими укрытиями на дальности 1000 метров. Огонь из пулемета эффективен по скоплению живой силы и транспорта до 2000 метров, а по воздушным целям – на высотах до 15000 метров и на дальности до 2000 метров.

Боевые свойства:

Калибр (мм) – 14,5 					Масса пулемета (кг) – 52,2

Начальная скорость пули (м/с) – 945			Масса пули Б-32 (г) - 64

Дальность прямого выстр. по БТР (м) – 917		Длина пулемета (мм) - 1980

Прицельная дальность (м) – 2000 			Боекомплект (шт) - 500

Темп стрельбы (в/мин) – 550-600			 Ведение непрерывного боя (выст) – до 150

Боевая скорострельность (в/мин) – 70-80

Применяемые патроны

- Б-32 бронебойно-зажигательными пулями

- БЗТ бронебойно-зажигательно-трассирующими

- МДЗ зажигательными мгновенного действия

Стрельба ведется очередями (выстр.) 	короткими – 2-5

длинными – 20

Вес патронной коробки  снаряженной 50 патронами – 12,3 кг

Бронепробиваемость пули Б-32 на 100 м под углом 900 – 200 мм

КПВТ состоит из:

- Ствола;						- Приемника;

- Ствольной коробки;				- Спускового механизма;

- Затвора;						- Затыльника;

- Возвратно-боевой пружины;			- Электроспуска;

- Крышки ствольной коробки;			- Механизма пневмозаряжания

В комплект пулемета входит:

- Запасной ствол;					- Приспособление для холостой стрельбы;

- 10 патронных коробок с лентами;		- Трубка холодной пристрелки;

- Прицел 1ПЗ-2;					- Выравниватель для снаряжения ленты

- ЗИП;							  патронами.

Автоматическое действие пулемета основано на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола.

# Бронебойно-зажигательная пуля Б-32

Состоит из стальной латунированной оболочки, свинцовой рубашки, стального сердечника и зажигательного состава.

Головная часть пули окрашена в черный цвет с красным пояском.

# Бронебойно-зажигательная-трассирующая пуля БЗТ

Состоит из стальной латунированной или биметаллической оболочки, свинцовой рубашки, стального сердечника, зажигательного состава, стаканчика трассера.

Головная часть пули окрашена в фиолетовый  цвет с красным пояском.

# Зажигательная пуля мгновенного действия МДЗ

Состоит из стальной латунированной оболочки, свинцовой рубашки, стакана с находящимся в нем взрывчатым веществом, прокладки и взрывного устройства. Пуля окрашена в красный цвет.

Порядок неполной разборки пулемета:

- Отделить ствол от ствольной коробки;

- Отделить ствольную коробку с амортизаторами от люльки;

- Отделить крышку от ствольной коробки;

- Отделить лоток от приемника;

- Отделить основание приемника от ствольной коробки;

- Отделить затыльник от ствольной коробки;

- Вынуть из ствольной коробки возвратно-боевую пружину;

- Отделить спусковой механизм от ствольной коробки;

- Отделить щиток направляющей плашки ручки перезаряжания;

- Вынуть из ствольной коробки затвор;

- Отделить ручку перезаряжания от ствольной коробки;

- Отделить амортизаторы от ствольной коробки;

- Отделить гильзоотвод от ствольной коробки;

- Разобрать затвор;

- Разобрать механизм подачи;

- Вынуть ствол из кожуха;

- Отделить пламягаситель;

Порядок сборки пулемета после неполной разборки производится в обратной последовательности.