# Назначение и боевые свойства РПГ-18,22,26

Реактивная противотанковая граната РПГ 22 (18, 26) предназначена для борьбы с танками, САУ и другими бронированными средствами противника. Кроме того, РПГ может быть использована для подавления живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

| Тактико-техни-ческие данные | РПГ-18 | РПГ-22 | РПГ-26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибр | 64 мм | 72, 2 мм | 72, 2 мм |
| Начальная скорость | 114м/с | 133 м/с | 144 м/с |
| Д. прямого выст-рела по цели 2м. | 135м | 160м | 170м |
| Прицельная Д. | 200м | 250м | 250м |
| Время перевода из походного поло-жения в боевое. | 8-10с | 8-10 с | не более 10с |
| Длина: -в походном -боевом положении | 705 мм 1050 мм | 755 мм 850 мм | 770мм 770 мм |
| Вес | 2,6кг | 2,7кг | 2,9кг |

Реактивная противотанковая граната РПГ-22 является индивидуальным оружием одноразового применения, включающим в себя:

— пусковое устройство (ПУ) с прицельным приспособлением и ударно-спусковым механизмом;

— гранату, состоящую из кумулятивной головной части, реактивного двигателя и взрывателя;

— узел крепления гранаты в ПУ, состоящий из крышки 5, кружка 7 и кольца 4 с кольцом 3.

Реактивная противотанковая граната РПГ-22 калиберная, кумулятивного действия, может быть десантируема на парашютисте-десантнике, а также на штатных парашютно-десантных средствах. Наилучшие результаты стрельбы достигаются в пределах дальности прямого выстрела.

# Понятие о работе РПГ-22

При стрельбе реактивной противотанковой гранатой РПГ-22 отдача отсутствует. Безоткатность при выстреле обеспечивается истечением пороховых газов назад через ствол пускового устройства.

В корпусе пускового устройства размещен запал, закрытый затворной пластиной с резиновым уплотнителем. При выстреле пламя от запала передается по трубке (газоводу) к воспламенителю реактивного двигателя гранаты.

Граната выстреливается с помощью реактивного двигателя, пороховой заряд которого полностью сгорает за время движения гранаты в стволе пускового устройства.

При встрече головной части гранаты с целью (преградой) образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду). Струя и образовавшиеся осколки поражают экипаж и оборудование, а также воспламеняют горючее и боеприпасы.

Для предотвращения перемещений гранаты в стволе пускового устройства при транспортировании в походном положении и для удержания гранаты от выпадания при углах склонения (возвышения) в боевом положении служит узел крепления гранаты. Узел крепления представляет собой пластмассовое кольцо, крышку и картонный кружок. Кольцо надевается на заднюю коническую часть насадка гранаты, в кольцо вставляется крышка до упора торца насадка в ее внутренний выступ. Между уступом крышки и торцом насадка вставляется картонный кружок. Фланец кольца через резиновое герметизирующее кольцо упирается в торец казенного среза ПУ. В момент выстрела под действием пороховых газов, истекающих из реактивного двигателя и действующих на картонный кружок, выталкивается крышка, размыкается насадок гранаты с кольцом и граната освобождается от .крепления.

# Пусковое устройство

Пусковое устройство 1 (рис. 1) служит для производства выстрела и направления полета гранаты, а также является контейнером для хранения и транспортирования гранаты.

Пусковое устройство (рис. 1) состоит из трубы 12, насадка 9, ударно-спускового механизма 17, прицельного приспособления—мушки 10 и диоптра 18, плечевого ремня 27.

Труба и насадок при разведении составляют ствол, служащий для направления полета гранаты и отвода пороховых газов назад. В походном положении насадок надвинут на трубу. Труба изготовлена из стеклоткани.

На трубе расположены ударно-спусковой механизм (УСМ) и прицельное приспособление. На левую сторону трубы наклеена этикетка, на которой кратко изложены приемы стрельбы, указания по мерам безопасности и помещена стрелка, показывающая направление стрельбы. К переднему концу трубы приклепан держатель 11 (рис. 1). Держатель удерживает насадок от поворота относительно трубы. К насадку приклепан фиксатор 14. Вдоль насадка имеется сквозной паз для держателя.

# Граната ПГ-22

Граната ПГ-22 (рис. 2) размещена в ПУ и состоит из головной части, реактивного двигателя и взрывателя.

Головная часть состоит из корпуса 8 (рис. 2) с ввинченной в него упорной втулкой 12, обтекателя 3, токопроводящего конуса 4 с оберткой и изоляционной втулкой 26, поджимного кольца 13, изолятора 11, воронки/с проводником, экрана 9 с втулкой, разрывного заряда б и кольца 5.

В обтекатель ввинчивается головная часть взрывателя 1 с прокладкой 2, а. в донное очко вставляется донная часть 10 взрывателя, которая поджимается кольцом 13.

Реактивный двигатель служит для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из переходного дна 14 с. центральным резьбовым отверстием для крепления порохового заряда 1 б винтом 25, камеры 15, сужающейся в донной части, насадка 19, соединенного с помощью резьбы с камерой, четырех перьев 23 и пружин 24, установленных на осях перьев, воспламенителя 17, привязанного к картонной тарелке, узла форсирования 18, со стоящего из диска, пробки и трубки, склеенных между собой, запала, состоящего из металлического стакана, спрессованного пластмассой, спаянного с трубкой и содержащего капсюль-воспламенитель 21 и пороховую таблетку.

Пороховой заряд 16 состоит из трубчатых пороховых элементов, скрепленных с одной стороны герметиком с металлическим диском.

Взрыватель ВП-22 предназначен для обеспечения детонации разрывного заряда головной части гранаты при встрече с преградой.

Взрыватель ВП-22 (ВП-18 - РПГ-18 и 7В20 - РПГ-26) головодонный, пьезоэлектрический, ударно-мгновенного действия, предохранительного типа, с дальним взведением и самоликвидацией. Взрыватель состоит из двух частей:

— головной части ВП-16ГЧ;

-" донной части ВП-22ДЧ.

Головная часть ввинчивается в головное очко обтекателя. Донная часть вставляется в донное очко корпуса головной части гранаты и поджимается кольцом.

Дистанция дальнего взведения взрывателя от 2,5 до 15 м от дульного среза пускового устройства.

Самоликвидация взрывателя (и гранаты) происходит по истечении 3,5—6,5 с. (4 - 6 с для РПГ-18 и 3,5 - 8 с. для РПГ-26) после выстрела.

Взрыватель безопасен в служебном обращении, при транспортировании любым видом транспорта, при выстреле и на полете до дистанции дальнего взведения.

Рис. 3. Пьезогенератор ВП-16 (у всех РПГ эдентичен):

1 — нижний контакт; 2 — мембрана; 3 — ударник;

4 — верхний контакт; 5 — пьезоэлемент

Предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ 7В20Д4 для РПГ-26), (Рис. 4) 1 — электродетонатор; 2 — пружина; 3 - стопор; 4 - втулка; 5 — детонатор; 6 — передаточный заряд, 7 — заслонка; 8 — шарик, 9 — пластина; 10 — колпачок, 11 — тулка, 12 — пружина, 13 — пьезозлемент; 14 — втулка; 15 — ударник, 16 — корпус; 17 — лучевой капсюль-детонатор; 18 — колпачок; 19 — манжета, 20 — прокладка; 21 — колпачок; 22 — пружина;

23 — контакт; 24 — винт; 25 — втулка; 26 — капсюль-воспламепитель; 27 — жало; 28 — шарик; 29 — планка; 30 — шпилька

Рис. 1. Реактивная противотанковая граната РПГ-18 в походном положении:

а — общий вид; б — продольный разрез

# Рис. 2. Общий вид гранаты:

Рис. 2. Реактивная противотанковая граната РПГ-22:

^ - пусковое \ стройство, 2 — граната, 3 — кольцо; 4 — кольцо; 5 — крышка; 6 - трубка узла форсирования; 7 — кружок

Рис. 4. Общий вид РПГ-2'2:

.2^ — передняя крышка; 3/—чека; 32— этикетка; 33 — удлинитель; 34— стяжка; 35— петля; 37 — задняя крышка

шептало передним плечом з взаимодействует с упором 47, удерживая боек во взведенном положении. Заднее плечо к служит спусковым рычагом. В походном положении плечо к блокируется предохранителем 55 снизу, а само шептало закрыто сверху стойкой 54.

Взводитель 50 служит для удержания муфты 51 при взведенном положении ударного механизма и для повторного взведения бойка в случае осечки. Взводитель заклепками прикреплен к сгойке 54. Резиновый кожух 53 служит для предохранения УСМ от непосредственного воздействия влаги и пыли.

Стойка 54 предназначена для взведения ударного механизма (стойка поднята вверх) и для снятия его с боевого взвода и постановки на предохранитель (стойка опущена вниз). Кроме того, стойка является деталью прицельного приспособления — на стойке установлен диоптр 18 (рис. 8). Верхняя часть стойки выполнена в виде двух выступов л (рис. 7), которые в походном положении перекрыты тягой 42. Выступы л окрашены в белый цвет для большей наглядности при контроле их перекрытия тягой.

Тяга 42 размещена на трубке 43. К тяге приклепаны пружинящие фиксаторы 41 (рис.5 и 6), с которыми взаимодействует линейка 44 фиксатора 14. В походном положении или при не полностью выдвинутом вперед насадке тяга 42 (рис. 7) блокирует УСМ, перекрывая выступы л стойки и удерживая ее в сложенном положении, что исключает возможность производства выстрела. Кроме того, тяга с

Назначение устройство работа частей и механизмов   19

удлинителем 33 (рис. 7) удерживает заднюю крышку 37 в закрытом положении (рис. 3 и 4). УСМ закреплен на трубе с помощью хомутов и обечайки.

11. Прицельное приспособление служит для наведения РПГ-22 в цель. Оно состоит из мушки 10 (рис. 8) и диоптра 18. Подпружиненная мушка с помощью оси закреплена на корпусе УСМ.

Прицельное приспособление:

10 — мушка, 18 — диоптр; 19 — стойка

На мушке имеются прицельные марки, под которыми нанесены цифры 5, 15, 25, соответствующие дальностям стрельбы 50, 150, 250 м.

Диоптр 18 (рис. 5), через отверсше которого производится прицеливание, установлен на стойке 19 и удерживается фиксатором. На диоптре нанесены знаки «+» и «—» для введения температурных поправок при прицеливании. При температуре окружающей среды от 0 до +50° С знак «+» на диоптре необходимо совместить с белой точкой на стойке